Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-53-13 (4060062)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "КЗ" Ростсельмаш" | 344029 г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 Тел.: +7 863 250-30-64, 254-16-16 Факс:+7 863 255-20-57 Е-mail: FIAT @ oaorsm.ru |

| Назначение |
| --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8° в основных зерносеющих зонах. Комбайн производит скашивание или подбор зерновых колосовых и других культур, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой, а так же обеспечивает уборку незерновой части урожая - измельчая и разбрасывая солому по полю. |
| Описание конструкции машины |
| Зерноуборочный комбайн состоит из следующих основных узлов (частей): молотильного аппарата, соломотряса, очистки, зернового бункера, двигателя с механизмами привода, ходовой части, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегатов и рабочих органов. Молотильный аппарат включает в себя: двухбарабанное молотильно-сепарирующее устрой- ство, состоящее из десятибичевого бильного барабана диаметром 800мм и подбарабанья с углом обхвата 120º и площадью 1,4м². За молотильным барабаном установлен битер транс-портирующий, барабан–сепаратор и отбойный битер соломы. Под ними находится подбара-банье общей площадью 1,72м². На входе в молотильный аппарат имеется камера камнеуло-вителя с удобной очисткой. Регулировка частоты вращения молотильного аппарата осущест-вляется бесступенчато – вариатором с гидроуправлением, а зазоров – гидроцилиндром с управлением из кабины. Соломотряс шестиклавишный, семикаскадный. Очистка состоит из стрясной доски, жалюзийных, разделенных на две части, легкосъемных с поворотными гребенками решет с системой динамического выравнивания решет на склоне, вентилятора, колосового и зернового элеваторов. Для регулировки открытия решет служит электромеханизм с поворотными рычагами. Обороты вентилятора регулируются бесступенчато – электроприводом. Кабина, увеличенная по внутреннему объему повышенной комфортности для оператора, оборудованная системой контроля и управления работой агрегатов с расширенными функциями. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм, (молотилка самоход-ная + жатка РСМ-161.27.00.000-30), мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 11300 |
| ширина | 7480 |
| высота | 4950 |
| в положении "дальнего транспорта": |  |
| длина | 19830 |
| ширина | 3810(по зеркалам) |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата жатки РСМ-161.27.00.000-30, м | 7,0 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса комбайна в незаправленном состоянии с полным комплектом рабочих органов, кг: | 21400 |
| Масса агрегатов и отдельных органов, кг: |  |
| а) жатки РСМ-161.27.00.000-30 | 1890 |
| б) платформа - подборщик ПП-4,3 | 920 |
| в) транспортной тележки ТТ-4000.00.360 | 1400 |
| Вместимость топливного бака, л | 550 |
| Емкость бункера, м3 | 10,5 |

| Условия эксплуатации : |
| --- |
| Тип | Самоходный |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Гидравлическая и электроприводом |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,35 |
| Убираемая культура | Яровая пшеница |
| Урожайность, ц/га | 29,9 |
| Вид работы | Раздельное комбайнирование |
| Результаты испытаний |
| Рабочие скорости, км/ч | От 8,0 до 11,0 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Производительность за 1 час, т/га: |  |
| -основного времени | 24,45/8,17 |
| -сменного времени | 18,48/6,18 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т / кг/га | 2,49 / 7,44 |
| Качество работы |
| Номинальная (расчетная) производительность при уровне потерь зерна за молотилкой 1,5%, т/ч | 34,8 |
| Суммарные потери за комбайном, % | 1,27 |
| Качество зерна из бункера, %: |  |
| - дробление | 2,02 |
| - сорная примесь | 1,60 |

| Требования безопасности |
| --- |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Безопасность движения | Габаритный размер комбайна РСМ-161 по ширине в транспортном положении, тормозной путь 2,8м, наличие: транспортной и рабочей системы освещения, кабины, соответствующей всем нормативным требованиям, устройства экстренной остановки двигателя не препятствуют движению агрегата по дорогам общего пользования со скоростью до 20км/ч. |
| Техническое обслуживание |
| Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (через 60, 250 и 500 м.ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,22 чел.ч, что находится на уровне требований ТУ - не более 0,36, а удельная суммарная трудоемкость ТО получена равной 0,113 чел-ч/ч, что также удовлетворяет как ТУ. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Виктор Геннадьевич |
| Источник информации: | Протокол № 01-53-13 (4060062) от 14 ноября 2013 года |