Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-66-13 (6240322)

Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Бобруйскагромаш" | 213822 Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, ул. Шинная 5. |

| Назначение |
| --- |
| Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145П предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы и соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом во всех зонах земледелия, кроме горных районов |
| Описание конструкции машины |
| Основными составными частями пресс-подборщика являются: подборщик; основание камеры с колесным ходом; электрооборудование; камера задняя; камера передняя; механизм прессования; гидросистема; карданная передача. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |
| - длина | 4100 |
| - ширина | 2200 |
| - высота | 2300 |
| - в транспортном положении ( с трактором МТЗ-82,1) |  |
| длина | 7700 |
| ширина | 2500 |
| высота | 2790 (по трактору) |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Ширина колеи, мм | 2035 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Рабочие скорости, км/ч | От 6до 8 |
| Условия эксплуатации |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты, |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Перевод в транспортное положение производится одним гидроцилиндром а в рабочее под действием массы подборщика. |
| Настройка рабочих органов | Ручная и гидравлическая |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 0,9 - 1,4, фактически использовали МТЗ-82.1 |
| Вид работы | Подбор валков сена, прессование их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Скорость движения, км/ч | 6,77 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |
| -основного времени | 12,13 |
| -сменного времени | 9,25 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т | 0,63 |
| Качество работы |
| Подача, кг/с | 2,72 |
| Потери общие, % | 1,8 |
| Размеры рулона, см: |  |
| - длина | 120 |
| - диаметр | 160 |
| Масса рулона сена, кг: | 320 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м³ | 132,8 |
| Расход вязального материала, кг/т | 0,29 |
| Полнота подбора, % | 98,2 |
| Требования безопасности |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Безопасность движения | Обеспечена. Пресс подборщик в агрегате с трактором МТЗ-82.1 приспособлен к движению по дорогам общего пользования по своим габаритам, наличию сигнализации с транспортной скоростью до 15км/ч. |
| Техническое обслуживание |
| Трудоемкость ежесменного ТО - 0,11 чел-ч. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы работы и обслуживания пресс подборщика рулонного ПР-Ф-145П. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Пресс-подборщик рулонный фронтальный ПР-Ф-145П соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-66-13 (6240322) от 25 ноября 2013 года |