Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-67-13 (6240892)

Пресс-подборщик тюковой LSB 870

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма "KUHN" | Королевство Нидерланды |

| Назначение |
| --- |
| Пресс-подборщик тюковой LSB 870 предназначен для подбора скошенного растительного материала, преимущественно трав, с земли, подачи его подающим ротором через режущий аппарат в предкамеру, где масса сжимается до заданной плотности, последующего формирования в квадратные тюки в прессовальной камере и обвязки их шпагатом при достижении необходимой длины и плотности. |
| Описание конструкции машины |
| Основными узлами агрегата являются: подборщик, подающий ротор, режущий аппарат, предкамера, прессовальная камера, вязальный аппарат, выгрузное устройство |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 8820 |
| - ширина | 2650 |
| - высота | 2850 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении с трактором ХТЗ 17221-09, мм: |  |
| - длина | 13490 |
| - ширина | 2650 |
| - высота | 3570 (по трактору) |
| Ширина захвата по подборщику, м | 2,10 |
| Масса, кг | 8200 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 4 до 15 |
| Условия эксплуатации |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Подсоединение непосредственно к прицепному устройству и гидросистеме трактора через быстроразъёмные муфты, |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Перевод в транспортное положение производится одним гидроцилиндром а в рабочее под действием массы подборщика. |
| Настройка рабочих органов | С рабочего места оператора с использованием электронного блока управления машиной |
| Время подготовки машины к работе (присоединение), ч | 0,05 ч |
| Агрегатирование | Тракторы с механизмом отбора мощности 70 кВт, фактически использовали трактор ХТЗ 17221-09 |
| Вид работы | Подбор валков сена, прессование их в тюки с последующей обвязкой тюков шпагатом |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Скорость движения, км/ч | 11,40 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Производительность, т/ч: |  |
| -основного времени | 26,27 |
| -сменного времени | 20,58 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т | 0,73 |
| Качество работы |
| Потери общие, % | 0,0 |
| Размеры тюка, см: |  |
| - длина | 203 |
| - ширина | 83 |
| - высота | 74 |
| Масса сена в тюке, кг: | 300 |
| Плотность сена в рулоне, кг/м³ | 248 |
| Расход вязального материала, кг/т | 0,109 |
| Полнота подбора, % | 100 |
| Требования безопасности |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена не полностью - не обозначены места строповки и установки домкратов |
| Безопасность движения | Обеспечена. Пресс-подборщик с трактором приспособлен к движению по дорогам общего пользования с транспортной скоростью до 25км/ч. |
| Техническое обслуживание |
| Предусмотрены следующие виды ТО: ежесменное техническое обслуживание и периодические: через 50 ч ( ТО-1), через 150 ч. (ТО-2). Трудоёмкость ЕТО–0,17 чел-ч., ТО-1 -0,61чел.-ч., ТО-2 – 0,32 чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования пресс-подборщика по назначению. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Пресс-подборщик тюковой LSB 870 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-67-13 (6420892) от 25 ноября 2013 года |