Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-69-13 (5060082)

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП 1210-29 "FALCON"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210 Ростовская область, г. Морозовск, ул. К.Маркса, 11 |

| Назначение |
| --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП1210-29 "FALCON" предназначено для среза корзинок подсолнечника и транспортировки их в наклонную камеру комбайна |
| Описание конструкции машины |
| Корпус жатки состоит из рамы трубчатой конструкции, на которой закреплены боковины, соединённые между собой листовой обшивкой днища и ветровыми щитами, которые изготовлены из проволочной сетки (для улучшенного обзора рабочих органов жатки). Листы днища и ветровые щиты имеют дополнительное крепление по элементам рамы. К консольным боковым балкам рамы корпуса крепятся на кронштейнах натяжные звёздочки транспортёров стеблей и успокоители цепи транспортёра совместно с направляющей планкой. Направляющая планка, при движении транспортёра под нагрузкой, ликвидирует стрелу прогиба цепи, предотвращая тем самым проскальзывание и сход стеблей с лапок. На основной балке рамы корпуса установлены редукторы с режущими аппаратами. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| изделия в рабочем положении: |  |
| длина | 2840 |
| ширина | 8570 |
| высота | 1590 |
| агрегата в транспортном положении: |  |
| длина | 11870 |
| ширина | 8570 |
| высота | 4000 (по комбайну) |
| Ширина захвата (конструкционная) м | 8,40 |
| Рабочие скорости, км/ч | От 7 до 9 |
| Масса в рабочей комплектации, кг | 3200 |
| Условия эксплуатации: |
| - навешивание на комбайн (способ агрегатирования) | Навешивается непосредственно на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический, двумя гидроцилиндрами комбайна. |
| - настройка рабочих органов | Высота среза регулируется с помощью гидроцилиндров и изменения рабочей скорости комбайна |
| - время подготовки машины к работе (навешивание), ч | 0,5 |
| Агрегатирование | Комбайн РСМ-161 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,77 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Производительность, т/ч / га/ч: |  |
| -основного времени | 8,84/ 7,37 |
| -сменного времени | 6,19/ 5,16 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т / кг/га | 5,58 / 6,70 |
| Качество работы |
| Высота среза, средняя, см | 72,5 |
| Потери зерна за приспособлением всего, % | 0,7 |
| Содержание основного зерна, % | 89,7 |
| Дробление семянок, % | 1,28 |
| Облущивание семянок, % | 0,33 |
| Требования безопасности |
| Удобство управления | Удобно, из кабины комбайна |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен для движения только по внутрихозяйственным дорогам. Транспортировка приспособления по дорогам общего пользования должна производиться на транспортной тележке поставляемой по индивидуальному заказу. Транспортная скорость до 15км/ч Приспособление имеет световозвращатели |
| Техническое обслуживание |
| Предусмотрены ежесменные и периодические ТО, а также, ТО при постановке на хранение, при хранении и при снятии с хранения. Оперативная трудоёмкость ЕТО- 0,16 чел-ч. Руководством по эксплуатации полностью освещены все вопросы проведения ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытанный образец приспособления для уборки подсолнечника ПСП–1210-29 "FALCON" соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. Выявлен один недостаток по качеству изготовления (Невозможность фиксации приспособления на наклонной камере комбайна из-за уменьшенного расстояния (при изготовлении) между направляющими пластинами и зацепами переходной рамки приспособления), а так же в руководстве по эксплуатации выявлено несоответствие нумерации страниц содержанию |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Фишер Сергей Викторович |
| Источник информации: | № 01-69-13 (5060082) от 02 декабря 2013 года |