Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-84-13 (1070092)

Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сибирский агропромышленный дом" | 630501., Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 367,тел.(383) 348-44-42,факс 348-12-92,348-02-34 |

| Назначение |
| --- |
| Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ предназначена для подогрева агента сушки до заданных параметров в конвективных зерносушилках типа СЗ-10 и СЗ-16. В основу работы установки заложен способ двухстадийного сжигания жидкого топлива (дизельное топливо, сырая нефть). На первой стадии проводится образование топливовоздушной смеси и ее предварительный разогрев в камере предварительной подготовки топлива. На второй стадии проводится сжигание полученной разогретой топливовоздушной смеси в жаровой трубе с использованием зоны обратных воздушных потоков. Данный способ обеспечивает стабильный и качественный процесс горения жидкого топлива с высокой степенью его сгорания и минимумом канцерогенных веществ в газовоздушной смеси на выходе из МТУ |
| Описание конструкции машины |
| Установка состоит из следующих основных узлов: рамы ; корпуса с камерой сгорания; блока автоматического управления (БАУ) ; вентилятора ; станции насосной с краном подачи топлива. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты оборудования, мм: |  |
| - длина | 2800 |
| - ширина | 930 |
| - высота | 1040 |
| Вид потребляемой энергии | Электроэнергия |
| Вид топлива | Дизельное |
| Температура газовоздушной смеси на выходе из установки, º С | 490 |
| Подача газовоздушной смеси, м³/ ч | 5450 |
| Расход топлива, кг/ ч | 76,6 |
| Рабочее давление топлива, МПа | 1,4 |
| Коэффициент полезного действия, % | 91,9 |
| Условия эксплуатации |
| Оценка строительной части | Рама МТУ установлена на подставке, закрепленной анкерными болтами на ровной площадке технологической линии на расстоянии 1000мм от входного окна смесительной камеры сушилки СЗ-16 |
| Пуск в работу и остановка | С пульта щита, после продувки |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Потребляемая мощность | 10,92 кВт |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Теплопроизводительность за 1 ч времени, МВт: | Теплопроизводительность за час основного времени составила 0,954 МВт |
| - основного | 0,954 |
| - сменного | 0,903 |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/МВт | 84,83 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/МВт | 12,09 |
| Качество работы |
| Подача воздуха, м3/ч | 5500 |
| Динамическое давление на выходе из теплогенератора, Па | 460,6 |
| Полное давление на выходе из теплогенератора, Па | 2430,4 |
| Температура воздуха на выходе, (С | 500 |
| Степень нагрева воздуха, (С | 490,3 |
| Тепловая мощность, кВт | 922,2 |
| Коэффициент полезного действия, % | 87,9 |
| Расход топлива, кг /ч | 89,1 |
| Рабочее избыточное давление топлива, МПа | 1,4 |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,20 |
| Расход воздуха на горение топлива, м3/ч | 1279,0 |
| Потери теплоты с уходящими газами, % | 11,8 |
| Потери теплоты от химической неполноты сгорания, % | 0,07 |
| Требования безопасности |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена. |
| Техническое обслуживание |
| Ежесменное техническое обслуживание, при постановке на хранение. Трудоёмкость ЕТО–0,19 чел-ч., при постановке на хранение -0,38 чел-ч. Руководство по эксплуатации полно освещает вопросы эксплуатации, обслуживания и безопасности |
| Заключение по результатам испытаний |
| .Малогабаритная топочная установка МТУ-1,0 УМ обеспечивает заданную теплопроизводительность соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Обыскалов Сергей Яковлевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-84-13 (1070092) от 23 декабря 2013 года |