Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 – 19 -2013 (1020222)

Фреза вертикально-роторная ФВР-3

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВИМ «Россельхозакадемии», г. Москва | 109428, г. Москва, 1-ый Институтский проезд,5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Фреза вертикально-роторная ФВР-3 |
| Назначение | Фреза вертикально-роторная ФВР-3 предназначена для обработки селекционных делянок и участков, а также малоконтурных участков под посев и посадку различных, в том числе семенных культур |
| Качество работы: |
| Глубина обработки, средняя, см | 11,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,5 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0…5 ± % | +1,3 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 1,49 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | навесная |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,05 |
| Агрегатирование | «Беларус-1221» кл. 2 |
| Привод | от ВОМ трактора |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Фреза вертикально-роторная ФВР-3 состоит из: рамы с брусом и герметичного картера, центрального редуктора, кронштейнов для установки стоек сменных лап, кронштейнов для присоединения катка, карданной передачи, двенадцати роторов, регулируемых подпружиненных защитных боковых ограждений, катка-паковщика, дополнительного навесного устройства, механизма навески. Основные рабочие органы фрезы – вертикальные ножи. Центральный редуктор предназначен для передачи крутящего момента от ВОМ трактора к роторам фрезы. Расположен редуктор над картером. Сменные колеса редуктора позволяют изменять частоту вращения роторов (284 и 256 мин-1). Изменением высоты крепления стойки регулируется глубина хода лап относительно заглубления роторов |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 1790 |
| - ширина | 3000 |
| - высота | 1700 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Глубина обработки, см: |  |
| - роторами | до 16 |
| - стрельчатыми лапами | до 16 |
| - рыхлительными лапами | до 22 |
| Ширина захвата, м |  |
| - конструкционная | 3,0 |
| - рабочая | 2,9 |
| Масса, кг | 1500 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,5…5,6 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При влажности почвы 19,9…22,1 % и твердости почвы 0,7…1,1 МПа, рабочей скорости 5,1 км/ч, глубине обработки 11,9 см получены следующие показатели: - гребнистость поверхности почвы, см – 2,5 - подрезание сорных растений, % - 100 - изменение содержания эрозионных частиц почвы в слое 0…5 см, ± % + 1,3 - забивание и залипание рабочих органов - не наблюдалось |
| Производительность | На основной обработке почвы по стерне при рабочей скорости 5,1 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 1,49 га/ч, сменного времени – 1,22 га/ч. Установочная глубина обработки – 14,7 см. Средняя выработка за нормативную смену составила 10,4 га |
| Безопасность движения | Габаритные размеры фрезы в транспортном положении обеспечивают безопасность по дорогам. Фреза не оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/ч |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации фрезы предусмотрены следующие виды ТО: при обкатке с трудоемкостью 0,42 чел.-ч и ЕТО с трудоемкостью 0,41 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО |
| Заключение по результатам испытаний |
| Фреза вертикально-роторная ФВР-3 не полностью соответствует требованиям ТЗ по отдельным показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях и проведения квалификационных испытаний |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-19-2013 (1020222) от 28 октября 2013 года |