Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-50-2013 (1020042)

Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 |
| Назначение | Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания почвы после дискования. |
| Качество работы : |
| Средняя глубина обработки, см | 10,1 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 3,5 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 59 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,99 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | винтовыми талрепами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| Агрегатирование | Т-150К (кл. 3) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 состоит из рамы, гидросистемы, прицепа, транспортного устройства, рабочих органов, прикатывающего шлейф-катка, механизмов регулировки угла атаки дисков. Основными рабочими органами являются диски. Регулировка глубины обработки почвы производится изменением угла атаки дисков винтовыми талрепами.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |
| длина | 6490 |
| ширина | 3460 |
| высота | 1480 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 6490 |
| ширина | 3460 |
| высота | 1900 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая | 3,0 2,9 |
| Глубина обработки, см | 8…15 |
| Масса, кг | 3260 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,9…10,4 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При влажности почвы 23,7…25,0% и твердости почвы 0,8…1,6 МПа, рабочей скорости 10,2 км/ч и глубине обработки 10,1 см получены следующие показатели: - подрезание растительных остатков, % - 100 - гребнистость поверхности почвы, см - 3,5 - заделка пожнивных остатков, % - 59 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 вписывается в технологию производства с/х продукции. |
| Производительность | На дисковании стерни зерновых культур при рабочей скорости 10,2 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 2,99 га, сменного времени 2,45 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 8,7 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 16 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью 0,78 чел.-ч, ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,17 чел.-ч и ТО-1 с трудоемкостью 0,7 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |
| --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая модульная прицепная Антарес БДМП-3х4-04 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. Борона может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-50-2013 (1020042) от 03 декабря 2013года |