# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-02-2013 (1150012)

Снегоочиститель шнекороторный «Ураган – 2200»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое машиностроение» | 614065 г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Снегоочиститель шнекороторный «Ураган – 2200» |
| Назначение | Предназначен для очистки дорожного покрытия от снега, удаления насыпных снежных валов, образованных другой снегоуборочной техникой путем отбрасывания в сторону. |
| Качество работы: |
| Скорость движения, км/ч | 1,9 – 2,2 |
| Ширина захвата, м | 2,25 |
| Высота снежного покрова после прохода, см | 0,2 – 4,0 |
| Дальность отброса основной массы снега, м: - максимальная | 20,3 |
| - минимальная | 2,6 |
| Выброс снега через неплотности кожуха, % | 3,0 |
| Производительность в час основного времени, т/ч | 129 - 323 |
| Условия эксплуатации: |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | навесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов | ручная |
| Время присоединения машины к трактору, ч | 0,12 |
| Агрегатирование | трактор кл. 1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 36,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,22 |
| Техническая надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Снегоочиститель «Ураган – 2200» состоит из следующих основных узлов и сборочных единиц: рамы с корпусом, навесного устройства, рабочих органов – ножа ,шнека и ротора, направляющего патрубка с гидромотором , привода шнека и ротора, опорных лыж и гидросистемы. Рама с корпусом являются основной несущей конструкцией и служат для установки навесного устройства, рабочих органов, опорных лыж и редуктора. Навесное устройство состоит из двух стоек, двух боковых и верхней тяг и предназначено для навески снегоочистителя на трактор. Нож маятниковый двухсторонний служит для подбора снега и подачи его к шнеку. Шнек с лопастями сварной конструкции предназначен для рыхления снега и перемещения его к ротору. Ротор сварной конструкции из четырех лопастей служит для выброса снега через патрубок. Направляющий представляет собой кожух, по низу которого закреплена шестерня. В верхней части кожуха закреплен козырек для регулировки направления и дальности отброса снега. Привод шнека и ротора состоит из карданной передачи, редуктора и цепной передачи. Лыжи опорные предназначены для установки необходимого положения ножа относительно очищаемой поверхности с помощью регулировочного болта. Гидросистема состоит из гидромотора привода поворота направляющего патрубка, гидроцилиндра управления козырьком, гидроцилиндров подьема-опускания кожуха шнека и перемещения маятникового ножа, маслопроводов. Управление гидросистемой осуществляется из кабины трактора с помощью электрогидравлического пульта. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм | 1850×2420×2310 |
| Ширина захвата, м | 2,25 |
| Дорожный просвет,мм | 580 |
| Масса, кг | 910 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,9 – 2,2 |
| Диаметр шнека,мм | 610 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 260 |
| Диаметр ротора, мм | 710 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 540 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Снегоочиститель «Ураган – 2200» устойчиво выполняет технологический процесс при высоте снежного покрова до 28 см. Максимальная дальность отброса основной массы снега составила 20,3 м, минимальная – 2,6 м. При работе снегоочистителя происходит выброс снега через неплотности кожуха до 3%. |
| Производительность, т за один час времени: -основного -сменного -эксплуатационного | 129 – 323 108 – 265 106 - 258 |
| Удельный расход топлива, кг/т | 0, 042 |
| Безопасность движения | Безопастность движения по дорогам обеспечена, транспортная скорость до 20 км, дорожный просвет – 580 мм. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрены: ежесменное, ТО №1 через 20 моточасов, ТО №2 через 100 моточасов и сезонное техническое обслуживание (СТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,22 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата |

| Выводы по результатам испытаний |
| --- |
| Снегоочиститель шнекороторный «Ураган – 2200» не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения (высота снежного покрова до 28 см, по ТУ до 60 см), надежности (коэффициент готовности 0, 98, по ТУ 0,99), рекомендуется к применению после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведения квалификационных испытаний. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-02-2013 (1150012) от 16 мая 2013 года |