# МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ И  
ОБРАЗОВАНИЯ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# «КИРОВСКАЯ

# государственная  зональная  машиноиспытательная

# станция»

Протокол испытаний

№ 06-47-2013 (2070032)

Аэрируемый приёмник влажного зерна

АПВЗ-40

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614065, Пермский край, с. Лобаново |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Аэрируемый приёмник влажного зерна АПВЗ-40 |
| Назначение | предназначен для приёма зернового вороха, транспортируемого самосвальными транспортными средствами, предварительного вентилирования, кратковременного хранения и подачи его для дальнейшего сортирования и сушки. |
| Качество работы: |
| Дробление зерна, % | 0,2 |
| Потери, % | 0 |
| Производительность на выгрузке, т/ч | 13,0 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | стационарный |
| - привод | электрический |
| - установленная мощность | 24,2 |
| - управление | с пульта управления |
| - настройка рабочих органов | подача зернового вороха в загрузочную норию сушилки регулируется положением заслонок аэрируемого приёмника. |
| Потребляемая из сети активная мощность электродвигателями, кВт: - вентилятора - транспортёра скребкового ТЦС-300 | 12,2 1,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, ч.-час. | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| АПВЗ состоит из отдельных секций, каждая секция имеет ёмкость 10 м3. Днище каждой секции закрыто пробивным оцинкованным железом. Под ним расположена воздушная камера, в которую через воздухопровод, с помощью вентилятора среднего давления, подаётся воздух. В передней нижней части каждой секции расположен короб нижней ветви выгрузного скребкового транспортёра. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 8800 |
| - ширина | 3460 |
| - высота | 2040 |
| Масса машины, кг | не определялась |
| Объём бункера, м3 | 40 |
| Скребковый транспортёр |  |
| - длина цепи транспортёра, мм | 36200 |
| - длина рабочей части цепи транспортёра, мм | 8900 |
| Пневмосистема |  |
| - тип | центробежный |
| - мощность электродвигателя, кВт | 22 |
| - производительность, м3/ч | 9700 |
| Число передач: |  |
| - мотор-редуктор | 1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Дробление зерна аэрируемым приёмником составило 0,2 %. Подсора (потерь) не наблюдалось |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила13,0 т, за час сменного времени 12,5 т. Удельный расход электроэнергии за время сменной работы составил 0,76кВ.ч/т |
| Безопасность | Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ – отсутствуют обозначения мест для строповки. |
| Техническое обслуживание | затраты времени на проведение ЕТО составили 0,33 ч и включают в себя операции по внешнему осмотру на наличие посторонних предметов, проверке крепёжных соединений, проверке подтекания смазки в подшипниковых узлах, предварительной полной очистке приёмника от остатков продукта перед началом его загрузки. Затраты времени на периодическое техническое облуживание составили 0,48 ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Аэрируемый приёмник влажного зерна АПВЗ-40 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Багаев В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-47-2013 (2070032) от 13 декабря 2013 года |