Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Подольская  государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 09-54-13 (5030121)

Прицеп тракторный самосвальный 3-х осный 3ПТС-6,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Мегаполис» | 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д.167 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 3-х осный 3ПТС-6,5 |
| Назначение | Прицеп 3ПТС-6,5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Разгрузка прицепа двухсторонняя. |
| Качество работы: |
| -потери при перевозке, % | 0 |
| -повреждение груза, % | Отсутствует |
| -полнота разгрузки, % | 100 |
| Производительность | 10 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| способ агрегатирования | Прицепной |
| перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| время подготовки машины к работе | 0,12 ч. |
| Агрегатирование | С трактором кл. 2,0 МТЗ-82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Прицеп 3ПТС-6,5 состоит из кузова, шасси, тормозной системы, электрооборудования, опорной стойки, страховочной цепи, поворотной тележки, дышла, привода гидросистемы. Рабочие органы, требующие регулировки, отсутствуют. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры прицепа, мм: |  |
| длина | 8160 |
| ширина | 2500 |
| высота | 1815 |
| Масса, кг | 2810 |
| Вместимость кузова, м3 | 7,2 |
| Грузоподъемность, кг | 6500 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 35 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Прицеп тракторный в агрегате с трактором МТЗ-82 работал качественно, в устойчивом технологическом режиме, потери и повреждение груза не отмечались, полнота разгрузки при этом составила 100%. Прицеп соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию сельхозпроизводства. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 10 т. при перевозке и разгрузке груза. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,2 кг/т. |
| Безопасность движения | Прицеп в агрегате с трактором приспособлен к движению по всем видам дорог, сигнализация и тормоза имеются. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО; ТО-1 через 200 часов. Трудоемкость проведения ТО-1 составила 1чел.ч. ТО проводить удобно и безопасно. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для технического обслуживания прицепа. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Прицеп тракторный самосвальный 3-х осный 3ПТС-6,5 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГБУ “Подольская МИС” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Ведущий инженер К.И. Каплиев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-54-13 (5030121) от 11 декабря 2013 г. |