Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-8-2013 (1030072)

Сеялка зернотуковая стерневая анкерная СЗСА-2,1

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ГП «Сибзавод-Агро» | 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51В |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сеялка зернотуковая стерневая анкерная СЗСА-2,1 |
| Назначение | Предназначен для посева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением минеральных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стерневых фонах |
| Качество работы |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам (удобрениям), кг/га: |  |
| - пшеница | 9-496 |
| - ячмень | 8-450 |
| - горох | 30-565 |
| - удобрения | 50-270 |
| Неравномерность высева между высевающими аппаратами, % | 4,08-8,52 |
| Неустойчивость общего высева, % | 2,33-3,55 |
| Дробление семян, % | 0,15-0,25 |
| Глубина заделки семян (удобрений), мм | 49-100 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см | 6,0-6,2 |
| Сохранение стерни, % | 60-63 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | 76-77 |
| Производительность | На посеве пшеницы – 2,1 га за час основного временим |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Гайкой-упором на штоке гидроцилиндра, установкой соответствующей звездочки и шестерни |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,01 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы кл.1,4 (МТЗ-80/82) |
| Потребляемая мощность, кВт | 29,9-35,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Не определялась |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Не обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Сеялка СЗСА-2,1 прицепная и состоит из следующих основных частей: - рамы сварной конструкции, состоящей из сницы, двух брусьев продольных и трех брусьев поперечных, на которые устанавливаются рабочие органы (сошники); - прицепного устройства, состоящего из прицепа, прицепной серьги и цепной подвески; - опоры передней, которая состоит из двух пневматических колес и стойки; - опоры задней, которая состоит из рамки ходовой и рамки колесной. Рамка колесная выполняет функцию задней опоры сеялки в транспортном положении, что позволяет транспортировать сеялку к месту работы по дорогам общего пользования с твердым покрытием. В рабочем положении рамка колесная откинута вверх; - ящика зернотукового с двумя отсеками (для семян и удобрений). К задней стенке ящика крепятся туковые высевающие аппараты, а ко дну ящика крепится блок зерновых высевающих аппаратов и циферблат, на котором установлен рычаг регулятора нормы высева семян; - анкерного сошника, состоящего из долота, щитка, кронштейна и хомутов крепления (нижнего и верхнего). Сошники в сборе закреплены на раме сеялки посредством хомутов с использованием резиновых демпферов, которые в режиме автоколебаний (вибрации) способствуют самоочищению рабочего органа; - механизма привода, который состоит из цепных и зубчатых передач. Включение и выключение механизма привода высевающих аппаратов производится разобщителем кулачкового типа; - батареи катков, которая шарнирно крепится к раме сеялки при помощи рамки ходовой и является задней опорой сеялки в рабочем положении; - гидросистемы, которая служит для подъема сеялки в транспортное положение и опускания в рабочее положение, а также для регулирования глубины хода сошников. Состоит из гидроцилиндра, рукавов высокого давления армированных и маслопроводов. Для фиксации сеялки в транспортном положении служит упор, установленный на оси и соединяющий шток гидроцилиндра с рамкой ходовой. Регулировка глубины хода сошника осуществляется гайкой-упором на штоке гидроцилиндра. Перемещением упора производится изменение хода штока гидроцилиндра и тем самым изменение степени заглубления рабочих органов. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении | 4100х2000х1900 |
| - в транспортном положении | 3995х2000х2222 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 1,83 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10,59 |
| Ёмкость зернотукового ящика суммарная, дм3 | 590 |
| Ширина междурядий, см | 22,8 |
| Тип сошника | Анкерный с твердосплавным покрытием |
| Ширина долота, мм | 12 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Масса, кг | 1374 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Оценка качества работы высевающих аппаратов сеялки проводилась на высеве пшеницы, ячменя, гороха и удобрения. Данные испытаний показали, что высевающие аппараты сеялки обеспечивают минимальную и максимальную норму высева семян пшеницы 8-496 кг/га, ячменя – 8-450 кг/га, гороха – 30-565 кг/га и удобрения – 50-270 кг/га, что соответствует требованиям ТУ. Неравномерность высева между аппаратами, неустойчивость общего высева и дробление семян соответствует требованиям ТУ. Полевые испытания сеялки проводились на посеве пшеницы при скорости движения 10,8 и 12,7 км/ч. Средняя глубина заделки семян при установочной 50 мм составила 71-84 мм. Стандартное отклонение – 6,4-7,3 мм, коэффициент вариации – 7,62-10,28%. Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями составила 76-77%, что не соответствует требованиям ТУ – не менее 90%. Сохранение стерни составило 60-63% по ТУ – 65%. При посеве наблюдается увеличение эрозионно-опасных частиц. Высота гребней после прохода сеялки составила 6,0-6,2 см. Сеялка не обеспечивает выполнение технологического процесса по следующим показателям: глубина заделки семян, сохранение стерни, содержание эрозионно-опасных частиц, количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ. Некачественное выполнение технологического процесса происходит из-за большой амплитуды колебаний рабочих органов в демпферах |
| Производительность | Сеялка использовалась на посеве пшеницы при рабочей скорости движения 10,59 км/ч и рабочей ширине захвата 1,98 м. При этом получена производительность за час сменного времени 1,57 га. Расход топлива составил 5,29 кг/га. Коэффициент надёжности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата не обеспечена, так как угол поперечной статической устойчивости в транспортном положении составляет 230 и сеялка не оборудована световозвращателями. Ширина сеялки в транспортном положении – 2000 мм, высота – 2222 мм. Транспортная скорость движения – до 15 км/ч. Дорожный просвет – 150 мм |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации по техническому обслуживанию машины |
| Заключение по результатам испытаний |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего представления машины на МИС и низкой надёжности узла крепления сошника к раме. Продолжить испытания |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-8-2013 (1030072) от 23 сентября 2013 года |