Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 12 - 2013 (6240802)

Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма «KRONE» | Германия |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Пресс-подборщик рулонный Round Pack 1250 |
| Назначение | Предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав, подвяленной травы, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом |
| Качество работы: |
| - потери общие, % | 2,0 |
| - размеры рулона, м: |  |
| а) длина | 1,28 |
| б) диаметр | 1,24 |
| - плотность сена в рулоне, кг/м3 | 216 |
| - расход вязального материала, кг/т | 0,27 |
| - полнота подбора, % | 98,0 |
| Производительность | 10,28 т за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,1 чел.-ч |
| Агрегатирование | JOHN DEERE 6130D |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины Рулонный пресс-подборщик Round Pack 1250 полуприцепной с камерой прессования постоянного объема, состоит из прицепа с опорной стойкой и упора для карданной передачи, рамы, установленной на опорные колеса. На раме смонтированы: подбирающие механизм, прессовальная камера, состоящая из передней и задней частей, ящик касетницы для шпагата. На переднюю часть камеры установлен обматывающий механизм. Для контроля заполнения прессовальной камеры и подачи шпагата для обмотки рулона служит пульт управления. Пресс-подборщик оборудован скатной балкой. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия, мм: - длина - ширина - высота | 3375 2550 2200 |
| Ширина захвата подборщика, м | 1,95 |
| Частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 540 |
| Количество пружинных пальцев подборщика, шт. | 87 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Показатели качества работы пресс-подборщика определялись на подборе валков сена сеянных трав, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. При этом получены следующие результаты испытаний: -расход вязального материала составил 0,27 кг/т (по НД – не более 0,5 кг/т); - потери общие составили 2,0% (по НД – не более 2,0%); - плотность сена в рулоне – 216 кг/м3 (по НД от 120 до 200 кг/м3). |
| Производительность | Пресс-подборщик использовался на подборе валков сена сеянных трав, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом при рабочей скорости движения 13,1 км/ч и рабочей ширине захвата подборщика 1,95 м. При этом получена производительность за час сменного времени 7,9 т. Расход топлива составил 1,3 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Пресс-подборщик предназначен только для работы в поле и выход его на дороги общего пользования является исключением. Транспортная ширина пресс-подборщика – 2,55 мм, высота – 2,215 м. Транспортная скорость движения – 30 км/ч. Дорожный просвет – 250 мм. |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании машины. Предусмотрено три виды технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО- 0,1 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провел: | Скрипа Г.Л. |
| Источник информации: | Протокол № 12-12-2013 (6240802) от 16 октября 2013 года |