Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12-13-2013 (1110022)

Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУП «Омский экспериментальный завод» РАСХН | 644012, г.Омск, пр. Королева,32 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3 |
| Назначение | Предназначена для отрыва ленты льна от поверхности почвы с целью снижения влажности стеблей и улучшения условий их подбора пресс-подборщиками |
| Качество работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | 12,0 |
| - рабочая ширина захвата, м | 3,7 |
| - ширина захвата (количество лент), шт. | 3 |
| - увеличение растянутости стеблей в ленте, % | 3,15 |
| - повреждение стеблей, % | 0,90 |
| - полнота вспушивания, % | 96,0 |
| - увеличение неравномерности расстила ленты, % | 1,69 |
| Производительность | 4,44 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Стандартная 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Изменением рабочей скорости движения |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,02 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 МТЗ-80/82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,058 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3 навесная имеет три секции каждая из которых состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: рама; вал опорный; вал ворошильный; ограничительная тяга. Вал опорный каждой секции имеет два опорных пневматических колеса, вал ворошильный - семь дисков ворошильных, на каждом из которых установлены по десять пальцев пружинных. На раме расположены три кронштейна для трехточечной навески машины на трактор |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 1640 |
| - ширина | 4300 |
| - высота | 1020 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 4 |
| Количество опорных колес, шт. | 6 |
| Тип опорных колес | Пневматические |
| Количество секций, шт. | 3 |
| Количество дисков ворошильных в секции, шт. | 7 |
| Количество пальцев пружинных в диске, шт. | 10 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 12 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания ворошилки-вспушивателя лент льна ВВЛ-3 проводились на лентах льна, сформированных машиной теребления льна МТЛ-1,5. Испытываемая машина в агрегате с трактором МТЗ-82 работала на двух режимах по скорости движения - оптимальной 8,1 км/ч и максимальной 12 км/ч и захватывала три ленты одновременно. При этом получены следующие результаты испытаний: - с увеличением скорости движения агрегата незначительно увеличивается растянутость стеблей в ленте в пределах допустимой (по НД - не более 5 %) и составила 3,05 % при оптимальной и 3,15 % при максимальной скоростях движения; - повреждение стеблей с увеличением скорости движения не изменилось и составило 0,9% (по НД - не более 1 %); - полнота вспушивания с увеличением скорости движения увеличилась незначительно и составила соответственно 95 % и 96 % (по НД- не менее 90 %); - увеличение неравномерности расстила ленты составило соответственно 1,68% и 1,69% |

| Производительность | Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3 использовалась на ворошении и отрыве лент льна от поверхности почвы при рабочей скорости движения 12 км/ч и рабочей ширине захвата 3,7 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 3,53 га. Расход топлива составил 2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3 удовлетворительно приспособлена к движению с тракторами класса 1,4 по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения (за исключением, несоответствия расстояния между задними световозвращателями). Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 300 мм |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,058 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации недостаточно сведений для правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания машины, отсутствуют устройство и регулировка вала ворошильного |
| Заключение по результатам испытаний |
| Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности (за исключением, несоответствия расстояния между задними световозвращателями). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, Улыбина 8 |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-13-2013 (1110022) от 18 октября 2013 года |