Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 15 - 2013  (6241012)

Жатка зерноВАЯ D60

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма MacDon | Канада |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Жатка зерновая D60 |
| Назначение | Предназначена для уборки зерновых колосовых, крупяных культур и семенников трав прямым комбайнированием с использованием адаптера комбайна CA20 |
| Качество работы: |
| - потери общие, % | 0,5 |
| - высота среза, см: |  |
| а) установочная | 14,0 |
| б) средняя фактическая | 15,0 |
| Производительность | На прямом комбайнировании пшеницы – 10,19 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - способ агрегатирования | Навешивается на наклонную камеру комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов | С помощью гидравлики и вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,15 чел.-ч |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,17 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота | 3160 11070 1580 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина - ширина - высота | 13900 2440 2460 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 10,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10,29 |
| Масса жатки, кг | 2898 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества работы определялись на прямом ком-байнировании пшеницы, жатка использовалась с самоходным зерноуборочным комбайном РСМ-181 «ТORUM-760». При этом получены следующие показатели: - средняя фактическая высота среза составила 15,0 см при установочной 14,0 см (по НД – от 5 до 30 см); - потери зерна за жаткой составили 0,5% (по НД – не более 0,5%) |
| Производительность | Жатка использовалась на прямом комбайнировании пшеницы при рабочей скорости движения 10,29 км/ч и рабочей ширине захвата 9,9 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 8,01 га. Удельный расход топлива составил 4,52 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |
| Безопасность движения | . Ширина жатки в транспортном положении – 2440 мм, высота – 2460 мм. Транспортная скорость движения – до 30 км/ч. Дорожный просвет – 380 мм |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации содержится достаточно информации по техническому обслуживанию машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,17 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Жатка зерновая D60 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провел: | Катбин Б.Б. |
| Источник информации: | Протокол № 12-15-2013 (6241012) от 30 октября 2013 года |