Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 12-25-2013 (4030112)

Посевной комплекс «Иртыш-10»

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ГП «Сибзавод-Агро» | 644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 51В |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Посевной комплекс «Иртыш-10» |
| Назначение | Предназначен для высева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением полной дозы минеральных удобрений, боронования и прикатывания по фонам, предварительно не обработанным противоэрозионными орудиями безотвального типа со стерней колосовых и других культур |
| Качество работы |  |
| Высевающая способность сеялки по семенам (пшеница), кг/га: |  |
| - минимальная | 27 |
| - максимальная | 275 |
| Неравномерность высева между семяпроводами, % | 2,9 |
| Неустойчивость общего высева, % | 0,28 |
| Дробление семян, % | 0,2 |
| Производительность | Не определялась по причине невыполнения технологического процесса рабочими органами – не- возможно заглубить сошники правой боковой секции из-за некачественной сборки рамы |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение)на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировочным винтом на гидроцилиндре |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,2 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5 |
| Потребляемая мощность | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО | Не определялась |
| Эксплуатационная надежность | Не проводилась |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Комплекс – полуприцепная машина с централизованным дозированием и пневматическим транспортированием семян и удобрений в сошники, и состоит из централизованной высевающей системы семян и удобрений, полуприцепной заделывающей части, гидросистемы и универсальной системы контроля высева. Централизованная высевающая система семян и удобрений комплекса состоит из рамы, бункера с отсеками для семян и туков, высевающего аппарата, переходной камеры, горизонтального инжектора, гидромотора с нагнетательным вентилятором и пневмосистемы подачи посевного материала. Пневмосистема состоит из нагнетательного вентилятора, первичного семяпровода транспортирования семян и удобрений, распределительной головки и сорока вторичных семяпроводов к сошникам. Привод нагнетательного вентилятора воздуха осуществляется с помощью гидромотора от гидросистемы трактора. Заделывающая часть представляет собой культиватор стерневой секционный, состоящий из рамы, опор колесных передних и задних, прицепного устройства, тяги телескопической и рабочих органов: сошников, бороны пружинной, катков пневматических |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочая скорость, км/ч | Не определялась |
| Ширина захвата, м | То же |
| Габаритные размеры комплекса, мм в рабочем положении: |  |
| - длина | 13220 |
| - ширина | 10270 |
| - высота | 3220 (высота бункера) |
| Масса машины, кг | 8965 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |
| - по глубине посева, мм | Не определялась |
| - по норме высева (пшеница), кг/га | 27-275 |
| Ширина междурядий, см | Не определялась |
| Ёмкость бункера, м3 | 7,8 |
| Количество сошников, шт. | 40 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Полевые испытания комплекса не проводились по причине невыполнения технологического процесса рабочими органами – невозможно заглубить сошники правой боковой секции из-за некачественной сборки рамы |

| Производительность | Не определялась по причине невыполнения технологического процесса рабочими органами – невозможно заглубить сошники правой боковой секции из-за некачественной сборки рамы |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Посевной комплекс удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 20 км/ч, дорожный просвет – 250 мм |
| Техническое обслуживание | Не проводилось |
| Заключение по результатам испытаний |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего поступления и некачественного изготовления машины. Продолжить испытания |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провёл: | Шайкин К.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-25-2013 (4030112) от 11 декабря 2013 года |