Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

# Департамент научно-технологической политики и образования

# Федеральное государственное бюджетное учреждение

# Северо-Кавказская государственная зональная

# машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-11-13 (2130042)

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РОТОРНАЯ КИР-1,5М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ОАО «Корммаш». Организация-изготовитель: ОАО «Корммаш». | 347510. Ростовская область, п. Орловский, ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М |
| Назначение | Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М предназначена для скашивания, измельчения и погрузки в транспортные средства многолетних сеянных и естественных трав, подсолнечника и других силосных культур для зеленой подкормки животных в весенне-летне-осенний период или для уборки вышеперечисленных культур на силос, а также для скашивания, измельчения и разбрасывания по полю пожнивных остатков сорго, подсолнечника, кукурузы, ботвы картофеля и других культур; подбора скошенных растений из валков с одновременным их измельчением |
| Качество работы: |
| Вид работ | скашивание, измельчение, погрузка люцерны | скашивание, измельчение, погрузка суданской травы |
| Высота среза, см: - установочная - фактическая | 12,0 12,3 | 12,0 12,1 |
| Потери общие, %, в том числе: - срезанными растениями - несрезанными растениями - от повышенного среза - измельченной массой | 0,07 0 0 0,06 0,01 | 0,08 0 0 0,08 0 |
| Полнота сбора урожая, % | 99,94 | 99,92 |
| Пропускная способность, кг/с | 5,2 | 7,4 |
| Качество измельчения: - фракционный состав растительного материала по длине резки, %, размер частиц, мм: - до 50 - 50…100 - свыше 100 | 30,13 28,58 41,29 | 25,49 28,87 45,64 |
| Однородность измельченной массы, % | 38,8 | 36,4 |
| Дальность выброса резки, м | 2,80 | 2,80 |
| Производительность за 1 ч основного времени, т | 18,8 | 26,8 |  |

| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Перевод сницы в рабочее и транспортное положение; регулировка положения колес сектором регулировки высоты среза, установив косилку-измельчитель на минимальную и максимальную высоту среза, соответственно |
| - настройка рабочих органов | Изменение высоты среза сектором регулировки высоты среза, установка зазора между ножами и противорежущими пластинами 12…18 мм |
| Агрегатирование | С тракторами класса 1,4 т (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Обеспечено |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Косилка-измельчитель КИР-1,5 М состоит из следующих составных частей: рамы, сницы, площадки сницы, талрепа, опорной стойки, карданной передачи, редуктора, ходовой части, барабана и продуктопровода. Рама косилки-измельчителя представляет собой сварную конструкцию. На раме смонтирован продуктопровод, состоящий из конфузора, переходника, поворотной части и диффузора, которые используются при подаче измельченной массы в прицеп. Барабан является основным рабочим органом косилки-измельчителя и представляет собой трубу, в которую вварены цапфы. На поверхности трубы расположено 36 пар проушин для присоединения кронштейнов ножей. Кронштейны крепятся на пальцах с помощью резьбового соединения. Барабан вращается на двух сферических шариковых подшипниках, установленных в корпусах, которые закреплены на раме резьбовыми соединениями. Ходовая часть косилки-измельчителя состоит из двух пневматических колес, смонтированных на раме через опоры-кронштейны

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры косилки-измельчителя, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 3685 2550 4160 |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4900 2550 3760 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 1,49 |
| Установочная минимальная высота среза, мм | 120 |
| Масса, кг | 1005 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,2…10,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания косилки-измельчителя КИР-1,5М проводились на скашивании, измельчении и погрузке в транспортное средство травы люцерны и суданской травы. Минимальная установочная высота среза из-за конструкционных особенностей машины – 12 см (по ТУ – 7 см); фактическая высота среза – 12,3 см на люцерне и 12,1 см на суданской траве, что незначительно превышает установочную. Небольшие потери наблюдались в виде распыленной мелкой листовой фракции при скашивании люцерны, а так же от повышенного среза на обоих фонах. Количество потерь не превышало требования НД (не более 1,0 %). Пропускная способность машины (5,2 кг/с на первом фоне и 7,4 кг/с на втором) отвечала требованиям ТУ (4…12 кг/с). Измельчение травы по длине резки до 50 мм, от 50 до 100 мм и свыше 100 мм составило соответственно 30,13 %; 28,58 % и 41,29 % на люцерне и 25,49 %; 28,87 %; 45,64 % на суданской траве, что не отвечает требованиям ТУ (10 %; 30 % и 60 %, соответственно). Однородность измельченной массы – 38,8 % и 36,6 % по фонам, соответственно. Дальность выброса зеленой массы составила 2,8 м. |
| Производительность | Производительность косилки-измельчителя КИР-1,5М а агрегате с трактором МТЗ-80 на двух фонах за час основного времени – 18,8 и 26,8 т соответственно, что отвечает требованиям ТУ (15…45 т/ч). Рабочая скорость составила на первом и втором фонах соответственно 6,4 и 6,2 км/ч, что отвечает требованиям ТУ и НД (до 10,0 км/ч и 5,4…9 км/ч). Производительность за час сменного времени на обоих фонах снизилась одинаково (на 25 %) и составила соответственно 14,1 и 20,1 т. Снижение обусловлено наличием в балансе времени смены затрат на ЕТО косилки-измельчителя и трактора с его заправкой топливом, повороты, проведение наладок и регулировок, подготовку и окончание работ, регламентируемый отдых механизатора и транспортные переезды к месту работы и обратно. Проведение периодического техобслуживания и устранение технических отказов снизили производительность за час эксплуатационного времени на первом и втором фонах до 13,7 и 19,6 т. Результаты испытаний показали высокую технологическую надежность косилки-измельчителя, коэффициенты надежности технологического процесса на обоих фонах – 1,0 (по ТУ - не менее 0,98). Удельный расход топлива за сменное время на первом и втором фонах составил соответственно 0,7 и 0,5 кг/га, что соответствует требованиям ТУ (не более 3,51 кг/га) |
| Безопасность движения | Обеспечена. Габаритные размеры косилки-измельчителя в агрегате с трактором МТЗ-82 в транспортном положении составляют: длина- 3,760 м ширина -3,005 м Косилка-измельчитель оборудована световозвращателями: одним передним, так как косилка-измельчитель выступает за габарит трактора справа, и двумя задними. Расположение световозвращателей на элементах конструкции косилки-измельчителя соответствует нормативным требованиям. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - ежесменное техническое обслуживание(ЕТО) через каждые 8…10 часов; - периодическое ТО через каждые 60 часов; - при хранении. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают вопросы устройства и работы косилки-измельчителя и ее составных частей, требований безопасности, правил подготовки к работе, порядка работы, технического обслуживания, возможных неполадок в работе и способов их устранения, транспортирования и хранения. По техническому описанию и инструкции по эксплуатации имеются замечания: - нумерация позиций на рисунках указана не по порядку; - в разделе 2 «Технические данные» имеют место разночтения с данными технических условий по производительности, длине в рабочем положении, массе, степени измельчения растений, трудоемкости составления агрегата, минимальной высоте среза, транспортной скорости; - в разделе 13 «Таблица смазки косилки-измельчителя» имеют место разночтения с данными технических условий по периодичности смазки подшипников барабана, стяжной гайки, ступиц колес; - по тексту основной рабочий орган именуется и барабаном, и ротором |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности: - степень измельчения зеленой массы (люцерна/суданская трава): частиц размером до 50 мм - 30,13%/25,49%; 50…100 мм-28,58%/28,87%; свыше 100 мм - 41,29%/45,64% (по ТУ – 10%, 30% и 60% соответственно); - минимальная установочная высота среза – 12 см( по ТУ -7 см); - наработка на отказ – 92 ч (по ТУ и СТО АИСТ 1.14 – не менее 100 ч); - изгиб фиксатора рычага регулировки диффузора; - деформация упора оси крепления откидных щитков; - деформация переходника поворотной части желоба. Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Медведева Е.В. |
| Источник информации: | Протокол № 11-11-13(2130042) от 21 октября 2013 год |