МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

11-16-13 (2020072)

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ ПРИЦЕПНОЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КППУ-8-03

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ФГОУ ВПО АЧГАА Организация-изготовитель: ЗАО «РТП «Зерноградское» | 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 28, к.171 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Чехова , 156 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор паровой прицепной универсальный КППУ-8-03 |
| Назначение | Культиватор паровой прицепной универсальный КППУ-8-03 со шлейфом в виде бороновальных модулей с пружинными зубьями предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор КППУ-8-03 агрегатируется с тракторами сельскохозяйственного назначения тягового класса 2…3 |
| Качество работы |
| Глубина обработки, см | 7,3…10,8 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см | 1,03…1,06 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,1…3,4 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч, га, культивация зяби на глубину 10…12 см: - основного времени | 7,45…9,44 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Регулировочными винтами |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч | 0,20 |
| - трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положения, чел.-ч | 0,05 |
| Агрегатирование | ХТЗ-17221 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора с бороновальными модулями, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 6325 8185 1310 6325 4325 2435 |
| Ширина захвата, м | 8,0 |
| Глубина обработки, см | 6…12 |
| Масса культиватора конструкционная, кг: - с бороновальными модулями | 2510 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6…12 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки по фонам (10,8 и 7,3 см) соответствовала установочным значениям. При этом, получена хорошая устойчивость хода рабочих органов ( (1,03…1,06 см). Качество крошения на обоих фонах (92,4 %…95,8 %) в пределах требований ТУ (не менее 70%…80 %). Орудие полностью подрезает сорную растительность, что соответствует требованиям ТУ (100-3 %). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность почвы. Гребнистость (2,1…3,4 см) не превышает требований ТУ (не более 4 см). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. Таким образом, культиватор КППУ-8-03 по качеству работы полностью соответствовал предъявляемым требованиям |
| Производитель-ность | На культивации полупара на глубину 10…12 см культиватор КППУ-8-03 в агрегате с трактором ХТЗ-17221 показал производительность в час основного времени равную 7,45 га при рабочей скорости 9,50 км/ч; на предпосевной культивации основная производительность получена 9,44 га/ч при рабочей скорости 12,0 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ (Wo-4,8…9,6 га/ч;Vр- 6,0…12,0 км/ч) и СТО АИСТ 4.6 (4,8…9,6 га/ч). Производительности в час сменного времени получены соответственно фонам 5,81 и 7,26 га. Сменные производительности в сравнении с основными снижаются за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды в начале и конце смены и отдых механизатора. Полученные коэффициенты использования сменного времени (0,78 и 0,77) несколько ниже требований СТО АИСТ 4.6 (0,80). Технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при требованиях - не менее 0,98 по ТУ. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены соответственно 3,87 и 2,82 кг/га, что соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (не более 5,5 кг/га). Таким образом, паровой прицепной культиватор КППУ-8-03 в агрегате с трактором ХТЗ-17221 по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям технической документации на всех проведенных видах работ |
| Безопасность движения | Культиватор КППУ-8-03 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по одному пункту – отсутствуют боковые световозвращатели. Конструкция КППУ-8-03 обеспечивает удобство и безопасность обслуживания, элементы конструкции не затрудняют доступ к местам технического обслуживания. На видных местах элементов конструкции культиватора нанесены надписи по технике безопасности. Безопасность транспортирования по дорогам общего пользования обеспечивается |
| Техническое обслуживание | Культиватор КППУ-8-03 имеет три вида технического обслуживания – ежесменное периодическое и сезонное. Проведение операций технического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации в полном объеме освещает устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания культиватора КППУ-8-03 |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный культиватор КППУ-8-03 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Гаврилов В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-16-13 (2020072) от 06 ноября 2013 года |