МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№11-24-13-(2010052)

##### ПЛУГ НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПН-3-35

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-изготовитель: ОАО «Светлоградагромаш» | 356530, г. Светлоград Ставропольского края, ул. Калинина, 103 Тел./факс (86547) 4-03-29 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Плуг навесной универсальный ПН-3-35 |
| Назначение | Плуг навесной универсальный ПН-3-35 предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8о |
| Качество работы: |
| Вид работ | Вспашка стерни озимой пшеницы на глубину 20…22 см | Вспашка стерни озимой пшеницы на глубину 25…27 см |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 1,22 ±0,04 3,3 | 1,18 ±0,11 9,5 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 21,5 ±1,18 5,5 | 26,3 ±1,38 5,3 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | 96,8 | 96,5 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 3,2 | 2,4 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 96,2 | 96,6 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12,9 | 13,5 |
| Залипание и забивание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 1,04 | 0,92 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип изделия | Навесной |
| - агрегатируется с тракторами | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |

| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,24 |
| --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг навесной универсальный ПН-3-35 состоит из рамы, рабочих органов, опорного колёса, навесного устройства. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом опорных колес. Рабочий орган состоит из стойки, отвала, лемеха

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: длина ширина высота | 2510 1480 1175 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 1,02 |
| Глубина обработки почвы, см | До 30 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 428 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,6…12,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки плуга ПН-3-35 (21,5 и 26,3 см) соответствовала заданной (22 см и 26 см). При этом получена хорошая устойчивость хода рабочих органов ((1,18…1,38 см). Рабочая ширина захвата (1,22 и 1,18 см) при разных глубинах обработки укладывается в требования ТУ (1,07…1,23 м). После прохода агрегата остаётся хорошо выровненная поверхность поля (гребнистость - 2,4…3,2 см). Это соответствует нормативным требованиям СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не более 5 см). Орудие качественно разрыхляет почву. Содержание фракций почвы до 50 мм соответствует ТУ (не менее 75 %) в обоих вариантах. Заделка растительных и пожнивных остатков (96,2 %…96,6 %) также соответствует ТУ (не менее 95(5 %). Заделываются они на необходимую глубину (12,9…13,5 см), что также в пределах требований ТУ (12…15 см). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Производительность в час основного времени плуга ПН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-80 при вспашке на глубину 20…22 см получена 1,04 га при рабочей скорости агрегата 8,50 км/ч, на вспашке на глубину 25…27 см – 0,92 га при рабочей скорости 7,70 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ. Сменные производительности снижаются против основных до 0,86 и 0,77 га/ч. Такое снижение обусловлено затратами времени на техническое обслуживание агрегата, нормируемыми затратами времени на холостые переезды и отдых механизатора. Коэффициенты использования сменного времени соответствуют требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,83 при 0,75 ( 0,05 по нормативам). Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса равные 1,0 при требованиях – не менее 0,99 |
| Безопасность движения | Плуг навесной универсальный ПН-3-35 в агрегате с тракторами может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Плуг имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,12 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Плуг навесной универсальный ПН-3-35 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Хлыстов Е.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №11-24-13-(2010052) от 20 ноября 2013 года |