Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

# Департамент научно-технологической политики и образования

# Федеральное государственное бюджетное учреждение

# Северо-Кавказская государственная зональная

# машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-39-13 (5070122)

##### ПОГРУЗЧИК-ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ

##### ПЗС-150 «ВУЛКАН»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ООО «Воронежский завод сельхозмашин». | 394040, г. Воронеж, рп. Придонской, ул. Латненская, д.9а |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 «Вулкан» |
| Назначение | Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 «Вулкан» предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых токах и в зерноскладах и выполняет следующие операции: - загрузку и выгрузку складов; - погрузку зерна в транспортные средства с высотой кузова до 4,2 м; - механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна на открытых площадках и токах; - формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна; - загрузку складов с высотой складирования зернового материала до 7 м |
| Качество работы: |
| Вид работ | Погрузка зерна в автомобили |
| Высота погрузки, м | 3,4 |
| Высота бросания зерна (при буртовании), м | 6,0 |
| Дальность полета зерна от места забора зерна питателями (при буртовании), м | 24,8 |
| Потери, %, всего, в том числе: - россыпью - не подобрано | 1,55 0,70 0,85 |
| Полнота подбора, % | 98,45 |
| Дробление, % | 0,1 |
| Температура зерна после погрузки, оС | 27,5 |
| Содержание сорной примеси, % | 0,02 |
| Производительность за 1 ч основного времени, т | 113,6 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | Скребковый |
| - привод | Электрический |
| - настройка рабочих органов | Дальность полета зерна от места забора зерна регулируется поднятием и опусканием трубы триммера и носка трубы |
| Потребляемая мощность, кВт | 13,74 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Обеспечено |
| Безопасность выполнения работ | Не обеспечена. Отсутствует световая сигнализация, информирующая о включенном состоянии рабочих механизмов. Отсутствует знак заземления, контактная площадка для присоединения заземляющего проводника имеет поверхностную окраску. Усилие на рычаге управления движением составило 300 Н, при требовании - не более 200 Н, кроме того, рычаг изготовлен не из малотеплопроводного или электроизоляционного материала. Вводный автоматический выключатель отсутствует. Длина свободной части рычага подъема и опускания питателя – 110 мм при требовании не менее 150 мм |

Описание конструкции машины

Зернометатель состоит из следующих узлов и механизмов: рамы, транспортера, триммера, шасси, хода заднего, питателя, лебедки, блока электрооборудования. Рама представляет собой сварную конструкцию, устанавливается на шасси и на ход задний. Транспортер-сварная конструкция, состоит из секций верхней и нижней, головки верхней и нижней, переходника, привода, цепи транспортера со скребками. Питатель состоит из левого и правого питателей со скребковыми цепями и редуктора. Триммер представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух боковин, ведущего и натяжного барабанов, ленты с ребрами, катушки, крышки с воронкой, трубы с откидным носком и колонки. Шасси состоит из вилки, винта, рычага «Кобра», двух пневматических колес. Ход задний состоит из полуосей, дифференциала и двух пневматических колес. В комплект электрооборудования входят: шкаф управления, двигатели привода загрузочного транспортера, триммера и хода

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры погрузчика-зернометателя, мм: в рабочем положении / в рабочем положении с метателем, повернутым на 90о - длина - ширина - высота | 7120/3210 4850/6530 4400/4400 |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 3210 1600 2275 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 4,85 |
| Максимальный угол поворота триммера от продольной оси, град. | 125 |
| Масса, кг | 910 |
| Подъем и опускание трубы триммера в вертикальной плоскости, мм: - от - до | 3400 4400 |
| Частота вращения ведущего барабана, мин-1 | 996 |
| Число скребков транспортера | 56 |
| Число скребков питателей | 36 |
| Размер скребка, мм | 100х260 |
| Скорость скребковой цепи транспортера, м/с | 2,15 |
| Скорость скребковой цепи питателя, м/с | 0,63 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания погрузчика-зернометателя скребкового ПЗС-150 «Вулкан» проводилась на погрузке зерна озимой пшеницы в транспортные средства. Высота погрузки при проведении эксплуатационно-технологической оценки - 3,4 м. При работе на буртовании зерна максимальная высота бросания зерна - 6,0 м, дальность бросания – 24,8 м. После погрузки технологического материала в транспортное средство дробление зерна – 0,1%, что соответствует требованиям ТУ (не более 0,1%). Содержание сорной примеси в результате естественного отсева легких примесей при погрузке уменьшилось до 0,02%. Температура зерна после погрузки незначительно снизилась и стала более равномерной по всей массе. При работе зернометателя наблюдались потери в виде не подобранного с площадки зерна (0,85%), а также россыпью из триммера (0,70%). Суммарные потери зерна за погрузчиком-зернометателем – 1,55%; полнота подбора – 98,45% |
| Производительность | Производительность зернометателя ПЗС-150 «Вулкан» за час основного времени - 113,6 т, что соответствует требованиям ТУ (110…150 т/ч). Производительность за час сменного времени погрузчика-зернометателя снизилась на 21 % и составила 89,7 т. Снижение обусловлено затратами времени смены на вспомогательные операции (составляющие в балансе времени смены 14,28%, которые затрачены на смену транспортных средств), проведение ежесменного техобслуживания (2,57%), проведение наладок и регулировок (0,14%) и нормируемый отдых оператора (3,29%). Затраты времени смены на устранение технического отказа незначительные, по этой причине коэффициент использования эксплуатационного времени (с учетом округлений) остался таким же, как и коэффициент использования сменного времени; производительность за час эксплуатационного времени – 89,7 т. Коэффициент технологического обслуживания – 0,84, что не соответствует требованиям ТУ (не менее 0,90). Коэффициент использования эксплуатационного времени – 0,79, что не отвечает требованиям ТУ (0,80). Удельный расход электроэнергии на погрузку зерна в транспортные средства – 0,12 кВт. ч/т, что выше требований ТУ (не более 0,08 кВт.ч/т) |
| Безопасность движения | Обеспечена. Погрузчик-зернометатель доставляется на предприятие автотранспортом. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное техническое обслуживание(ЕТО) через каждые 8…10 часов; - при хранении. Инструкция по эксплуатации читаема, имеет четкий шрифт. Иллюстрации к тексту выполнены в достаточном количестве и хорошего качества. Техническое описание и инструкция по эксплуатации не соответствуют требованиям ГОСТ 27388 по следующим показателям: - отсутствуют схемы консервации и смазки, схема установки машины на хранение; - отсутствует раздел «Возможные неисправности и методы их устранения»; - несовпадение показателей технической характеристики с ТУ: по массе, установленной мощности электродвигателей; - при описании состава узлов (шасси, хода заднего, питателя, редуктора и лебедки) даются ссылки на рисунки, на которых изображены другие узлы |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Погрузчик-зернометатель скребковый ПЗС-150 «Вулкан» не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности: - дорожный просвет – 120 мм, при нормируемом – 160 мм; - удельный расход электроэнергии – 0,12 кВт∙ч/т, при нормируемом – не более 0,08 кВт∙ч/т; - коэффициент технологического обслуживания – 0,84, при норме – не менее 0,90; - коэффициент использования эксплуатационного времени – 0,79, нормируемый – 0,80; - степень защиты шкафа управления соответствует IP11(по ГОСТ 14254 - не менее IP54); - на панели шкафа управления отсутствуют сигнальные лампочки, указывающие на включенное состояние рабочего механизма; - ручные органы управления не соответствуют ГОСТ 12.2.064; - световая сигнализация отсутствует; - усилие, прилагаемое к рычагу управления движением, – 300 Н (по ГОСТ Р 53055 - не более 200 Н); - вводный автоматический выключатель отсутствует; - длина свободной части рычага подъема и опускания питателя – 110 мм (по ГОСТ 21753 - не менее 150 мм). Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Медведева Е.В. |
| Источник информации: | Протокол № 11-39-13 (5070122) от 13 декабря 2013 года |