# МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

# И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Экз. № ___

О Т Ч Ё Т   № 06-54-2014 (2010023)

от 3  декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

ДРОБИЛКИ  МОЛОТКОВОЙ  ДМ-4-1

# Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

# п.г.т. Оричи, 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение ………………………………………………………………………..3

1. Назначение машины……………………………………………………..…..4

2. Условия испытаний и режимы работы машины……………………….…..6

3. Результаты испытаний…………………………………………………….....7

3.1. Показатели назначения…………………………………..……………...7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД…………….…..11

4. Заключение по результатам испытаний…………………………………...12

5. Выводы …………………………………………………………………...…13

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины  и особенности

конструкции……………….……………………………...14

# В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Дробилка молотковая |
| --- | --- |
| Марка машины | ДМ-4-1 |
| Заводской номер машины | 608 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Слободской машиностроительный завод», г. Слободской |
| Сведения о сертификации | С-RU.МСО6.В.00010, 06.09.2011-05.09.2016 |
| Период проведения испытаний | 28.05-01.09.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК колхоз «Пунгино» Верхошижемского района Кировской области |

Испытания  дробилки молотковой ДМ-4-1 проведены   на   соответствие   машины   требованиям ТУ 4744-024-00861966-2001, утвержденных генеральным директором ОАО «Слободской машиностроительный завод»                       Рысевым В.А. (дата отсутствует),  по рабочей программе-методике, утвержденной директором  ФГБУ «Кировская МИС»  Коноваловым С.Ф. 26.05. 2014 года.

3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Дробилка молотковая ДМ-4-1 (далее по тексту - дробилка) предназначена для измельчения  зерна различных культур влажностью не более 14 % для всех видов и возрастных групп животных и птицы.

Дробилка используется в качестве самостоятельной зерноперерабатывающей машины на фермах с загрузочным конвейером и выгрузным шнеком.

Место установки и применение изделия – неотапливаемые помещения (зерносклады, хранилища), исключающие воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 40 o С и относительной влажности воздуха не более 98 %.

Дробилка (рисунок 1) состоит из следующих основных узлов:

- дробилки – 1;

- электродвигателя дробилки – 2;.

- загрузочного конвейера – 3;

- электродвигателя загрузочного конвейера  – 4;

- выгрузного шнека  с подставкой – 5;

- электродвигателя выгрузного шнека  – 6;

- ящика управления – 7.

На дробилке установлена заслонка регулирования крупности помола в зависимости от вида, сорта и других свойств исходного материала. Для каждого вида и сорта исходного продукта необходимо подобрать положение заслонки, соответствующее требуемому качеству измельчения. Для регулирования производительности загрузочного конвейера его зерновой бункер имеет заслонку.

В  конструкцию  дробилки, по  сравнению с образцом, испытанным  в

2011 году, изменения не вносились.

4

Рисунок 1 – Дробилка молотковая ДМ-4-1 (вид спереди справа).

1 – дробилка; 2 – электродвигатель дробилки;

3 – загрузочный конвейер; 4 – электродвигатель

загрузочного конвейера; 5 – выгрузной шнек с подставкой;

6 – электродвигатель выгрузного шнека; 7 – ящик

управления.

5

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | измельчение зерна различных культур | измельчение зерновой смеси |
| Метеорологические условия: - температура, оС | от -30 до +40* | 14,4 |
| - относительная влажность, % | не более 98* | 54,6 |
| Характеристика исходного материала: |  |  |
| - культура | зерно различных культур | зерновая смесь (ячмень - 66,1%; кукуруза - 33,9%) |
| - средняя влажность исходного материала, % | не более 14 | 11,3 |
| Засоренность зерна, % в том числе примесь: | не более 5-8** | 0,5 |
| - органическая | 4,0 | 0,5 |
| - минеральная | 0,3-0,7 | 0 |
| Крупность зерна, %: - целое | не менее 88 | 91,1 |
| - щуплое | не более 5 | 0,4 |
| - битое | не более 2 | 2,5 |
| Натура зерна, г/л | нет данных | 690 |
| Абсолютная масса, г | то же | 30,9 |
| Температура, оС | -"- | 13,8 |
| Масса металломагнитной примеси, мг в 1 кг исходного материала | не более 20-30 | 18 |
| Режим работы: |  |  |
| - установочная величина крупности помола, мм | 0,8-2,0 | 1,7 |
| - высота выгрузки готового продукта, мм | не более 3000 | 3000 |
| - частота вращения ротора дробилки, об/мин | 2940±50 | 2940 |

* - показатель взят из «Руководства по эксплуатации ДМ-4.00.000 РЭ»;

** - показатель взят из Федерального регистра технологий производства

продукции животноводства, М, 1999 г. «Технологический отраслевой

стандарт «Производство комбикормов».

6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Наименование показателя | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |
| Тип машины | стационарная | стационарная |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 32,2 | 32,2 |
| в том числе: |  |  |
| - привода дробилки | 30 | 30 |
| - загрузочного конвейера | 1,1 | 1,1 |
| - выгрузного шнека | 1,1 | 1,1 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении без ящика управления, мм: |  |  |
| - длина | не более 5200 | 2100-3950* |
| - ширина | не более 4800 | 4000-6320* |
| - высота | не более 3750 | 3750* |
| Масса машины (без ящика управления и инструмента), кг | не более 870 | 725 |
| в том числе: |  |  |
| - дробилки | нет данных | 465 |
| - загрузочного конвейера | то же | 135 |
| - выгрузного шнека | -"- | 125 |
| Масса ящика управления, кг | -"- | 20 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Высота, мм: |  |  |
| - загрузки | нет данных | 0 |
| - выгрузки | не более 3000 | 3000 |
| Число точек смазки, всего: | нет данных | 4 |
| в том числе: |  |  |
| - ежедневных | то же | отсутствуют |
| - периодических | -"- | 4 |
| - сезонных | -"- | отсутствуют |
| Число точек регулировки, шт. | -"- | 10 |
| в том числе: |  |  |
| - технических | -"- | 6 |
| - технологических | -"- | 4 |
| Число передач, шт. | -"- | 3 |
| в том числе: |  |  |
| - ременных | -"- | 3 |
| - цепных | -"- | отсутствуют |
| 7 |
| Наименование показателя | Значение показателя по: |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| - карданных | нет данных | отсутствуют |
| - редукторов | то же | отсутствуют |
| Диаметр ротора, мм | 500 ± 3 | 500 |
| Частота вращения, об/мин.: |  |  |
| - ротора дробилки | 2940 ± 50 | 2940 |
| - вала загрузочного конвейера | нет данных | 420 |
| - вала выгрузного шнека | то же | 420 |
| Число молотков, шт. | 80 | 80 |
| Вместимость бункера загрузочного конвейера, м3 | нет данных | 0,08 |
| Угол установки выгрузного шнека при максимальной высоте выгрузки,…0 | то же | 54 |
| Энергетические показатели приводов |  |  |
| Система электроснабжения | сеть трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью | сеть трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Число электродвигателей, шт. | 3 | 3 |
| Электродвигатель привода дробилки: |  |  |
| - марка | АИР180М2УЗ АИР180М4УПУЗ | 5АМX180М2У |
| - мощность, кВт | 30 | 30 |
| - частота вращения, об/мин | 2945; 1440 | 2940 |
| Электродвигатель привода загрузочного конвейера: |  |  |
| - марка | АИР80В6СУЗ | АИР80В6У3 |
| - мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
| - частота вращения, об/мин | 920 | 920 |
| Электродвигатель привода выгрузного шнека: |  |  |
| - марка | АИР80В6СУЗ | АИР80В6У3 |
| - количество, шт. | 1 | 1 |
| - мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
| - частота вращения, об/мин | 920 | 920 |
| 8 |
| Наименование показателя | Значение показателя по: |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Функциональные показатели |
| Производительность за час, т: - основного времени при измельчении ячменя или пшеницы для продукта, имеющего остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм, не более 5 % - сменного - эксплуатационного | не менее 3,0 нет данных то же | 3,9 3,7 3,7 |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт.ч/т | не более 6,7 | 6,2 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - рабочих ходов | - | - |
| - технологического обслуживания | нет данных | 1,0 |
| - надежности технологического процесса | то же | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,95 |
| - использования эксплуатационного времени | не менее 0,95 | 0,95 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Фракционный состав измельченного продукта, % размер частиц, мм: |  |  |
| до 0,25 включ. | нет данных | 1,51 |
| от 0,25 -"- 0,6 -"- | то же | 6,34 |
| -"- 0,6 -"- 1,0 -"- | -"- | 14,67 |
| -"- 1,0 -"- 2,0 -"- | -"- | 42,76 |
| -"- 2,0 -"- 3,0 -"- | -"- | 29,89 |
| -"- 3,0 -"- 4,0 -"- | -"- | 3,87 |
| -"- 4,0 -"- 5,0 -"- | -"- | 0,88 |
| св. 5,0 | -"- | 0,11 |
| Модуль помола, мм | 0,8-2,0 | 1,7 |
| Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | 90 | 86,28 |
| Содержание целых зерен в продукте, % | не более 0,3-0,5** | 0,5 |
| Потери, % | не более 0,2 | 0 |
| Температура готового продукта, оС | не более 29 | 19,4 |
| Содержание металломагнитной примеси, мг/кг | не более 15-20** | 6,7 |
| 9 |
| Наименование показателя | Значение показателя по: |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром 3 мм, % | 5; 10*** | 5,0 |

*-  даны минимальная и максимальная длина и ширина в зависимости от

установки загрузочного конвейера при максимальной высоте выгрузного

шнека;

** -  данные из ГОСТ 9268-90 «Комбикорма-концентраты для крупного рогатого

скота, технические условия» (нормы для телят возраст 1-6 мес. и молодняка

в возрасте 6-12 мес.);

*** - при производительности не менее 3,0 т/ч, остаток измельченного продукта

на  сите с  диаметром  отверстий 3 мм – 5 %, при  производительности  не

менее 5,5 т/ч – 10 %.

10

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ, НД

При первичной технической экспертизе, обкатке, эксплуатационных испытаниях и заключительной технической экспертизе несоответствий требованиям ТУ, НД и ССБТ не выявлено.

11

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИСПЫТАНИЙ

В результате проведения периодических испытаний дробилки молотковой ДМ-4-1  при наработке 220 часов основного времени установлено, что она имеет:

- полную комплектность поставки, соответствующую ТУ, паспорту и комплектовочной ведомости;

-  удовлетворительное качество изготовления;

- удовлетворительные, соответствующие требованиям ТУ эксплуатационно-технологические показатели и показатели качества выполнения технологического процесса;

- имеет высокую техническую надежность (коэффициент готовности 1,0, наработка на отказ более 220 часов) при требованиях ТУ, соответственно, не менее 0,98 и не менее 150 часов.

Несоответствий требованиям ССБТ не выявлено.

Изменения в конструкцию машины в процессе испытаний не вносились.

Испытанный образец дробилки ДМ-4-1 соответствует всем основным требованиям ТУ, НД. Выявленные недостатки могут быть устранены в процессе производства дробилки.

Серийный выпуск может быть продолжен без изменения ее конструкции.

12

5. В Ы В О Д Ы

Дробилка молотковая ДМ-4-1 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС |  | С.Ф. Коновалов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | И.Д. Лукин |
| Заведующий КИЛ |  | Ю.В. Труфакин |
| Начальник отдела испытаний тракторов и сельхозмашин |  | А.В. Багаев |
| Ведущий инженер |  | В.П. Копанев |

|  | 13 |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

Изменения в конструкцию дробилки по сравнению с ранее испытанным  образцом и в процессе испытаний не вносились.

14

# Text boxes

6

7

5

4

3

2

1