МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-40-14 (5010172)

от 15 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

##### ПЛУГА НАВЕСНОГО ПНР-(3+1)(45П

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	8

3.1 Показатели назначения	8

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины 	11

5 Заключение по результатам испытаний	12

6 Выводы 	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Плуг навесной с регулируемой шириной захвата |
| --- | --- |
| Марка машины | ПНР-(3+1)х45П |
| Заводской номер машины | 678 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Светлоградагромаш» |
| Сведения о сертификации | NTS RU C-RU. АЕ81.В.00835. Срок действия с 26.07.2013 по 25.07.2018 |
| Период проведения испытаний | 11.07…08.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Учхоз Зерновое», КФХ «Дудкин» Зерноградский район, Ростовская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4732-005-00863296-2006 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 15.07.2014.

Испытания плуга ПНР-(3+1)х45П проведены в четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором Беларус 1221.2.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг навесной с регулируемой шириной захвата и изменяемым количеством рабочих органов с предплужниками ПНР-(3+1)(45П предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см²), твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30% на склонах до 8°.

Для более эффективного использования трактора и достижения высокого качества проводимых работ, корпуса плуга могут поворачиваться вокруг вертикальной оси на ±6,8°, что обеспечивает установку корпусов с шириной захвата 25 см; 35 см и 45 см.

Плуг может использоваться в четырехкорпусном исполнении -

ПНР-(3+1)(45П (рис.1) и трехкорпусном исполнении - ПНР-3(45П

(рис. 2).

Плуг ПНР-(3+1)(45П агрегатируется с тракторами тягового

класса 2; плуг ПНР-3(45П - с тракторами тягового класса 1,4.

Для агрегатирования плуга трактор должен быть оборудован системой автоматического регулирования положения навески.

Плуг ПНР-(3+1)х45П представлен на испытания в четырехкорпусном варианте с осью навески Ø32 мм для трактора Беларус 1221 и с осью навески Ø27 мм для тракторов тягового класса 1,4 (для работы плуга в трехкорпусном варианте).

Перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга, по сравнению с ранее испытанным образцом, заводом-изготовителем не представлен.

Плуг ПНР-(3+1)(45П в агрегате с трактором Беларус 1221.2 в работе на вспашке стерни озимой пшеницы после дискования представлен на

рисунке 3.

Рисунок 1 - Плуг навесной с регулируемой шириной

захвата и изменяемым количеством

рабочих органов ПНР-(3+1)(45П.

Вид спереди слева

Рисунок 2 - Плуг навесной с регулируемой шириной

захвата и изменяемым количеством

рабочих органов ПНР-3(45П.

Вид спереди слева

Рисунок 3 - Плуг ПНР-(3+1)(45П в агрегате с трактором

Беларус 1221.2 в работе на вспашке стерни

озимой пшеницы

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Вспашка | Вспашка стерни озимой пшеницы и ярового ячменя на глубину 28…30 см |
| Условия испытаний: |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 До 8* До 8** | 1,7 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,8 1,6 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. | До 30 До 30* До 30** - - - | 8,0 21,6 22,2 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. | До 4 До 4* До 4** - - - | 0,58 1,12 1,25 |
| Высота (длина) растительных и пожнивных остатков, см | Нет данных До 25* До 25** | 11,6 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Дискование на глубину 8…10 см |
| Режимы работы: |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 12,0 До 12,0* | 7,48 |
| - рабочая ширина захвата, м | 1,45 | 1,40 |
| - глубина обработки (установочная), см | До 30,0 До 30,0* До 30,0** | 29 |
| - ширина захвата корпуса, см | 35 | 35 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |
| Агрегатируется | Тракторы тягового класса 2 | Тракторы тягового класса 2 |
| Тип изделия | Навесной |
| Ширина захвата корпуса конструкционная, мм | 250(20 350(20 450(20 | 230 340 440 |
| Ширина захвата плуга, м: - конструкционная при захвате корпуса: 25 см 35 см 45 см - рабочая при захвате корпуса: 25 см 35 см 45 см | 1,10 1,40 1,70 1,15 1,45 1,75 | 1,15 1,45 1,85 Не определялась 1,40 Не определялась |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | До 12 Не более 15 | 7,2…7,6 До 15 |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина при захвате корпуса: 25 см 35 см 45 см - высота | 3900±100 2320±60 Нет данных То же -«- 1430±40 | 3855 2260 2320 2380 1425 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 210 | 465 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, в том числе: - плуга в рабочей комплектации - запасных частей и принадлежностей | 890(30 Нет данных | 865 0,7 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Функциональные показатели с трактором Беларус 1221.2 |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | При скорости 10 км/ч 1,40 0,49…0,53* Нет данных | При скорости 7,48 км/ч 1,05 0,88 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 18,22 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,99 0,99** Нет данных 0,75…0,80* | 1,00 0,84 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 30 До 30* До 30** Нет данных Не более (2,0** Нет данных | 29,4 (1,36 4,6 |
| Качество крошения пласта, %: - размеры фракций до 50 мм | Не менее 75 80* 80** | 92,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 5* 5** | 2,4 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | Не менее 98 95(5* 100** | 99,2 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, % | 12…15 12…15* 12…15** | 12,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины

требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| ТУ 4732-005-00863296-2006 |
| Пункт 1.1.34 Сварные соединения должны соответствовать | ОСТ 23.2.429, ГОСТ 5264, ГОСТ 14771 | Выявлены дефекты сварных соединений: - подрезы основного металла левой втулки верхнего шарнира механизма заглубления и правого сварного соединения фланца с кронштейном заднего колеса |
| Пункт 1.3.2 К каждому плугу должны быть приложены | Прицепка для борон и катков | Прицепка для борон и катков отсутствует |
| Пункт 1 Общие технические требования | Плуг должен соответствовать требованиям ТУ и комплекта технической документации | Произошел один отказ при наработке плуга 52 ч - резьбовые соединения корпусов стоек 2 и 3 предплужников не затянуты |

4 Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию машины

Перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга

ПНР-(3+1)х45П, по сравнению с ранее испытанным образцом, заводом-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию плуга не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

##### Плуг доставлен на испытания автотранспортом предприятия-изготовителя в собранном виде. После транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций и повреждений не обнаружено.

##### Комплектность поставки плуга не полная - отсутствуют запасные части и прицепка для борон и катков.

Техническая документация с машиной представлена в полном объеме:

- технические условия ТУ 4732-005-00863296-2006;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации ПНР00.000.ТО;

- паспорт на плуг ПНР-(3+1)(45П.

По полноте и качеству содержания представленная техническая документация, в основном, соответствует требованиям ГОСТ 2.114 и

ГОСТ 27388, за исключением:

- в документах имеются разночтения по модификациям, основным параметрам и характеристикам плуга.

Эксплуатационные документы следует переработать в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и пункта 11 ГОСТ 27388.

По качеству изготовления и сборки выявлены следующие недостатки: часть резьбовых соединений не затянута; имеются дефекты сварных швов; отсутствуют числовые обозначения ширины захвата корпусов плуга на кронштейнах по регулировочным отверстиям.

Испытания плуга ПНР-(3+1)(45П проводились в агрегате с трактором Беларус 1221.2 в условиях реальной эксплуатации на вспашке стерни озимой пшеницы и ярового ячменя на глубину 28…30 см.

Условия испытаний соответствовали требованиям НД: участки полей характеризовались слабо выраженным микрорельефом - менее 3 см, уклон полей не превышал 4о, влажность почвы на глубине хода рабочих органов была средне влажной (14,3%…24,8 %), максимальная твёрдость почвы соответствовала рыхловатому сложению (1,40 МПа), высота (длина) растительных и пожнивных остатков не превышала 17 см.

Эксплуатационно-технологические показатели определялись на вспашке зяби по стерне озимой пшеницы на глубину 28…30 см с шириной захвата корпуса 35 см после дискования. Влажность почвы на глубине хода рабочих органов была 21,6%…22,2 %, твердость - 1,12…1,25 МПа,

высота растительных и пожнивных остатков - 11,6 см.

По результатам испытаний эксплуатационно-технологические показатели соответствовали требованиям НД:

- производительность в час основного времени получена 1,05 га/ч при рабочей скорости 7,48 км/ч на передаче 3-2;

- производительность в час сменного времени получена 0,88 га/ч,

коэффициент использования сменного времени - 0,84;

- эксплуатационная производительность составила 0,87 га/ч, коэффициент использования эксплуатационного времени - 0,83;

- коэффициент надежности технологического процесса - 1,0;

- удельный расход топлива за время сменной работы - 18,22 кг/га.

Из полученных показателей качества работы следует, что глубина обработки почвы (29,4 см) соответствовала заданной (28…30 см). При этом, получена хорошая устойчивость хода рабочих органов ((1,36 см), что соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 (не более (2 см). После прохода агрегата остаётся хорошо выровненная поверхность поля (гребнистость 2,4 см), что соответствует нормативным требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не более 5 см). Орудие качественно разрыхляет почву, содержание фракций почвы до 50 мм (92,4 %) соответствует ТУ (не менее 75 %), СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (80%). Заделка растительных и пожнивных остатков (99,2 %) находится в пределах ТУ

(не менее 98 %). Глубина заделки (12,9 см) соответствует ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (12…15 см). Забивания и залипания рабочих органов не наблюдались.

Плуг ПНР-(3+1)х45П в агрегате с трактором Беларус 1221.2 по эксплуатационно-технологическим показателям и качеству работы полностью соответствовал предъявляемым требованиям.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга, по сравнению с ранее испытанным образцом, заводом-изготовителем не представлен. В процессе испытаний изменения в конструкцию плуга не вносились.

Оценкой безопасности и эргономичности конструкции установлено, что плуг соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489.

Плуг безопасен при техническом обслуживании, эксплуатации и транспортировке по дорогам общего пользования.

По результатам испытаний выявлено три несоответствия требованиям ТУ.

При наработке 157 ч плуг сохранил свои эксплуатационные свойства и пригоден к дальнейшей эксплуатации по назначению.

6 ВЫВОДЫ

Плуг навесной ПНР-(3+1)(45П соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель							В.А.Гаврилов