МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "Северо-Западная Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-62-14 (5060232)

от 26 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам базовых

испытаний серийного образца КОМБАЙНА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО

САМОХОДНОГО РСМ-152 "ACROS-590 Plus"

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-152 "ACROS-590 Plus" |
| Заводской номер машины | ROACR590010414 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону |
| Сведения о сертификации | Сертификат № С-RU.АЕ81.В.01378 выдан Органом по сертификации продукции и услуг ООО «Южный центр сертификации и испытаний» ("Юг-ТЕСТ") сроком действия с 29.11.2012 по 28.11.2017 год. |
| Период проведения испытаний | 01.08-30.09.2014 |
| Место проведения испытаний | КФХ "Кузьмин С.В." Волосовского района Ленинградской области |

Испытания серийного образца комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-152 "ACROS-590 Plus" проведены на соответствие требованиям ТУ 152.00.00.000  по рабочей программе и методике, утвержденной  директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

Дополнительно проведен расчёт экономических показателей в объёме определения совокупных затрат денежных средств на уборке пшеницы комбайном РСМ-152 "ACROS-590 Plus".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-590 Plus" предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 80 во всех зерносеющих зонах. Для уборки незерновой части урожая комбайн оборудован измельчителем-разбрасывателем.

В зависимости от принятой технологии уборки комбайн может оборудоваться сменными рабочими органами: жаткой РСМ-081.27 с шириной захвата 5,0 м, 6,0 м, 7,0 м или 9,0 м; подборщиком РСМ-10.08.07-02 или МСМ 10.08.07 для подбора зерновых колосовых культур из валков с рабочей шириной захвата 3,4 м.

По заказу потребителя комбайн может оборудоваться удлиненным выгрузным шнеком, системой видеоконтроля, автоматической централизованной системой смазки, комплектом для уборки подсолнечника, ведущими колесами с повышенной проходимостью, половоразбрасывателем, блоком управления решетами (БУР) для электрорегулировки величины открытия жалюзи решет.

Комбайн РСМ-152 "ACROS-590 Plus" укомплектован дизельным двигателем Cummins 6LTAA8.9 номинальной мощностью 241 кВт (328 л.с.), жаткой РСМ-081.27-30 серии Power Stream 700 шириной захвата 7,0 м с планетарным редуктором привода режущего аппарата Pro-Drive системы Шумахер, автоматической электрогидравлической системой Auto Contour регулирования давления жатки на почву и копирования рельефа поля, гидравлическим реверсом рабочих органов жатки и наклонной камеры, однобарабанным молотильно-сепарирующим устройством с молотильным барабаном диаметром 800 мм, шириной 1500 мм и частотой вращения 400-1000 об/мин, приводом молотильного барабана через вариатор с автоматическим устройством натяжения ремня при увеличении крутящего момента, электроприводом регулировки зазоров подбарабанья и системой Jam Control устранения забивания молотилки хлебной массой посредством глубокого сброса подбарабанья, пятиклавишным соломотрясом, двухкаскадной ветрорешетной очисткой с электрорегулируемыми жалюзийными решетами посредством блока управления решетами (БУР), автономного домолачивающего устройства роторного типа, половоразбрасывателем с приводом от гидромоторов, бункером объемом 9,0 м3 с выгрузным устройством башенного типа и системой последовательного включения выгрузных шнеков Smart Launch, информационной системой Adviser II для контроля и оптимизации процесса работы комбайна и сигнализации об отклонении параметров технологических режимов уборки. Для передвижения по дорогам общей сети комбайн комплектуется тележкой для транспортировки жатки.

Рисунок 1. Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-152 "ACROS-590 Plus" (спереди, слева).

Рисунок 2. Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-152 "ACROS-590 Plus" в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателя | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ 152.00.00.000 | данным испытаний |
| Вид работы | прямая и раздельная уборка зерновых колосовых | уборка зерновых культур прямым комбайнированием |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | пшеница | пшеница |
| Спелость культуры, %: | полная | полная |
| Урожайность зерна, ц/га | не менее 40,0 | 39,1 |
| Влажность, %: |  |  |
| - зерна | от 10 до 18 | 14,9 |
| - соломы | от 10 до 18 | 12,1 |
| Отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза | 1:1,5 | 1:1,03 |
| Масса 1000 зерен, г | не менее 40,0 | 29,5 |
| Высота растений, см | нет данных | 84,5 |
| Полеглость растений, % | не более 20,0 | 6,3 |
| Засоренность культуры над фактической высотой среза, % | не более 5,0 | 0 |
| Уклон поля, град. | не более 8,0 | 1,2 |
| Микрорельеф, (см | нет данных | 1,8 |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | то же | 18,8 |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | -"- | 1,3 |
| Засоренность почвы камнями, шт/м2 | -"- | 3,4 |
| Средний размер камней, мм | не более 50,0 | 70,6 |
| Высота камней, выступающих над уровнем почвы, мм | нет данных | 37,6 |
| Режим работы: |  |  |
| Рабочая скорость движения, км/ч | не более 12,0 | 7,4 |
| Частота вращения вала мотовила, об/мин | от 14 до 50 | 27 |
| Положение вала мотовила относительно спинки ножа режущего аппарата, мм: |  |  |
| - по высоте | нет данных | 900 |
| - по ходу движения | то же | 100 |
| Частота вращения барабана МСУ, об/мин | 421±30-945±60 | 800 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 366±29-985±79 | 720 |
| Зазоры подбарабанья МСУ, мм: |  |  |
| - на входе | 18-45 | 18-45 |
| - на выходе | 2-20 | 2-20 |
| Зазор жалюзи решет, мм: |  |  |
| - верхнего | 12-14 | 14 |
| - нижнего | 6-8 | 6 |
| - удлинителя верхнего решета | 12-18 | 14 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ 152.00.00.000 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |
| Тип изделия | самоходный колесный, однобарабанный |
| Марка двигателя, тип | Cummins 6LTAA8.9 | Cummins 6LTAA8.9 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | не менее 241 (328 л.с.) | не определялась |
| Ширина захвата конструкционная м | 7,0±0,05 | 6,95 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | не более 12 | 7,4 |
| - транспортная | не более 20 | 20 |
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении (со сложенным выгрузным шнеком), мм, не более: |  |  |
| - длина | 10825±115 | 10480 |
| - ширина | 7506±50* | 7420 |
| - высота (с открытой крышей бункера) | 4800±80 | 4820 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении с жаткой 7 м на транспортной тележке, мм, не более: |  |  |
| - длина | нет данных | 17260 |
| - ширина | то же | 3850 |
| - высота | -"- | 3930 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 | 370 |
| Масса комбайна, кг: |  |  |
| - молотилки конструкционная (сухая) | 14330±430 | 14440 |
| - молотилки эксплуатационная | 14930±445 | 14970 |
| - жатки | 1928±60* | 1890 |
| Ширина молотилки МСУ, мм | 1500 | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Функциональные показатели |
| Производительность за час, т: |  |  |
| - основного времени | не менее 15 | 18,03 (4,7 га/ч) |
| - сменного времени | нет данных | 12,11 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | то же | 2,64 (10,14 кг/га) |
| Эксплуатациионно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,67 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м | то же | 6,4 |
| Фактическая высота среза, мм | -"- | 207,2 |
| Подача фактическая, кг/с | -"- | 11,21 |
| Потери зерна за жаткой, % | не более 0,5 | 0,41 |
| в том числе: - свободным зерном | нет данных | 0,06 |
| - зерном в срезанных и обломанных колосьях | нет данных | 0,22 |
| - зерном в несрезанных колосьях | то же | 0,13 |
| Потери зерна за молотилкой, %: |  |  |
| - свободное зерно в соломе | -"- | 0,29 |
| - свободное зерно в полове | -"- | 0,30 |
| - недомолот в соломе | -"- | 0,01 |
| - недомолот в полове | -"- | 0,01 |
| Суммарные потери зерна за молотилкой, % | не более 1,5 | 0,61 |
| Потери зерна распылом, % | нет данных | 0,06 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, % | не более 2,0 | 1,08 |
| Качество зерна из бункера комбайна: |  |  |
| - основное зерно, % | нет данных | 97,68 |
| - зерно в колосьях, % | то же | 1,70 |
| - дробленое зерно, % | не более 2,0 | 0,58 |
| - основное зерно и зерновая примесь, % | нет данных | 99,96 |
| - сорная примесь, % | не более 3,0 | 0,04 |

3.2. Перечень несоответствий комбайна зерноуборочного

самоходного РСМ-152 "ACROS-590 Plus" требованиям НД

Несоответствий комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-152 "ACROS-590 Plus" требованиям НД не выявлено.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний комбайна зерноуборочного самоходного РСМ-152 "ACROS-590 Plus" установлено:

- комбайн поступил комплектным в собранном виде, техническая документация представлена в полном объеме;

- качество изготовления комбайна удовлетворительное, недостатков при обкатке и опробовании в работе не выявлено;

# - комбайн удовлетворительно выполняет технологический процесс на уборке пшеницы - потери зерна за жаткой составили 0,41%, суммарные потери зерна за молотилкой 0,61% (по ТУ - потери зерна за молотилкой не более 1,5%, за жаткой не более 0,5%), качество зерна в бункере комбайна соответствует требованиям ТУ и составило 99,96% основного зерна и зерновой примеси, дробленое зерно составило 0,58% (по ТУ - не более 2%), сорная примесь составила 0,04% (по ТУ - не более 3%);

# - комбайн имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели - производительность за час основного времени на уборке пшеницы составила 18,03 т (по ТУ - не менее 15 т/ч), сменного времени - 12,11 т/ч, удельный расход топлива составил 2,64 кг/т (10,14 кг/га);

- комбайн соответствует требованиям ССБТ и обеспечивает безопасные условия эксплуатации;

- дополнительно: проведен расчет экономических показателей в объеме определения совокупных затрат денежных средств на уборке комбайном пшеницы, которые составили 386,32 руб./т, в том числе в том числе текущая эксплуатация обходится в 114,45 руб./т или 29,6%.

Достоинства:

Комплектация дизельным двигателем Cummins 6LTAA8.9 номинальной мощностью 241 кВт (328 л.с.), блоком управления решетами (БУР) электрорегулировки величины открытия жалюзи решет очистки с управлением с рабочего места оператора и отображением на мониторе информационной панели Adviser II, половоразбрасывателем с приводом от гидромоторов отвечает современным требованиям в комбайностроении.

Недостатки:

Излом пластин крепления датчика копирования рельефа поля, изгиб пальцев пальчикового механизма шнека, излом глазков пальчикового механизма шнека, изгиб планок и разрыв звеньев цепи транспортера наклонной камеры, излом сегментов режущего аппарата, излом стеблеподъемника, излом регулировочного сектора шнека жатки при работе на почвах с наличием естественных природных камней.

5. ВЫВОДЫ

В результате проведенных испытаний установлено, что комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-590 Plus" производства ООО  "Комбайновый завод "Ростсельмаш" соответствует требованиям ТУ 152.00. 00.000 по показателям назначения и требованиям ССБТ по показателям безопасности, при этом имеет недостаточный уровень надежности при работе на почвах с наличием естественных природных камней.

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							    В.В.Конюхов

Главный инженер						    С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества						    М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний машин для

растениеводства и животноводства 			    Н.А.Волков

Ведущий инженер						    А.В.Апполонов

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-590 Plus" в ФГБУ "Северо-Западная МИС" испытывается впервые. Изменения в конструкцию комбайна РСМ-152 "ACROS-590 Plus" в процессе испытаний не вносились. |