МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 03-23-14 (5030272)

от 10 сентября 2014г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

сеялки AMAZONE D 9-60 Super

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Покров 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ	4

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ	5

3.1. Показатели назначения	6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	9

5. ВЫВОДЫ	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесеных в конструкцию машины и особенности конструкции	12

# ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | сеялка |
| --- | --- |
| Марка машины | AMAZONE D 9-60 Super |
| Заводской номер машины | D960000331 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО «Евротехника», г. Самара |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 25.03-10.09.2014г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Ручейки», Юрьев-Польский район, Владимирская область |

Испытания сеялки AMAZONE D 9-60 Super проведены на соответствие машины ТУ 4733-001-48102388-2014, утвержденных генеральным директором ЗАО «Евротехника» В.Н.Смирновым в 2014г. и другой НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко 25.03.2014г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка AMAZONE D 9-60 Super (рис.1-2) предназначена для рядового посева различных с/х культур (злаковых, бобовых, трав) без внесения минеральных удобрений по ранее подготовленному к посеву полю на всех типах почв.

Сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 3.

D 9-60 Super состоит из рамы с трехточечным навесным устройством, 2-х семенных бункеров с редуктором дозирования и высевающими катушками, семяпроводов, дисковых сошников, маркеров, 2-х опорных колес, одно из которых является приводным, привода катушек, гидро- и электро систем.

Изменения в конструкцию испытываемой сеялки по сравнению с выпуском 2012г. года не вносились.

Рисунок 1 – Сеялка AMAZONE D 9-60 Super.

Общий вид спереди слева

# 2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ

# РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | посев | посев |
| Культура | зерновые, бобовые культуры, травы, мелкосеменные | пшеница |
| Сорт | нет данных | «Сударыня» |
| Чистота семян, % | не менее 98* | 100 |
| Посевная годность, % | нет данных | 93,0 |
| Влажность, % | не более 15,5* | 13,5 |
| Масса 1000 семян, г | нет данных | 42,0 |
| Предпосевная обработка семян | нет данных | протравливание |
| Насыпная плотность семян, кг/м3 | нет данных | 756,0 |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | серая лесная средний суглинок |
| Рельеф | уклон не более 7о | ровный |
| Микрорельеф | выровненный | выровненный |
| Влажность почвы, %, по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 15-25 | 14,1 |
| св. 5 до 10 включ. | не более 18-30 | 20,6 |
| св. 10 до 15 включ. | нет данных | 23,0 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | не более 0,05-0,15 | 0,34 |
| св.5 до 10 включ. | не более 0,15-0,45 | 0,89 |
| св. 10 до 15 включ. | нет данных | 2,31 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | нет данных | 9,8 |
| Крошение взрыхленного слоя: |  |  |
| массовая доля комков, %, размером, мм: |  |  |
| от 0 до 10 включ. | не менее 50 | 60,2 |
| св. 10 » 25 » | нет данных | 39,8 |
| » 30 » 50 » | не допускается | 0 |
| св. 50 | не допускается | 0 |
| Режимы работы: |  |  |
| рабочая скорость, км/ч | 6-12 | 11,9 |
| рабочая ширина захвата, м | 6,0 (конструкционная) | 6,0 |
| установочная норма высева, кг/га | 5-400 | 130 |
| установочная глубина заделки, см | 2-8 | 3,0 |

* Значение показателя по ГОСТ Р 52325-2005

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, ГОСТ 31345-2007

# 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

## 3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тягового класса 3 | АТМ 3180 (класс 3) |
| Привод высевающих катушек | от опорного колеса через бесступенчатый редуктор |
| Ширина захвата конструкционная, м | 6,0 | 6,0 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| рабочая | 6-12 | до 12 |
| транспортная | не более 25 | до 25 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении: | не более: |  |
| длина | 2500 | 2500 |
| ширина | 8600 | 8600 |
| высота | 1950 | 3000 |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина | 2500 | 2500 |
| ширина | 6300 | 6450 |
| высота | 1950 | 3000 |
| Дорожный просвет, мм | 300 | 320 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 950±50 | 990 |
| Общая вместимость бункеров, л: |  |  |
| без надставных бортов | 1300±50 | 1300 |
| с надставными бортами | 1720* | 1720 |
| Функциональные показатели |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| основного времени | 3,4-6,5 | 7,14 |
| сменного времени | нет данных | 4,71 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | нет данных | 2,58 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 1,0 |
| использования сменного времени | нет данных | 0,66 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина заделки семян, см | 2-8 | 2,7 |
| Количественная доля семян, заделанных на заданную глубину ± см, % | не мене 80 | 100 |
| Фактическая норма высева, кг/га | - | 127 |

*Данные инструкции по эксплуатации

## 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Показатель и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| ширина транспортная | 6300 | 6450 |
| высота (рабочая и транспортная) | 1950 | 3000 |
| п.1.2.8 |  |  |
| Толщина лакокрасочных покрытий п.1.4.8 | Лакокрасочные покрытия …по ГОСТ 6572 | Толщина лакокрасочных покрытий от 63 до 179мкм (по ГОСТ 6572-50-60мкм) |
| Требования безопасности п.2.1 | Сеялки D 9, в части техники безопасности должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53489-2009: | Отмечено шесть несоответствий требованиям ССБТ: |
|  | п.4.5.1 Транспортная ширина не более – 4,4м | 6,45м |
|  | п.4.6.1 Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей – не менее двух передних и двух задних | Габариты сеялки по ширине в транспортном положении не обозначены |
|  | п.4.6.2 Машины, которые могут в составе СХА перемещаться по дорогам общего пользования и при агрегатировании закрывают приборы световой сигнализации ЭС, должны быть оборудованы собственными приборами световой сигнализации. Требования к наличию и расположению приборов световой сигнализации должны быть установлены в ТУ на конкретные машины | В транспортном положении сеялка закрывает внешние световые приборы трактора АТМ 3180. Машина не оборудована собственными приборами световой сигнализации. Требования к наличию и расположению приборов световой сигнализации отсутствуют |
|  | п.4.9.6 Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки их | Сеялка не комплектуется ручным чистиком |
|  | п.4.10.3 Размеры площадок для обслуживающего персонала и рабочего пространства для доступа к местам технического обслуживания должны быть установлены в ТУ на машину | Требования к размерам площадок не установлены в ТУ |
|  | п.5.1.4 На … сеялках для внесения семян, обработанных ядохимикатами, непосредственно на элементах конструкции или на табличках должны быть нанесены предупредительные надписи о необходимости применения обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты | Отсутствует надпись или символ, указывающие на необходимость применения средств индивидуальной защиты при использовании для посева протравленных семян |
| При эксплуатационных испытаниях |
| Качество изготовления п.1.1 | Сеялки D 9 должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и конструкторской документации на основании лицензионного соглашения с фирмой «AMAZONE» | Разрушение пластмассовой соединительной муфты валов привода из-за некачественного изготовления |
| При заключительной технической экспертизе |
| Несоответствий не отмечено |

# 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка AMAZONE D 9-60 Super была приобретена ООО «Ручейки» Юрьев-Польского района Владимирской области 21.03.2014г. и доставлена в хозяйство автотранспортом практически в собранном виде тремя упаковочными местами: для удобства транспортирования на сеялку не были установлены маркеры и надставные борта бункеров, ящик с ЗИП был уложен в бункер. Комплектность поставки соответствовала сопроводительной документации.

Разгрузка осуществлялась автокраном, замечаний не отмечено. Затруднений при досборке так же не отмечено, трудоемкость досборки составила 1,4чел.-ч (норматив отсутствует).

С машиной поступила «Инструкция по эксплуатации» на сеялку, выполненная на русском языке. Инструкция дает достаточное представление об устройстве и эксплуатации сеялки. Технические условия для проведения испытаний были представлены на машиноиспытательную станцию отдельно. Они содержат достаточно большой перечень показателей, предъявляемых к сеялкам данного типа. Однако, их необходимо расширить показателями безопасности – в разделе 2 не приведены требования к размерам площадок для загрузки бункеров; так же не приведены требования к наличию и расположению на машине собственных приборов световой сигнализации, что требует п.4.6.2 ГОСТ Р 53489-2009 (имеется только требование о соответствии машины данному пункту); агротехническими и эксплуатационно-технологическими показателями (требования к посевному материалу, коэффициент использования сменного времени).

Адгезия лакокрасочных покрытий соответствует нормативу (1 балл), однако толщина неравномерная (от 63 до 179мкм).

Крепежные изделия имеют антикоррозионное металлическое покрытие.

Оперативная трудоемкость составления агрегата с трактором АТМ 3180 составляет 0,10чел.-ч (норматив отсутствует), агрегатирование осуществляется одним механизатором согласно «Инструкции по эксплуатации».

Основные конструкционные параметры и размеры сеялки соответствуют ТУ, кроме превышения габаритных размеров по ширине в транспортном положении и высоты (рабочей и транспортной), которая указана ошибочно - перепечатана из данных других сеялок (D9-3000 Super, D9-4000 Super – высота - 1950), показатели по этим сеялкам также указаны в данном ТУ.

Сеялка AMAZONE D 9-60 Super была испытана в весенний  период на посеве зерновых культур по традиционной технологии (вспашка, культивация, посев). Набор объема  составил   131ч основного времени при плане 120ч.

Результатами эксплуатационно-технологической оценки установлено, что сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс. Производительность за час основного времени составила 7,14га/ч (по ТУ – 3,4-6,5га/ч), удельный расход топлива за сменное время получен равным 2,58кг/га (по ТУ – нет данных). Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ТУ. При заданной норме высева семян 130кг/га фактический высев составил 127кг/га. Неустойчивость общей нормы высева 2,3% не превышает норматив (2,8% СТО АИСТ 5.6-2010). Все семена были заделаны в почву согласно установочной глубине заделки семян.

Всего за период испытаний отмечено 10 несоответствий требованиям ТУ, в том числе 6 – требованиям безопасности. Большая часть несоответствий легко устранимы в процессе производства - это отсутствие чистика, обозначений габаритов по ширине, надписи или символа о необходимости использования средств индивидуальной защиты при работе с протравленными семенами, отсутствие в ТУ требования к площадкам. Основным несоответствием является превышение нормативных требований габаритных размеров по ширине в транспортном положении при отсутствии приборов световой сигнализации (тракторные приборы световой сигнализации закрываются).

Оценкой нормативной документации (ТУ) установлено, что большинство указанных параметров в ТУ сопоставимы с требованиями норматива. Однако следует дополнить ТУ отсутствующими показателями из СТО АИСТ 1.12-2006 и СТО АИСТ 5.6-2010 (требования к посевному материалу,  коэффициент использования сменного времени), а так же расширить требования безопасности.

Сеялка D 9-60 Super находит применение в хозяйствах зоны деятельности МИС на посеве зерновых.

# 5. ВЫВОДЫ

Сеялка AMAZONE D 9-60 Super не полностью соответствует требованиям ТУ  по показателям безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Главный инженер |  | С.Б. Ефремов |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Ю.А. Матвиенко |

# Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

# машины и особенности конструкции

Изменения в конструкции испытываемой сеялки по сравнению с выпуском 2012г. года не имеются. Изменения в ходе испытаний не вносились.