Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-24-02 (4130182)

от 12 ноября  2002 года

косилки двухбрусной полунавесной КД-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПФ "Нива-Сельхозтехника" | 630015, г. Новосибирск ул. Гоголя, 204 "А" тел. (385-57) 3-03-19 факс (385-37) 3-74-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Косилка двухбрусная полунавесная КД-4 |
| Назначение | Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. Косилка КД-4 рекомендуется для работы на равнинных участках |
| Качество работы : |
| Показатели | Численные значения показателей |
| Высота среза, см фактическая | От 7,4 до 7,9 |
| Потери общие: |  |
| т/га % к урожаю | От 0,074 до 0,193 От 1,18 до 2,54 |
| Производительность: | Производительность за 1 ч, га – основного времени – 3,24 га/ч |
| Условия эксплуатации: |
| Способ агрегатирования | Полунавесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Ручная |
| Агрегатирование, кл | 1,4 |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт | От 8,5 до 9,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,66 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство в управлении | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Косилка двухбрусная полунавесная КД-4 состоит из: рамы; двух модулей; гидросистемы; режущего аппарата тяговой штанги; шпренгеля; шатуна. Рабочим органом косилки является режущий аппарат. Режущий аппарат состоит из: пальцевого бруса, наружного башмака, прижимов, пальцев пластин трения, ножа, внутреннего башмака |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |
| длина ширина высота | 3400 5150 750 |
| в транспортном положении, мм (с трактором МТЗ-80): длина ширина высота | 4700 4000 2500 |
| Ширина захвата, м | 3,8 |
| Масса, кг | 550 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | 18,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | В процессе испытаний установлено, что высота среза на скашивание костра составила от 7,5 до 7,6 см при скорости 8,64 км/ч. На скашивании травостоя от 7,4 до 7,9 см при скорости от 6,91 до 7,81 км/ч. При увеличении скорости движения высота среза увеличивается из-за больших колебаний режущего аппарата, а также увеличивается среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Косилка выполняет техпроцесс при скорости до 9 км/ч. |
| Производительность | Производительность косилки за 1 час основного времени составила 3,24 га/ч, при скорости движения 8,64 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,79 кг/га. |
| Безопасность движения | На косилке КД-4 предусмотрен перевод в транспортное положение. Транспортная скорость составляет 18 км,ч. Сзади косилка оборудована световозвращателями. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации косилки предусматривает следующие виды технического обслуживания: ТО при подготовке к обкатке – трудоемкость составила 0,53 чел.-ч. ТО при обкатке – трудоемкость составила 0,96 чел.-ч. ЕТО - трудоемкость составила 0,66 чел.-ч ТО-1 – трудоемкость составила 0,85 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Косилка соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | В.И.Завгородний |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-24-02 (4130182) от 12 ноября 2002 года |