Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-27-00 (5060152)

### Жатки валковой навесной ЖНУ-6А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Назаровский завод сельскохозяйственного машиностроения» | 662200 Красноярский край г. Назарово, а/я 28 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Жатка валковая навесная ЖНУ-6А |
| Назначение | Предназначена для скашивания и укладки стеблей зерновых, колосовых и крупяных культур в валки при раздельном способе уборки. Может работать во всех почвенно-климатических зонах страны |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч | 7,93 |
| - частота вращения мотовила, с-¹ | 0,7 |
| - потери зерна за жаткой, всего, % | 0,37 |
| - характеристика валка, см: |  |
| а) толщина | 26,0 |
| б) ширина | 142,0 |
| в) просвет между почвой и валком | 9,0 |
| Производительность | 4,52 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска | наклонная камера без БСУ |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой комбайна |
| - настройка рабочих органов | регулировка оборотов мотовила-вариатором клиноременной передачи, регулировка положения мотовила:по высоте – гидроцилиндрамипо выносу – вручную |
| время подготовки машины к работе (навески) | 0,48 чел.-ч |
| Агрегатирование | комбайн «Нива, «Енисей» |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,37 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка ЖНУ-6А навесная. Состоит из платформы, режущего аппарата, мотовила, пяти ременно-планчатых транспортеров, приводов рабочих органов и гидравлической системы жатки. Рабочие органы жатки: ременно-планчатые транспортеры, режущий аппарат, мотовило. Для обеспечения нормальных режимов работы рабочие органы жатки имеют технологические регулировки: - регулировка высоты среза стеблей путем перестановки копирующих башмаков; - изменение частоты вращения мотовила с помощью гидрофицированного вариатора; - перемещение мотовила по вертикали с помощью гидроцилиндров; - перемещение мотовила по горизонтали вручную. Технологический процесс работы не отличается от работы жаток данного назначения.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 2630 |
| ширина | 6350 |
| высота | 1640…2440 |
| Ширина захвата, м | 5,7 |
| Высота среза, см | 10-20 |
| Масса, кг | 910 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,93 |
| Ход ножа, мм | 76,2 |
| Тип трансопртера | ременно-планчатый |
| Привод мотовила | клиноременной передачи |
| Привод транспортера | коническим редуктором |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания жатки проводились на скашивании яровой пшеницы Коэффициент вариации по высоте среза не превышает агротребованиям (20%) и составил 17,73 %. Общие потери за жаткой составили 0,37 %, по ТУ – 0,5 %. Жаткой формируется связанный валок шириной 142 см и толщиной 26 см с преимущественным расположением колосьев слева до 41 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 4,52 га/ч при скорости 7,93.км/ч. Расход топлива составил 3,25 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,99 |
| Безопасность движения | Движение жатки ЖНУ-6А в агрегате с комбайном «Енисей-1200-1м» по дорогам общего пользования небезопасно, т.к. габаритный размер по ширине превышает норматив (4,4 м) на 2,35 м. Транспортная скорость – 18,5 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида: ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,37 чел.-час. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Жатка ЖНУ-6А имеет 12 несоответствий по трем пунктам ТУ, из них десять несоответствий по ССБТ. Производительность за час основного времени составила 4,52 га/ч. Коэффициент надежности технологического процесса соответствует ТУ-0,99. Коэффициент готовности составил 0,98, что соответствует ТУ. Жатка ЖНУ-6А найдет применение в зоне деятельности МИС. Машина соответствует требованиям ТУ и НД. |
| Испытания проведены: | Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станцией 659702 Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Комаров А.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-27-00 (5060152) от 16 ноября 2000 года |