Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-29-02 (1060152)

от 10 сентября  2002 года

ПЛАТФОРМЫ-ПОДБОРЩИКА ППК-3

платформа-подборщик ппк-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Назаровский машиностроительный завод | 662200, г. Назарово, Красноярского края |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Платформа-подборщик ППК-3 |
| Назначение | Предназначен для подбора валков зерновых, колосовых, зернобобовых и крупяных культур |
| Качество работы : |
| Показатели | Численные значения показателей |
| Частота вращения вала подбирающего механизма, об/мин | 315 |
| Потери зерна, % | 0,38 |
| Производительность: | Производительность за 1 ч/га основного времени – 5,13 |
| Условия эксплуатации: |
| Способ агрегатпрования | Навешивание с помощью наклонной камеры на комбайн "Енисей КЗС-950" |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Время подготовки машины к работе, ч. | 0,37 |
| Агрегатирование | Комбайн "Енисей КЗС-950" |
| Мощность потребляемая подборщиком, квт | От 3,6 до 4,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,14 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Платформа-подборщик ППК-3. Основными узлами и механизмами платформы-подборщика являются: платформа; шнек; подборщик ПП-3; опорные колеса; нормализатор; проставка; элемент привода. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |
| - в рабочем положении: |  |
| длина ширина высота | 2550 4300 1200 |
| в транспортном положении в агрегате с комбайном "Енисей-КЗС-950" длина ширина высота | 9680 4300 3770 (по комбайну) |
| Ширина захвата подборщика ПП-3, м | 2,75 |
| Масса машины, кг | 1045 |
| Дорожный просвет, м | 380 (по комбайну) |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10,00 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | В ходе испытаний установлено, что при скорости движения агрегата 7,35 км/ч и влажности массы соломы и зерна соответственно 10,4 и 5,9 % при урожайности зерна 19,8 ц/га потери за подборщиком составили 0,40 %. При скорости 9,81 км/ч потери зерна за платформой-подборщиком составили 0,634, происходит навалакивание валка (копление) из-за недостаточной линейной скорости транспортера подборщика |
| Производительность | Производительность платформы-подборщика при рабочей скорости 6,46 составила за 1 час/га – 5,13. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,00 кг/га. |
| Безопасность движения | Платформа-подборщик не влияет на безопасность движения комбайна. Транспортная скорость составила 19,5 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации предусматривает следующие виды технического обслуживания; - ТО при постановке на хранение- трудоемкость составила 0,52 чел.-ч; ТО перед обкаткой – трудоемкость составила 0,45 чел.-ч. ЕТО – трудоемкость составила 0,14 чел.-ч; ТО после обкатки – трудоемкость составила 0,22 чел.-ч, ТО – 1 – трудоемкость составила 0,37 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | Ведущий инженер В.В.Нищих |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-29-02 (1060152) от 20 ноября 2002 года |