Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-40-02 (4020452)

от 4 декабря 2002 года

почвообрабатывающего орудия роторного типа ПОРТ-7

почвообрабатывающее орудие роторного типа ПОРТ-7

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Большереченская Агроремтехника", с. Троцкое, Алтайского края | 659840,с. Троицкое, Алтайского края пер. Южный, й тел. (234) 22-1-35 факс 22-5-91 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Почвообрабатывающее орудие роторного типа ПОРТ-7 |
| Назначение | Почвообрабатывающее орудие ПОРТ-7 предназначено для проведения предпосевной обработки почвы с целью развития комков почвы, вычесывания сорняков и стерневых остатков и укладывания их на поверхность поля |
| Качество работы : |
| Показатели | Численные значения показателей |
| Глубина обработки, см | От 2,0 до 8,5 |
| Уплотнение почвы, г/см3 до прохода в слое, см св. 0 до 5 вкл.ч. От 5 до 10 | 0,88 0,94 |
| после прохода св. 0 до 5 вкл.ч. От 5 до 10 | 1,01 1,06 |
| Вычесывание подрезанных сорняков, % | 100 |
| Производительность | За 1 ч. основного времени – 5,77 |
| Условия эксплуатации: |
| Способ агрегатирования | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Ручная |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Агрегатирование, кл. трактора | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | От 87,0 до 116,1 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечены |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Почвообрабатывающее орудие ПОРТ-7 навешивается на культиватор КТС-10-01 и включает в себя следующие сборочные единицы и детали: кронштейны крепления к раме культиватора; тяги; рессоры (упругий элемент); роторные секции. Тип рабочих органов – роторный Почвообрабатывающее орудие ПОРТ-7 имеет одну регулировку – силу прижима рессоры на секции рам роторов. Положение рессоры фиксируется пальцами на кронштейне и стойке рамы так, чтобы в рабочем состоянии они нагружали орудие дозируемой нагрузкой, используя массу культиватора. Величина нагрузки изменяется путем перемещения рессоры в проушинах кронштейна и стойки рамы. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм (трактор Т-150К + культиватор КТС-10-1 с ПОРТ-7) |
| - в рабочем положении |  |
| длина ширина высота | 13400 7180 3480 |
| в транспортном положении длина ширина высота | 13400 3820 3480 |
| Ширина захвата, м | 6,8 |
| Глубина обработки , см | От 2 до 8,5 |
| Масса, кг | 770 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9,72 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 13,5 |
| Дорожный просвет, мм | 110 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Глубина обработки в пределах ТЗ (от 2 до 8 см) и составила от 2,0 до 8,5 см. После прохода агрегата наблюдается более выровненная по сравнению с исходной поверхность, при этом следует заметить, что с увеличением скорости уменьшается гребнистость поверхности поля. В процессе работы орудия наблюдается уплотнение почвы во всех вариантах опытов. Вычесывание сорных растений происходит полностью |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 5,77 га, за удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – 4,22 |
| Безопасность движения | Скорость передвижения в рабочем положении от 7,48 до 9,72 км/ч и в транспортном положении до 3,5 км/ч. Культиватор КТС-10-1 оборудован световозвращателями, тормозная система отсутствует. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание орудия ПОРТ-7 заключается в ежесменной проверке его технического состояния, очистки от растительных остатков, земли, с проверкой вращения рабочих органов. Трудоемкость ЕГО составляет 0,15 чел.-ч, затруднений при проведении ТО не возникло |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | Ведущий инженер – В.С.Дегтяренко |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-40-02 (4020452) от 4 декабря 2002 года |