Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-42-02 (4020302)

от 6 декабря 2002 года

почвообрабатывающего орудия роторного типа ПОРТ-3,8

почвообрабатывающее орудие роторного типа ПОРТ-3,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Большереченская Агроремтехника", с. Троцкое, Алтайского края | 659840,с. Троицкое, Алтайского края пер. Южный, й тел. (234) 22-1-35 факс 22-5-91 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Почвообрабатывающее орудие роторного типа ПОРТ-3,8 |
| Назначение | Почвообрабатывающее орудие ПОРТ-3,8 предназначено для проведения предпосевной обработки почвы с целью разбивания комков почвы, вычесывания сорняков и стерневых остатков и укладывания их на поверхность поля |
| Качество работы : |
| Показатели | Численные значения показателей |
| Глубина обработки, см | От 2,0 до 8,5 |
| Уплотнение почвы, г/см3 до прохода в слое, см св. 0 до 5 вкл.ч. От 5 до 10 | 0,88 0,94 |
| после прохода св. 0 до 5 вкл.ч. От 5 до 10 | 0,92 0,99 |
| Вычесывание подрезанных сорняков, % | 100 |
| Производительность | За 1 ч. основного времени, га – 3,93 |
| Условия эксплуатации: |
| Способ агрегатирования | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Ручная |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,14 |
| Агрегатирование, кл. трактора | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | От 54,1 до 77,1 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечены |

Описание конструкции машины

Почвообрабатывающее орудие ПОРТ-3,8 навешивается на культиватор КПЭ-3,8 и включает в себя следующие сборочные единицы и детали: кронштейны крепления к раме культиватора; тяги; рессоры (упругий элемент); роторные секции. Тип рабочих органов – роторный Почвообрабатывающее орудие ПОРТ-3,8 имеет одну регулировку – силу прижима рессоры на секции рам роторов. Положение рессоры фиксируется пальцами на кронштейне и стойке рамы так, чтобы в рабочем состоянии они нагружали орудие дозируемой нагрузкой, используя массу культиватора. Величина нагрузки изменяется путем перемещения рессоры в проушинах кронштейна и стойки рамы.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм (трактор Т-150К + культиватор КПЭ-3,8 с ПОРТ-3,8) |
| - в рабочем положении: |  |
| длина ширина высота | 12000 4020 2950(по трактору) |
| в транспортном положении длина ширина высота | 11925 4020 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 3,7 |
| Глубина обработки , см | От 2 до 8,5 |
| Масса, кг | 375 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10,63 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 13,6 |
| Дорожный просвет, мм | 95 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Глубина обработки в пределах ТЗ (от 2 до 8 см) и составила от 2,0 до 8,5 см. После прохода агрегата наблюдается более выровненная по сравнению с исходной поверхность, при этом с увеличением скорости уменьшается гребнистость поверхности поля. В процессе работы орудия наблюдается уплотнение почвы во всех вариантах опытов. Вычесывание сорных растений происходит полностью |
| Производительность | Производительность за час основного времени га,-3,93 при сорных- 10,63 см, удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – 6,09 |
| Безопасность движения | Скорость передвижения в рабочем положении до 10,63 км/ч и в транспортном положении 13,6 км/ч. Культиватор КПЭ-3,8А оборудован световозвращателями, тормозная система отсутствует. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание почвообрабатывающего орудия заключается в ежесменной проверке его технического состояния, очистки от растительных остатков, земли, с проверкой вращения рабочих органов и периодической смазки подшипниковых узлов роторных секций. Трудоемкость ЕГО составляет 0,14 чел.-ч, затруднена смазка внутренних подшипников роторных секций. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | Ведущий инженер – В.С.Дегтяренко |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-42-02 (4020302) от 6 декабря 2002 года |