Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-45-09 (4040032)

Полуприцеп-цистерна  VFW Тридем

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Флигль Сибирь" | 659700, с. Поспелиха Алтайского края Поспелихинского района, ул. Инженерная, 1а |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Полуприцеп-цистерна VFW Тридем |
| Назначение | Полуприцеп предназначен для транспортировки и внесения в почву жидких удобрений, а также различных жидкостей (воды, сенажного остатка и др.). |
| Качество работы | Рабочая ширина внесения равна 12 м, неравномерность распределения по ширине – 8,4%; доза внесения – 15030 кг/га; угол распыла – 450. |
| Производительность за один час, га | Основного времени – 9,4 Эксплуатационного времени – 2,9 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение, способ агрегатирования) | Полуприцепное средство |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Перестановка заслонки относительно сопла в задней части, изменение скорости движения агрегата. |
| - время подготовки машины к работе, ч | До 0,1 час (сцепление с ЭС) |
| Агрегатирование | Тракторы класса 3 или 5 (Т-150К или К-701А, К-701) |
| Потребляемая мощность, кВт | До 22 (привод компрессора) |
| Трудоемкость ежесменного ЕО, чел.-ч. | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность | Отказов не было. Надежность работы удовлетворительная. |
| Удобство управления | Замечаний нет. Управление задвижками с гидроприводом рабочего места оператора. |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечивается. |

Описание конструкции машины

Полуприцеп-цистерна состоит из следующих основных узлов и агрегатов: - несущая система рамная, сваренная из угловых профилей; - пневматическая подвеска с гидроповоротными колесами передней и задней осей; - тормозная система с пневмоприводом, барабанного типа; - цистерна цилиндрической формы, изготовленная из оцинкованной стали; - компрессор с приводом от ВОМ трактора, работает в двух режимах – всасывание или нагнетание.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 11,45 |
| ширина | 2,62 |
| высота | 3,06 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором К-701, м: |  |
| длина | 18,90 |
| ширина | 2,88 |
| высота | 3,06 |
| Ширина захвата, м | До 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 22 |
| Масса полуприцепа, кг |  |
| - порожнего | 6800 |
| - загруженного | 30350 |
| Вместимость цистерны, л | 25000 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25, не более |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Производительность компрессора при всасывании с глубиной 7 м составила 57,8 кг/с. Качество распределения удобрений по ширине соответствует агротребованиям. Коэффициент использования вместимости цистерны равен 0,99. |
| Производительность | Производительность за один час сменного времени равна 2,90 га. Удельный расход топлива составил 3,58 кг/га при рабочей скорости 8,1 км/ч и ширине захвата 11,6 м. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость не более 25 км/ч. Замечаний нет. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ЕО – 0,33 чел.-ч., удельная суммарная трудоемкость ТО равна 0,06 чел.-ч.. Руководство по эксплуатации переведено на русский язык недостаточно качественно. Полностью не соответствует ГОСТ 27388-87 по форме, содержанию излагаемой в нем информации и поэтому нуждается в полной переработке. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Разбрасыватель Тридем соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявлены недостатки по трем пунктам ССБТ и семи ТУ. Алтайская МИС рекомендует (полуприцеп-цистерну Тридем) поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Назаров Валерий Павлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-45-09 (4040032) от 4 декабря 2009 года |