Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-48-02 (1020062)

от 15 декабря   2002 года

культиватора-плоскореза КПШ-9/11

культиватор-плоскорез КПШ-9/11

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЦК ТФПГ ОАО "Сибагромаш" | 658210, г. Рубцовск, Алтайского края, ул. Красная, 100 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ-9/11 |
| Назначение | Предназначен для паровой и осенней обработки почвы, а также предпосевной обработки почв, легких по механическому составу, с максимальном сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля |
| Качество работы : |
| Показатели | Численные значения показателей |
| Глубина на осенней обработке почвы, см | От 7 до 18 |
| Среднеквадратическое отклонение, см | От 1,54 до 1,56 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц менее 1 мм в слое 0-5 см, % | От 1,3 до 1,6 |
| Сохранение стерни, % | От 77,5 до 78,6 |
| Забивание и залипание растительных органов | Не наблюдалось |
| Производительность: | КПШ-9 – 6,29 га/час основного времени КПШ-11 – 6,78 га/час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение на трактор (способ агрегатирования) | Навешивается с помощью автосцепки с гидросистемой трактора с помощью разрывных муфт |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический с фиксированием пальцами требуемого положения |
| - настройка рабочих органов | Изменением положения опорных колес и хода цилиндров самоустанавливающихся колес |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч. | 0,2 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5,6, к-тн |
| Потребляемая мощность, кВт | От 188,1 до 19331 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18/0,27 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена в работе. Не обеспечена при регулировках (несоответствие п.1.2.2 ГОСТ 12.2.111-85, п.2.1.7 ГОСТ 12.2.003-91) |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор-плоскорез широкозахватный КПШ-9/11 представляет собой полунавесное секционно- гидрофицированное орудие с плоскорежущими рабочими органами состоит из; рамы, состоящей из трех секций, средней и двух боковых, которые в свою очередь имеют дополнительные секции, позволяющие собирать орудие в двух вариантах КПШ-9 и КПШ-11, по количеству рабочих органов. Самоустанавливающиеся колеса крепящиеся к боковым основным либо дополнительным секциям рамы позволяет регулировать глубину обработки при работе и являются опорами при транспортировании |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата К-701, мм |
| в рабочем положении: КПШ-9 КПШ-11 | 10570; 8177; 3265 11400; 9880; 3265 |
| в транспортном положении: КПШ-9 КПШ-11 | 13250; 4000; 3265 13400; 4000;3265 |
| Ширина захвата м | КПШ-9 – 7,8; КПШ-11 – 9,6 |
| Глубина обработки, см | От 7 до 18 |
| Масса машины, кг | КПШ-9 – 2109; КПШ-11 – 2275 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Не отвечает агротребованиям по стабильности глубины обработки и увеличению эрозионно-опасных частиц |
| Производительность за 1 час основного времени | КПШ-9 – 6,25 га КАШ-11 – 6,78 га |
| Безопасность движения | Нет задних световозвращателей п.1.7 ГОСТ 12.2.111-85 |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков. выявленных при испытаниях |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | Г.В.Ячменен |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-48-02 (1020062) от 15 декабря 2002 года |