Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-55-13 (1020052)

Борона дисковая навесная БДН-2,4×2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" | 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, тел/факс:(385-57) 5-96-9, 5-96-44, 5-97-47, Е-mail: rzz@ab.ru |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая навесная БДН-2,4×2 |
| Назначение | Борона дисковая навесная БДН-2,4×2 предназначена для предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, обработки пара, технические и кормовые культуры на глубину до 15см с одновременным выравниванием почвы, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложение лугов и пастбищ. |
| Качество работы: |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,4±0,12 |
| Глубина обработки, см | - на обработке пара 9,3 - на омоложении многолетних трав 3,6 |
| Крошение почвы %, размер фракций св. 0 до 25мм включ. | - на обработке пара 96,4 - на омоложении многолетних трав 94,5 |
| Подрезание растительных остатков (сорных растений), % | - на обработке пара 100 - на омоложении многолетних трав 3,4 |
| Заделка пожнивных остатков, % | На обработке пара 97,7 |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени, га/ч: - на обработке пара 2,07 - на омоложении многолетних трав 2,59 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесная, в транспорте опирается на навеску трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлически , навеской трактора |
| - настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| - трудоемкость составления агрегата, чел-ч | 0,25 |
| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 1,4 . |
| Мощность, потребляемая машиной, кВт | На обработке пара от 21,09 до 39,29 На омоложении многолетних трав от 5,92 до 13,07 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность | Отличная |
| Удобство управления | Удобно, из кабины трактора |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Основными узлами бороны являются: скалка; стяжка; стяжка регулировочная; каток; планки; рама; дисковый рабочий орган.. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 2150 |
| ширина | 2570 |
| высота | 1330 |
| Ширина захвата, м | 2,5 |
| Глубина обработки | До 15 |
| Масса, кг | 1010 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 8 до 12 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Подрезание растительных остатков (сорняков), % - на обработке пара 100 - на омоложении многолетних трав 3,4 Крошение почвы, %, размер фракций, мм: св. 0 до 25 вкл - на обработке пара 96,4 - на омоложении многолетних трав 94,5 Гребнистость поверхности почвы, см - на обработке пара 1,5 - на омоложении многолетних трав 1,8 Заделка пожнивных остатков, % - на обработке пара 97,7 Рабочая ширина захвата, м - на обработке пара 2,3 - на омоложении многолетних трав 2,2 |
| Производительность | Производительность за 1 ч времени, га/ч: основного - на обработке пара 2,07 - на омоложении многолетних трав 2,59 сменного: - на обработке пара 1,75 - на омоложении многолетних трав 2,17 |
| Безопасность движения | Борона с трактором приспособлена к движению по дорогам общего пользования оборудована световозвращателями, с транспортной скоростью до 20км/ч. |
| Техническое обслуживание | Технической документаций предусмотрено ежесменное и сезонное обслуживание, трудоёмкость ЕТО - 0,17 чел-ч, удельная суммарная трудоёмкость ТО-0,032 чел-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая полуприцепная БДН-2,4х2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-55-13 (1020052) от 15 ноября 2013 года |