Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-57-09 (4030041)

Полуприцеп-вагон ASW Тридем 30 тонн

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Флигль Сибирь" | 659700, с. Поспелиха, Алтайского края, Поспелихинского района, ул. Инженерная, 1а |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Полуприцеп-вагон ASW Тридем 30 тонн |
| Назначение | Машина предназначена для перевозки, разгрузки, перегрузки различных сельскохозяйственных насыпных грузов, за исключением скальных пород, булыжников, битого стекла и тому подобного по дорогам и в полевых условиях. |
| Качество работы: |  |
| Рабочая скорость движения, м/с: - на внесении удобрений - на перевозке с.-х. грузов | До 10 До 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 30 |
| Производительность за один час основного времени: |  |
| - на внесении удобрений, га/т - на перевозке с.-х. грузов, га/т. км | 9,69/290,70 365/438 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 18,4 |
| Вместимость кузова, м3 | 50 |
| Условия эксплуатации |  |
| Навеска (присоединения) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная с использованием домкрата на прицепном устройстве. |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический и пневматический методом растормаживания колес шасси и подъемом или опусканием (при необходимости) кузова на пневматических подушках или гидроцилиндрах. |
| Настройка рабочих органов | Выдвижение выталкивающей стенки, при необходимости, может регулироваться системой потенциометра, обороты разбрасывающего устройства – его регулируемым гидроуправлением. |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,10 |
| Агрегатирование, класс трактора, марка | кл. 5, К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт | 119,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,37 |
| Эксплуатационная надежность | Кг = 1,0 |
| Удобство управления | Удобное |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцеп-вагон ASW Тридем 30 тонн состоит из рамы с тридемагрегатом (шасси), прицепа, выталкивающего механизма с гидроцилиндрами, боковых бортов, заднего борта, пневматической системы со стояночным тормозом, гидравлической системы, механизма передней опоры. Главная конструкционная особенность машины – разгрузка методом выталкивания груза без подъема кузова.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, м: |  |
| длина | 11800 |
| ширина | 2670 |
| высота | 3400 |
| Масса, кг | 10600 |
| Грузоподъемность, т | До 25 |
| Ширина колеи, мм | 2150 |
| Дорожный просвет, мм | 375 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | На внесении органических удобрений по дозе внесения, неравномерности и ширине распределения удобрений машины соответствует норматив, на перевозке силосной массы, также соответствует НД по всем показателям. |
| Производительность | Машина обеспечивает дозу внесения удобрений до 200 т/га. При норме 30 т/га производительность за один час основного времени 290,7 га. На перевозке зеленой массы производительность составила 438 ткм при рабочей скорости 24,5 км/ч. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость движения в агрегате с трактором К-701 до 30 км/ч (по ТУ 40 км/ч). Машина оснащена современной системой пневмо и гидротормозов, оборудованы световозвращателями и активной световой сигнализацией с питанием от бортовой сети трактора в соответствии с ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО 0,37 чел.-ч. Руководство по эксплуатации подробно отражает вопросы технического обслуживания, и соблюдения при этом мер безопасности. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец полуприцепа-вагона ASW Тридем 30 тонн соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют существенного изменения конструкции. Полуприцеп имеет удовлетворительные Эксплуатационно-технологические показатели, целесообразен для использования в зоне МИС и рекомендуется к производству. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дианов Олег Павлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-57-09 (4030041) от 23 декабря 2009 года |