Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Российской Федерации

Департамент механизации и электрификации

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-15-00 (1030032)

Перспективного технического средства со сменными рабочими

органами для посева сои различными способами  ССРС-5,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследовательский и проектно-технологический институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ГНУ ДальНИПТИМЭСХ) | г.Благовещенск Амурской области Телефон: (8-22) 36-94-01 Факс: (41637) 2-12-26 |

| Перспективное техническое средство со сменными рабочими органами для посева сои различными способами ССРС-5,8 |
| --- |
| Назначение | Предназначено для посева сои широкорядным способом с междурядьем 45 см (двухдисковым комбинированным сошником с загортачами с одновременным прикатыванием посевных рядков, для посева сои сплошным и широкорядным подпочвенно-разбросным способами (лаповым сошником) с одновременной предпосевной обработкой почвы и выравниванием поверхности поля. На всех трех способах возможно внесение припосевной дозы гранулированных минеральных удобрений. |
| Качество работы : |  |
| - рабочая скорость, км/ч: |  |
| а) широкорядный способ | 3,28 - 12,2 |
| б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ | 7,84 – 10,58 |
| в) сплошной подпочвенно-разбросной способ | 5,47 – 8,74 |
| - глубина заделки семян, см | 1,5 - 11 |
| - высевающая способность технического средства по семенам, кг/га |  |
| а) широкорядный способ | 42,4 – 210 |
| б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ | 41,4 – 211 |
| в) сплошной подпочвенно-разбросной способ | 82,6 – 434 |
| - отклонение фактического высева от заданного, % | 1,71 |
| - неравномерность высева отдельными аппаратами, % | 4,28 |
| - неустойчивость общего высева, % | 3,38 |
| - дробление семян, % | 0,5 |
| Производительность за час основного времени, га: |  |
| а) широкорядный способ | 4,95 |
| б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ | 5,22 |
| в) сплошной подпочвенно-разбросной способ | 5,2 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - способ агрегатирования | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора и гидроцилиндрами технического средства |
| - настройка рабочих органов | опорными катками с рычагом регули-ровки вхождения рабочих органов в почву |
| - трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,26 |
| - Привод: |  |
| высевающих и туковых аппаратов | от опорных колес |
| вентилятора | от ВОМ трактора |
| - механизм передачи движения на высе- вающие и туковые аппараты | цепной |
| - способ изменения передаточных отношений | коробка переменных передач |
| - тип следозаделывающего устройства: |  |
| а) широкополосный и сплошной подпочвен- но-разбросной способы | прополочные боронки КРН-38 |
| б) широкорядный способ | загортачи, прикатывающие катки |
| Тип маркерного устройства | двухсторонний гидравлического действия |
| Агрегатирование | тракторы класса 14, 20 и 30 кН. Т-70С, МТЗ-82 и др. |
| Потребляемая мощность | до 54,8 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,42 чел.-ч |
| Удельная суммарная трудоемкость ТО | 0,06 чел.-ч/ч |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | не обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Техническое средство прицепное, прицепляется прицепным устройством (прицепной сницей) к форкопу трактора. Состоит из сварной рамы, гидросистемы, привода вентилятора, семятукового бункера, опорных и дополнительных опорных колес, механизма передач на валы высевающих катушек, вентилятора, прицепного устройства, семяпроводов, маркеров, универсальных сошниковых секций параллелограмного типа, поперечного бруса с двумя складывающимися крыльями, семявысевающего аппарата с распределителем семян. Гидросистема состоит из шлангов высокого давления и силовых гидравлических цилиндров для перевода агрегата и маркеров из транспортного положения в рабочее и обратно. Гидросистема снабжена разрывными муфтами. Привод вентилятора состоит из редуктора, карданного вала и ременной передачи. Универсальные сошниковые секции состоят из механизма регулировки заглубления сошников, загортачей, опорно-копирующих и опорно-прикатывающих катков, сошников. Технологический процесс работы технического средства осуществляется следующим образом. Широкорядный посев сои осуществляется с помощью комбинированных двухдисковых сошников с загортачами, устанавливаемых на посевных секциях. Идущий по следу сошника каток прикатывает посеянный рядок. Для осуществления сплошного подпочвенно-разбросного способа посева на посевные секции взамен двухдискового сошника устанавливаются по два лаповых сошника. Лаповые сошники проводят предпосевную культивацию почвы и посев. Закрепленные на посевных секциях позади лаповых сошников прополочные боронки КРН-38 проводят выравнивание поверхности поля. Семена и минеральные удобрения подаются из бункера к сошникам потоком воздуха, создаваемым вентилятором. Для посева сои широкополосным подпочвенно-разбросным способом лаповый сошник устанавливается по центру грядиля, а за ним прополочная боронка КРН-38, аналогично, как при сплошном подпочвенно-разбросном способе посева сои. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| Длина | 7790 |
| Ширина | 11410 |
| - высота | 2600 |
| Ширина захвата, м: |  |
| а) широкорядный способ | 5,5 |
| б) широкополосный и сплошной подпочвенно-разбросной способы | 5,8 |
| Количество сошников, шт: а) широкорядный и широкополосный подпочвенно-разбросной способы | 13 |
| б) сплошной подпочвенно-разбросной способ | 25 |
| Глубина хода рабочих органов (заглубление семенного сошника), мм | 15-110 |
| Емкость семятукого бункера, дм3 | 4513 |
| Высота погрузки, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Масса машины в рабочей комплектации, кг: А) широкорядный способ Б) широкополосный подпочвенно-разбросной способ В) сплошной подпочвенно-разбросной способ | 2978 2796 2856 |
| Минимальный радиус поворота агрегата, мм: по крайней наружной точке по следу наружного колеса | 9810 5970 |
| Количество передач: ременных цепных карданных редукторов | 1 5 1 2 |
| Количество точек смазки: ежесменных периодических сезонных | 2 47 63 |
| Размер шин опорных колес | 12*16 |
| Ширина захвата рабочего органа (лапового сошника), мм | 270 |
| Распределение массы по опорам, кг: на дышло на правые опорные колеса на левые опорные колеса | 300 3214 3300 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания технического средства проводились на посеве сои 3-мя различными способами: 1-й широкорядный, 2-й широкополосный подпочвенно-разбросной и 3-й – сплошной подпочвенно-разбросной. На всех трех способах посева техническое средство надежно и качественно выполняет технологический процесс, обеспечивая требуемую ТЗ глубину заделки семян, норму высева семян (по данным испытаний от 41,4 до 434 кг/га, по ТЗ от 60 до180 кг/га). Отклонение фактического высева от данного не превышает требование ТЗ (не более 3%) и составило 1,2 – 2,36% . Неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами составила от 4,0 до 4,86% (по ТЗ не более 5%). Дробление семян сои незначительное и составило 0,4-0,7% . Микроповреждения семян не определялись в связи с отсутствием на МИС прибора. Испытания проводились без определения показателей качества высева минеральных гранулированных удобрений в виду отсутствия их на месте проведения испытаний. Отклонение по глубине заделки семян при оптимальном заглублении сошников составило ±4,66 - ±6,28 мм (по ТЗ не более ±10 мм). Семян сои, не заделанных в почву, в том числе и по следу колес агрегата, не было. Высота гребней после прохода агрегата не превышает требования ТЗ – 4 см и составила 3,5 – 4 см. Рабочие органы при влажности от 16,4 до 21,2% не забиваются и не залипают почвой. |
| Агрегатирование | Трактор МТЗ – 82 оптимально агрегатируется с техническим средством при широкорядном и широкополосном подпочвенно-разбросном способах посева сои. Загрузка трактора МТЗ – 82 на сплошном и широкополосном подпочвенно-разбросном способах посева составляет 81 – 99% , на широкорядном способе – 62 – 72 %. В связи с отсутствием на МИС лабораторного трактора тягового класса 20 кН, энергетическая оценка технического средства при сплошном почвенно-разбросном способе посева сои проводилась в агрегате с трактором тягового класса 14 кН (МТЗ – 82). Вследствие этого было замечено, что техническое средство в агрегате с трактором ТМЗ – 82 не развивает максимальную скорость (по ТЗ 7 – 11 км/ч), в связи с тем , что значительная часть мощности потребляется на привод вентилятора, приводимого в движение от ВОМ трактора и тем, что техническое средство на данный способ посева оборудовано 25-ю лаповыми сошниками и 13-ю прополочными боронками КРН–38, которые, кроме того, увеличивают тяговое сопротивление при движении агрегата. Буксование движителей трактора МТЗ-82 на всех трех способах посева сои составляет 0,8 – 2,1%. |
| Производительность | Техническое средство ССРС-5,8 использовалось при посеве сои широкорядным, широкополосным подпочвенно-разбросным и сплошным подпочвенно-разбросным способами при заглублении сошников на глубину 5,7 см при рабочей скорости 9 км/ч. При этом получена производительность за час сменного времени при широкорядном способе посева сои 3,55 га, при широкополосном подпочвенно-разбросном способе – 3,73 га, при сплошном подпочвенно-разбросном способе – 3,71 га. Расход топлива на каждый способ посева составил 2,06 кг/га, 2,56 кг/га и 2,83 кг/га соответственно. Коэффициент надежности технологического процесса на всех способах посева сои равен 1. |
| Безопасность движения | Техническое средство ССРС-5,8 удовлетворительно приспособлено к движению с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость до 31,38 км/ч. Дорожный просвет 200 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежемесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкости ежемесячного ТО – 0,42 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Перспективное техническое средство со сменными рабочими органами для посева сои различными способами ССРС-5,8 обеспечивает выполнение технологического процесса при различных способах посева сои с показателями, близкими к техническому заданию. Надежность агрегата достаточная, коэффициент готовности равен 1. Рекомендуется выпуск опытной партии. |
| Испытания проведены : | Амурской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 676691, Амурская область, Михайловский район, с. Зеленый Бор. |
| Испытания провел : | В.С. Арсентьев |
|  | ( Ф.И.О. ведущего инженера) |
| Источник информации : | Протокол испытаний |
|  | № 02 – 15 – 00 (1030032) от 31 июля 2000 г. |