Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-28-01 (1020132)

Культиватора универсального для обработки почвы

КУП-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследова-тельский и проектно-технологический институт механизации и электрифика-ции сельского хозяйства (ГНУ Даль-НИПТИМЭСХ) | 675000, г. Благовещенск, Амурская область, ул. Василенко 5, телефон: (8-22) 36-94-01, факс: (41637) 2-12-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор универсальный для обработки почвы КУП-4 |
| Назначение | Предназначен для сплошной основной безотвальной обработки стерневых полей и паров, обработки полей после высокостебельных пропашных культур, а также предпосевной подготовки почвы, при влажности почвы от 8 до 30% , твердости до 35 кг/см 2 , углом склона до 8 градусов, удельным сопротивлением почвы 40-70 кПа. |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч глубина обработки, см гребнистость поверхности пашни, см крошение почвы, % (размер фракции до 25мм) подрезание растительных и пожнивных остатков, % увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц, + % | предпосевная 10, 7 14,5 4,7 61,9 100 -5,0 | пары 9,0 19,0 4,8 56,3 100 -6,2 | основная 7,05 21,0 6,0 52,8 100 -1,8 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 4,1 | 3,4 | 2,98 |
| Условия эксплуатации: |
| -навеска на трактор | стандартная на 3-х точечную гидронавеску- прицепной |
| -перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | опорными колесами с винтовым механизмом |
| -время подготовки машины к работе, чел.-ч | навесной 0,2 чел.-ч, прицепной 0,15 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактора класса 30 – 40 кН |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Конструкция культиватора предусматривает навеску сменного дополнительного оборудования: приспособление для навески средних зубовых борон (БЗСС-1,0) в количестве 4 шт.; рыхлительных лап (КПУ-380) в количестве 14 шт.; катки-выравниватели с конусными катками (УКВ-4). Культиватор универсальный для обработки почвы КУП-4 состоит из рамы, рабочих органов, механизма подъема в транспортное положение, опорных колес, механизма регулировки глубины обработки почвы. Рабочий орган состоит из стойки, лемеха, удлинителя, долота, регулировочного болта. Приспособление для навески рыхлительных лап предназначено для дополнительного рыхления почвы до 12 см и вычесывания корневищных остатков и состоит из рамы, рыхлительных лап с пружинными стойками и гидроцилиндра. Приспособление для навески зубовых борон позволяет обеспечить выравнивание поверхности почвы и состоит из несущих балок с кронштейнами, подвесных цепей, борон и талрепа. Универсальные катки-выравниватели обеспечивают крошение почвы, вычесывание подрезанных сорняков, образование уплотненного семенного ложа, состоят: из рамы, балок изготовленных из труб квадратного сечения, поводков, нажимных устройств и батарей конусных катков. Технологический процесс работы культиватора осуществляется следующим образом. При движении агрегата по полю его рабочие органы заглубляются на заданную глубину обработки и режущими кромками лемехов и долота подрезают корни сорной растительности, взрыхляют нижние уплотненные слои почвы. Рабочие органы сменного навесного оборудования (бороны БЗСС-1,0, катки УКВ-4, рыхлительные лапы КПЦ-380) крошат почву, вычесывают подрезанные сорняки, создают рыхлый слой с мульчей на поверхности и выравнивают поверхность почвы.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота | 1865 3850 1625 | 3900 3850 1700 |
| Ширина захвата, м | 4,07 |
| Количество рабочих органов, шт. | 7 |
| Глубина обработки, см | 15 - 18 |
| Масса культиватора с катками-выравнивателями, кг | 1274 | 1478 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Предпосевная обработка почвы и обработка паровых полей проводилась стрельчатыми лапами в комплекте с конусными катками-выравнивателями, а основная обработка почвы стрельчатыми лапами, на всех фонах агрегат надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину рыхления, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей требованиям ТЗ. Рабочие органы культиватора обеспечивают 100% подрезание как сорной растительности, так и пожнивных остатков. Вынос нижних слоев почвы на поверхность и оголение дна борозды не наблюдалось. Качество крошения пласта почвы на всех фонах соответствует требованиям ТЗ. Увеличение количества эрозионно-опасных частиц не отмечалось. |
| Агрегатирование | Трактор Т-150К оптимально агрегатируется с культиватором КУП-4 . Загрузка трактора Т-150 составляет 67-96 % в зависимости от вида выполняемых работ при буксовании 1,3 – 2 %. |
| Производительность | Агрегат использовался на предпосевной обработке почв, обработке паров и основной обработке после уборки сои на глубину 14,5 ,19 и 21 при рабочей скорости 10,7, 9,0 и 7,05 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 3,34, 2,74 и 2,46 га. Расход топлива составил 6,85, 6,88 и 9,46 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Культиватор КУП-4 удовлетворительно приспособлен к движению с тракторами Т-150К, Т-4А. Транспортная скорость до 14 км/ч. Дорожный просвет 364 мм в навесном варианте и 210 мм в прицепном. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО-0,18 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор универсальный для обработки почвы КУП-4 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского рай-она |
| Испытания провел: | Телухов В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 02-28-01 (1020132) от 16 ноября 2001 года |