Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-34-00 (2010122)

# Плуг ПЛН–4–35 К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кировский завод почвообрабатывающих машин» г. Киров | 610004,г. Киров, ул. Заводская,1 |
|  | Телефон:(8332)231534 |
|  | Факс:237365 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Плуг ПЛН-4-35 К |
| Назначение | Предназначен для отвальной пахоты различных почв, не засоренных камнями, под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч | 7…9 |
| глубина обработки, см | до 30 |
| глубина заделки растительных остатков, см | 12…13 (по ТУ 12…15) |
| гребнистость, см | 2,1…2,5 (по АТТ < 5) |
| крошение почвы, % | 80,6…81,3 (по АТТ не менее 80) |
| Производительность | 0,98...1,26 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесное устройство |
| - настройка рабочих органов | винтовым механизмом через опорное колёсо и тягами навески |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,18 |
| Агрегатирование | гусеничные тракторы класса 3.0 |
| Потребляемая мощность | до 69,52 |
| Трудоемкость сезонного ТО | 0,4 |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг навешивается на стандартную 2-х точечную навеску гусеничного трактора и состоит из рамы сварной конструкции, у которой пустотелые брусья свариваются между собой при помощи косынок. Корпус состоит из стальной стойки, к которой прикреплён башмак с лемехом, отвалом, полевой доской, распорок и деталей крепления. Корпус плуга подрезает и оборачивает пласт. Вместо предплужников на плуге установлены углоснимы, которые крепятся к стойкам при помощи державок. В процессе вспашки углосним срезает часть пласта, когда он находится в приподнятом положении. Срезанная часть пласта сбрасывается углоснимом на дно борозды. Для обеспечения качественной борозды перед последним корпусом плуга установлен дисковый нож.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - в рабочем положении | 3310 ( 1885( 3310 |
| - в транспортном положении |  |
| Ширина захвата, м | 1,49…1,55 (по ТУ 1,400,08) |
| Масса, кг | 675 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания плуга проводились на вспашке пласта многолетних трав, стерни колосовых культур и зяби. На этих фонах плуг надёжно выполняет технологический процесс, обеспечивая надлежащее качество. Гребнистость поверхности пашни 2,1…2,5 (по ААТ менее 5), заделка растительных остатков 100% (по ТУ 98…100%). Глубина заделки растительных остатков 12…13 см (по ТУ 12…15 см). Крошение почвы (комков до 50 мм) 80,6…81,3% (по АТТ не менее 80%). |
| Производительность | За час основного времени составила 1,09 га. За час сменного времени – 0,763 га. |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН–4-35 К приспособлен к транспортным переездам с гусеничными тракторами. Транспортная скорость до 12 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное – 0,2 чел.-ч Периодическое –0,4 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Плуг ПЛН – 4 –35 К обеспечивает выполнение технологического процесса с достаточным уровнем надёжности. |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | С.Б. Макашов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 13-34-00 (2010122) от 21 ноября 2000 года |