Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-104-2009 (4010292)

Рыхлитель чизельный универсальный РЧУ-180/225

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства» (ВИМ) | 109428, г. Москва, 1-ый Институтский проезд №5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Рыхлитель чизельный универсальный РЧУ-180/225 |
| Назначение | Рыхлитель чизельный универсальный РЧУ-180/225 пяти- или четырехкорпусный, в зависимости от смонтированных на его раме рабочих органов, предназначен: - для безотвального рыхления почв на глубину 30-45 см, углубления пахотного горизонта по отвальным и безотвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ; - для вспашки с оборотом пласта на глубину 12-30 см. |
| Качество работы: |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: до 50 | пахота 92,39 | рыхление 89,28 |
| 50-100 | 7,51 | 10,13 |
| более 100 | 0,10 | 0,59 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 96,7 | - |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 13,2 | - |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,6 | 2,7 |
| Производительность, га/ч | 1,68 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |
| Агрегатирование | кл.3, Т-150, Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,27 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Рыхлитель чизельный универсальный РЧУ-180/225 состоит из рамы с навеской, механизма регулировки глубины обработки почвы с опорными колесами, комплекта винтовых корпусов и рыхлителей. Рама плуга треугольного типа сварной конструкции и включает балку главную, брус продольный и брус передний и балки задней. Корпус состоит из стойки, башмака, лемеха, отвала, груди отвала, полевой доски и детали крепления. Рыхлитель состоит из сварной стойки, норальника, грудки рыхлителя, полевой доски и боковины. Навеска плуга состоит из двух стоек, пальцев и центральной тяги. Механизм регулировки глубины обработки почвы включает кронштейн колеса, стойку колеса, колес в сборе и винтовой механизм. Регулировка глубины осуществляется изменением положения стойки колеса относительно рамы. Комплектуется следующими рабочими органами: отвальные корпуса типа «Дельфин»; рыхлителями типа «Параплау».

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |
| длина | 4720 |
| ширина | 2680 |
| высота | 1664 |
| Ширина захвата, м | 2,25 |
| Глубина обработки, см | 12…30 |
| Масса, кг | 1100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,5 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При выполнении технологического процесса, вспашка почвы на глубину 24,9 см, получены следующие показатели: - крошение почвы, % размер фракций, мм: до 50 - 92,39 50…100 - 7,51 свыше 100 - 0,1 - заделка растительных и пожнивных остатков - 96,7 % - глубина заделки растительных и пожнивных остатков - 13,2 см - гребнистость поверхностного почвы – 2,6 см Полученные показатели отвечают агротехническим требованиям и требованиям ТУ. Плуг вписывается в технологию возделывания с/х культур. |
| Производительность | Производительностью за 1 час основного времени составила 1,68 га, при рабочей скорости 7,5 км/ч, ширине обработке 2,25 м и глубине обработки 24,9 см. Удельный расход топлива за время сменной работы – 19,9 кг/га. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1. Коэффициент использования сменного времени составил 0,76. Производительность за 1 час сменного времени получена равной 1,28 га. Выработка за нормативную смену составила 8,96 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата состоящего из плуга ПВУ-225 и трактора Т-150К обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости 15 км/ч. На раме плуга установлен щиток с нанесенными чередующимися полосами красного и белого цвета. Плуг не закрывает приборы световой сигнализации трактора. Нанесен знак ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 8-10 ч с трудоемкостью проведения 0,27 чел.-ч. Затруднений при проведении ЕТО не отмечено. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Рыхлитель чизельный универсальный РЧУ-180 /225 по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ и выполняет технологический процесс на видах работ указанных в ТУ. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-104-2009 (4010292) от 11 декабря 2009 года |