Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -12-2001 (1070242)

Транспортер скребковый ТС 00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Учреждение 118/3" | 396130, Воронежская область, Перелешинский район, ст. Перелешино |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| транспортера скребкового ТС 00.000 |
| Назначение | Транспортер скребковый ТС 00.000 предназначен для перемещения зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также может входить в состав различных комплексов по переработке. Транспортеры ТС 00.000 применяются в зерноуборочных и корнеуборочных комбайнах, зерноочистительных машинах и зерносушилках, кормоприготовительных и погрузочных машинах и агрегатах. |
| Качество работы : |
| Культура | пшеница | овес |
| Высота погрузки, м | 1,30 | 1,35 |
| Потери (россыпь), % | отсутствуют |
| Дробление зерна, % | 0,11…0,12 | 0,00 |
| Микроповреждение, % | 0 | - |
| Производительность , т/ч | 10,06 |
| Условия эксплуатации: |
| - влажность зерна, % | до 35 |
| -содержание сорной примеси, % | до 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,60 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами транспортера являются: приводное устройство, цепь с закрепленными на ней скребками, загрузочное устройство и пульт управления. Приводное устройство состоит из мотор-редуктора, цепной передачи и промежуточной муфты. Управление транспортером осуществляется при помощи пульта управления, который крепится на корпусе транспортера. Габаритные размеры и соответственно масса транспортера может меняться в зависимости от количества в нем промежуточных секций.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 3000 |
| ширина | 600 |
| высота | 560 |
| Количество обслуживающего персо-нала, чел. | один |
| Тип | стационарный |
| Привод | электрический |
| Масса, кг | 193 |
| Шаг скребков, мм | 304 |
| Размеры скребка, мм х мм | 370 х 100 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Влажность исходного материала пшеницы равнялась 14,0% и овса 13,9% при содержании сорной примеси соответственно 1,08 и 1,44% и объемной массе 799,9 и 522,9 кг/м3. Дробление зерна рабочими органами машины на пшенице составило 0,11 –0,12 %; при транспортировании овса дробления не отмечено. Потерь зерна (россыпь) не выявлено. Микроповреждение зерна пшеницы отсутствует. Машина вписывается в технологию подготовки зернового материала и по качеству работы удовлетворяет НД. |
| Производительность | На транспортировании (погрузка зерна в автотранспорт) пшеницы производительность за час основного времени составила 10,06 т/ч, а за час сменного – 7,95 т/ч. Удельный расход электроэнергии при этом получен 0,059 кВт.ч/т. Дробление зерна составило 0,13%, а микроповреждение – отсутствовало. |
| Безопасность | Конструкция машины исключает возможность ее падения; опрокидывания и самопроизвольного смещения; имеются защитные ограждения; предусмотрено заземление; пуск в работу осуществляется при помощи пульта управления. Уровень шума (78 дБА) и концентрация пыли (1,3 мг/м3) на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД: соответственно не более: 80 дБА и 4,0 мг/м3. Имеется ряд замечаний по ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Проводятся следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 60 ч). Удельная суммарная трудоемкость технического обслуживания составила 0,017 чел.ч/ч. Вопросы технического обслуживания в руководстве по эксплуатации освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Транспортер скребковый ТС 00.000 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-12-2001 (1070242) от 10 июля 2001 года |