Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-22-2013 (1020032)

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 |
| Назначение | Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания поверхности почвы. |
| Качество работы : |
|  | фон 1 (стерня клевера) | фон 2 (стерня зерновых) |
| Средняя глубина обработки, см | 11,2 | 8,5 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,1 | 2,9 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 51 | 53 |
| Плотность почвы, г/см3 | 0,6 | 0.8 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 6,14 | 6,40 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | винтовыми талрепами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| Агрегатирование | К-701 (кл. 5) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 состоит из рамы, на которой в два ряда установлены стойки с дисками, гидросистемы, прикатывающих катков, прицепа, крыльев, транспортного устройства, механизма регулировки угла атаки дисков. Основными рабочими органами являются диски. Регулировка глубины обработки почвы производится изменением угла атаки дисков винтовыми талрепами. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |
| длина | 4930 |
| ширина | 6010 |
| высота | 1320 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 4655 |
| ширина | 2780 |
| высота | 3550 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая | 6,0 5,85 |
| Глубина обработки, см | 8…15 |
| Масса, кг | 3810 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,5…10,95 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При влажности почвы на первом фоне 17,5…19,0% и твердости почвы 1,5…3,2 МПа, рабочей скорости 10,5 км/ч и глубине обработки 11,2 см, на втором фоне при влажности почвы 5,6…10,4%, твердости почвы – 1,5…2,7МПа, рабочей скорости 10,95 км/ч и глубине обработки 8,5 см получены следующие показатели: фон 1 фон 2 - подрезание растительных остатков, % - 100 100 - гребнистость поверхности почвы, см - 2,1 2,9 - заделка пожнивных остатков, % - 51 53 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона дисковая прицепная БДП-6000-04 вписывается в технологию производства с/х продукции. |
| Производительность | На дисковании стерни клевера (фон 1) и дисковании стерни зерновых культур (фон 2) при рабочих скоростях 10,5 и 10,95 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 6,14 и 6,40 га, сменного времени 4,79 и 4,99 га соответственно по фонам. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,7 и 7,4 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 38 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью 1,13 чел.-ч, ЕТО через 8…10 часов с трудоемкостью 0,20 чел.-ч и ТО-1 с трудоемкостью 1,05 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |
| --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-22-2013 (1020032) от 31 октября 2013года |