Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 48-2005 (1070112)

Погрузчик зерна ПТШ-150

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Кирсановский механический завод" | 393350 г. Кирсанов Тамбовской области ул. Пушкинская, 47 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| погрузчика зерна ПТШ-150 |
| Назначение | Погрузчик зерна ПТШ-150 предназначен для погрузки зерна, семян кукурузы и подсолнечника с наземных складских помещений в автотранспорт, для перелопачивания зерна на зерновых складах. |
| Качество работы: |
| - высота погрузки, м | 3,0 |
| - потери зерна, % | 0,08 |
| - дробление зерна, % | 0,15 |
| - микроповреждение зерна, % | 0 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, т | 118,65 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | трехточечная при помощи сцепки СА-2 |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | не требуется |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт | 10,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Погрузчик зерна ПТШ-150 – навесной. Основным рабочим органом является заборная часть, состоящая из рамы с отвалом и шнека. В нижней части отвала закреплен скребок из транспортерной ленты. Откидной и наклонный короба представляют собой сварную конструкцию коробчатого сечения и двух скребковых транспортеров с натяжным валом в верхней части транспортера. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора, посредством карданного вала, промежуточной опоры с предохранительной муфтой, редуктора и приводных цепей. Переезд по погрузочной площадке погрузчик осуществляет в рабочем положении откидного транспортера и поднятой заборной части. При более дальних переездах внутри хозяйства и для сокращения габаритной ширины откидной транспортер гидроцилиндрами переводится в транспортное положение. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина |  |
| ширина | 4280 |
| высота | 3680 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 1600 |
| ширина | 2800 |
| высота | 2650 |
| Ширина захвата, м | 2,7 |
| Масса, кг | 748 |
| Высота загрузки, м | 3,0 |
| Рабочая скорость, м/с | 0,04…0,08 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на погрузке зерна пшеницы в автотранспорт. Высота погрузки составила 3,0 м, потери зерна – 0,08%, дробление зерна – 0,15%. Микроповреждения зерна не отмечено. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |

| Производительность | Производительность погрузчика ПТШ-150 на погрузке зерна пшеницы составила 118,65 т/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы – 0,053 кг/т. Рабочая ширина захвата – 2,7 м. Рабочая скорость движения 0,04…0,07м/с. Выработка за нормативную смену 667 т. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Переезды по погрузочной площадке погрузчик может осуществлять в рабочем положении откидного транспортера и поднятой заборной части. При более дальних переездах и для сокращения габаритной ширины, откидной транспортер переводится –гидроцилиндрами в транспортное положение, т.е. агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. Угол поперечной статической устойчивости агрегата – 340,что удовлетворяет нормативу. |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает следующие виды ТО: ЕТО, ТО №1, ТО №2, ТО №3. Периодичность ЕТО через 8…10 часов, ТО № 1 через 60 ч, ТО №2 через 240 ч, ТО №3 через 360 ч. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,41 чел-ч, ТО № 1 – 0,29 чел.-ч, ТО №2 – 0,35 чел.-ч, ТО №3 – 0,78 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Погрузчик зерна ПТШ-150 имеет пять отклонений от требований ТУ, в т.ч. три отклонения от требований ССБТ. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Погрузчик зерна ПТШ-150 устойчиво и качественно выполняет технологический процесс, прост в эксплуатации, высокопроизводителен, надежен в работе и найдет применение в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны. |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-48-2005 (1070112) от 24 ноября 2005 года |