Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-54-2000(5020232)

культиватора комбинированного КППШ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Орловский машиностроительный завод им. Медведева" | 302020, г. Орел, ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор комбинированный КППШ-6 |
| Назначение | Культиватор комбинированный КППШ-6 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы |
| Качество работы : |
| Количество комков размером менее 5 см, % Уплотнение почвы на глубине заделки семян, г/см3 Средняя высота гребней, см | 94,61 1,1 1,21 |
| Производительность в час основного времени, га | 5,35 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (тип навески) | полунавесная, с помощью траверсы |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | при помощи цепных подвесок |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |
| Агрегатирование (класс и марка тракторов) | кл. 3; Т-150/150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,19 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор комбинированный КППШ-6 полунавесного типа состоит из следующих основных узлов: рамы, дышла, шасси, гидросистемы и рабочих органов. Рабочими органами являются: культиваторные стрельчатые лапы с S – образными стойками, выравнивающее устройство и планчатые катки Регулировка культиваторных и катковых секций осуществляется цепочными подвесками, а выравнивающего устройства при помощи изменением высоты стоек.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7100 |
| ширина | 6200 |
| высота | 1140 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 7200 |
| ширина | 3260 |
| высота | 2780 |
| Ширина захвата, м | 5,8 |
| Глубина обработки, см | до 10 |
| Масса, кг | 3685 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,2 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Культиватор КППШ-6 устойчиво выполняет технологический процесс с показателями отвечающими требованиям НД. Количество комков размером менее 5 см составило 94,61%, средняя высота гребней -–1,21 см, а уплотнение почвы на глубине заделки семян – 1,1 г/см3. Влажность почвы была 23,09-26,35%, а твердость почвы – 0,65…1,0МПа. Культиватор хорошо вписывается в технологию предпосевной обработки почвы при возделывании с.- х. культур |
| Производительность | Производительность за час основного времени, при скорости движения 9,2 км/ч и глубине обработки 6,0 см, составила 5,35 га. Производительность за час сменного времени – 3,93 га. |

| Безопасность движения | По безопасности конструкции культиватор отвечает требованиям НД. Машина оборудована страховой цепью; имеется жесткое прицепное устройство, предусмотрена механическая фиксация рабочих органов в транспортном положении; имеются надписи по технике безопасности. Габаритные размеры культиватора и дорожный просвет обеспечивают транспортирование его по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено ежесменное ТО, трудоемкость которого составила 0,19 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения ТО |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| По результатам испытаний установлено, что культиватор комбинированный КППШ-6 соответствует требованиям ТУ и вписывается в технологию предпосевной подготовки почвы при возделывании с.-х. культур. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-54-2000 (5020232) от 28 декабря 2000 года |