Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-57-2003 (1070162)

Триерного блока ТБ-7,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Техника-Сервис" | 394065, г. Воронеж, пр. Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Триерный блок ТБ-7,5 |
| Назначение | Триерный блок предназначен для очистки семян колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от примесей, отличающихся от семян основной культуры по длине. |
| Качество работы : |
| Класс семян Чистота по анализу, % Количество сорняков, шт/кг Полнота выделения примесей Дробление семян, % Вынос семян основной культуры в отходы, % Подсор семян, % | Пшеница 1 99,32 0 0,8 0,15 1,91 2,10 | Ячмень 1 99,48 0 0,8 0,16 2,45 2,15 |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 8,03 (на пшенице) |
| Условия эксплуатации: |
| Тип, привод | стационарный, электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,82 (на пшенице) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Триерный блок должен работать в составе поточных линий зерноочистительных агрегатов и комплексов и устанавливаться после машин вторичной очистки семян. Основными узлами триерного блока являются рама, два кукольных и два овсюжных триерных цилиндра, механизмы установки лотков, шнековые транспортеры примесей, приводы кукольных и овсюжных цилиндров. Основными рабочими органами являются триерные цилиндры, изготовленные из стальных листов, на которых выштампованы ячейки. Подача исходного материала регулируется заслонкой нории, входящей в технологическую линию. Полнота выделения коротких и длинных примесей регулируется механизмом установки угла наклона лотков.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |
| - длина | 2930 |
| - ширина | 1390 |
| - высота | 1920 |
| Триерный цилиндр: |  |
| - длина, мм | 2250 |
| - диаметр, мм | 600 |
| - частота вращения, об/мин | 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Масса, кг | 870 |
| Диаметр ячеек цилиндра, мм: |  |
| - овсюжного | 11,2 |
| - кукольного | 6,3 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Семена пшеницы доведены до 1 класса (чистота, 99,32%). Вынос семян основной культуры в отходы 2,61% (по ТЗ до 3%), дробление семян 0,15% (по ТЗ до 0,2%), полнота выделения примесей 0,8 (по ТЗ не менее 0,8). Условия испытаний: влажность семян 123,2%, содержание коротких и длинных примесей 2,59%. Триерный блок ТБ-7,5 вписывается в технологию послеуборочной обработки зерновых культур. |

| Производительность | На очистке пшеницы производительность за час основного времени 8,03 т/ч. Удельный расход электроэнергии 0,225 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени 7,75 т/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Выработка за нормативную смену 56,2 т. |
| --- | --- |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой 80дБА, концентрация пыли 2,4 мг/м3, нанесены предупреждающие надписи и знаки, вращающиеся части ограждены, имеется защитное заземление. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и ТО-1. Трудоемкость ЕТО 0,13 чел.-ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО оснащены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Триерный блок ТБ-7,5 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет требованиям ТЗ (за исключением подсора семян из под розетки цилиндра), обеспечивает заданную производительность, устойчиво выполняет технологический процесс и надежен в работе. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональ-ная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-57-2003 (2070162) от 25 декабря 2003 года |