Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-58-2004 (4070272)

пневмосортировальной машины ПСМ-0,15

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ "ВИМ" | 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-0,15 |
| Назначение | Предназначена для очистки и сортирования в воздушном потоке малых партий семян зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур и семян трав, полученных при уборке урожая с питомников предварительного и конкурсного сортоиспытания и полей предварительного размножения новых сортов. |
| Качество работы : |
| Культура | Пшеница | Гречиха | Рапс |
| Подача, т/ч | 0,124…0,188 | 0,095…0,125 | 0,038…0,059 |
| Чистота по анализу, % | 96,95…97,00 | 97,73…97,86 | 95,65…96,80 |
| Масса 1000 семян, г | 37,2…37,4 | 27,8 | 3,8 |
| Полнота выделения примесей (общая), % | 42,96…47,95 | 55,14…58,21 | 52,19…64,77 |
| Полнота выделения легких органических примесей, % | 100 | 100 | 100 |
| Дробление семян, % | 0 | 0 | 0 |
| Потери семян основной культуры в отходы, % | 0 | 0 | 0 |
| Смешивание сортов и номеров | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени (на пшенице), образцов массой 3 кг | 53 |
| Условия эксплуатации: |
| Тип, привод | передвижной, электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,325 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | не обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-0,15 состоит из рамы, приемного бункера, аспирационного канала, осадочной камеры с фильтром, пульта управления, . вентилятора с электродвигателем и подставки. Подача исходного материала и скорость воздушного потока регулируются заслонками. Основным рабочим органом является поддерживающая сетка. Сетка сменная для крупносемянных и мелкосемянных культур. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |
| - длина | 760 |
| - ширина | 520 |
| - высота | 1440 |
| Масса, кг | 101 |
| Вместимость бункера приемного, дм3 | 3 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При очистке семян пшеницы, гречихи и рапса установлено: - полнота выделения легких органических примесей по всем культурам составляет 100 %; - общая полнота выделения примесей составила: на пшенице – 42,96…47,95 %, на гречихе – 55,14…58,21 %, на рапсе – 52,19…64,77 %; - дробление семян, потери семян основной культуры в отход и смешивание семян различных культур и номеров не наблюдается. |
| Производительность | При очистке образцов семян пшеницы массой 3 кг производительность за 1 час основного времени составила 53 образца. Удельный расход электроэнергии– 2,17 кВт.ч/т. Производи-тельность за 1 час сменного времени составила 26 образцов. Обслуживается машина одним оператором. Выработка за нормативную смену – 182 образца семян пшеницы массой 3 кг. |

| Безопасность | Отмечено 6 отклонений от требований ГОСТ 12.2.003-91: Отсутствует кнопка аварийного останова. Не обозначены места для строповки. Не обозначена поднимаемая масса. Электрические провода не проложены в металлорукавах. На дверке пульта управления отсутствует электрическая схема. Отсутствуют надписи по технике безопасности. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при обкатке и ежесменное. Трудоемкость ЕТО составляет 0,13 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |
| Заключение по результатам испытаний |
| На очистке семян зерновых, крупяных и масличных культур соответствует ТЗ по качеству работы, эксплуатационно-технологическим показателям и надежности. Требуется доработка конструкции загрузочного устройства для обеспечения равномерности подачи исходного материала крупно- семянных культур, а также в части безопасности. |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Кизилов Виктор Егорович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-58-2004 (4070272) от 27 августа 2004 года |