Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-65-2010  (5070452)

пневмосортировальной машины ПСМ-2,5МС

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС |
| Назначение | Предназначена для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго воздушным потоком от вентилятора. Машина является самопередвижной. |
| Качество работы: |
| Культура, сорт | пшеница «Маргарита» |
| Чистота семян, % | 99,64 |
| Дробление семян, % | 0,16 |
| Содержание семян сорняков, шт./кг | 3 |
| в т.ч. трудноотделимых (овсюга), шт./кг | 2 |
| Вынос семян в используемые отходы, %, | 9,51 |
| - в т.ч. воздушные,% | 0,09 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ОС |
| Производительность за 1 час основного времени (на пшенице), т | 2,56 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | самопередвижной |
| - привод | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,81 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Основными узлами пневмосортировальной машины являются: приемный бункер, загрузочный и два отгрузочных элеватора с приводами, пневмосортировальный канал, поддерживающая сетка, вентилятор, фильтр, тележка с мотор-редуктором. Пневмосортировальная машина имеет следующие основные регулировки: - подачи семенного материала; - скорости воздушного потока; - соотношения фуражного зерна |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 4400 |
| - ширина | 4100 |
| - высота | 3140 |
| Ширина захвата питателей, м | 3,2 |
| Масса, кг | 540 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,20…0,30 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества работы на окончательной очистке семян пшеницы соответствуют ТУ: дробление семян составило 0,16% (по ТУ – не более 0,20%); вынос семян основной культуры в используемые отходы – 9,51% (по ТУ – не более 10%), в т.ч. воздушные отходы – 0,09% (по ТУ – не более 0,2%); подсор семян и отхода не наблюдался; категория семян по ГОСТ 52325-2005 получена ОС (по ТУ – не ниже РС). |
| Производительность | Производительность за час основного времени на окончательной очистке семян пшеницы составила 2,56 т (по ТУ - не менее 2,5 т); сменного времени – 2,38 т; удельная энергоемкость – 2,66 кВт.ч/т (по ТУ – не более 3 кВт.ч/т). Количество обслуживающего персонала - 1 человек. Выработка за нормативную смену – 16,7 т. |
| Безопасность | Обеспечена: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД. Имеются защитные ограждения. Нанесены надписи по технике безопасности. |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 125 ч). Оперативная трудоемкостью ЕТО составляет 0,17 чел.-ч (по ТУ – не более 0,20 чел.-ч), удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО - 0,022 чел.-ч/ч (по ТУ - не более 0,04 чел.-ч/ч). Комплектация инструментом не предусмотрена.. |
| --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-2,5МС по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ. Машина ПСМ-2,5МС найдет применение в хозяйствах различной формы собственности, занимающихся подготовкой семян. |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-65-2010 (5070452) от 30 сентября 2010 года |