Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-66-2010  (5070482)

пневмосортировальной машины ПСМ-25М

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-25М |
| Назначение | Для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительных линий, а также и индивидуально. |
| Качество работы: |
| Культура, сорт | пшеница «Казанская 560» |
| Чистота семян, % | 99,82 |
| Содержание семян сорняков, шт./кг | 17 |
| в т.ч. трудноотделимых (овсюг) | 11 |
| Вынос семян основной культуры в используемые отходы, % | 9,58 |
| Дробление семян, % | 0,05 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | РС |
| Производительность за 1 час основного времени на окончательной очистке семян пшеницы, т | 25,36 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | стационарный |
| - привод | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 33,40 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Состоит из корпуса, приемного бункера, поддерживающих сеток, выгрузного устройства очищенного материала, осадочной камеры, выгрузного устройства отходов, механизма для регулировки воздушного потока, вентиляторов, рамы вентиляторов и пульта управления. По заказу потребителя к вентиляторам поставляются воздуховоды для вывода отработанного воздуха или корпуса фильтров. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 4250 |
| - ширина | 3600 |
| - высота | 2850 |
| Конструкционная масса, кг | 1775 |
| Затраты труда на технологическую переналадку для очистки новой партии семян, чел.-ч | 0,30 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин | 1460 |
| Количество поддерживающих сеток, шт | 3 |
| Размеры поддерживающей сетки (длина х ширина), мм х мм | 640 х 750 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Очищенный материал пшеницы был доведен до категории РС по ГОСТ Р 52325-2005 (по ТУ – не ниже РС). Вынос семян основной культуры в используемые отходы составил 9,58% (по ТУ – не более 10%). Дробление семян получено в пределах ТУ и равно 0,05% (по ТУ – не более 0,05%). Условия испытаний: влажность семян пшеницы равнялась 13,5% (по ТУ – до 14,0%), а натура – 792 г/л, что удовлетворяло ТУ – не менее 730 г/л. Содержание отхода составляло 0,60% (по ТУ – до 3%). Чистота семян равнялась 99,40% с содержанием семян сорных растений 138 шт/кг, в т.ч. овсюга 43 шт/кг (по ТУ – не более 100 шт/кг). Исходный материал не соответствовал ни одной из категорий. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшеницы составила 25,36 т. Удельный расход электроэнергии 1,32 кВт.ч/т. Производительность за1 час сменного времени равна 23,86 т. Количество очищенных семян за нормативную смену 167 т. Пневмосортировальная машина ПСМ-25М была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-25, который обслуживался одним человеком - механиком. |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (пультовая ЗАВ-25) составили 78,6 дБА и 0,71 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); электрические кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; нанесены надписи по технике безопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,10 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,01 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более: 0,10 чел.ч и 0,03 чел.ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-25М по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-66-2010 (5070482) от 05 октября 2010 года |