Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-74-2010 (1020112)

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3х4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, г. Каменка-6, Пензенская область, ул. Чернышевского, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3х4 |
| Назначение | Борона дисковая модульная прицепная предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожение сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для выравнивания и уплотнения почвы |
| Качество работы : |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-25 | 86,45…92,43 |
| 50-100 | 1,05…3,91 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,9…4,9 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 1,92…2,54 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | путем перестановки угла атаки дисков |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | 1,0 (хорошая) |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3х4 состоит из следующих единиц: рамы, транспортных колес, прицепа, шлейф-катка, дисковых батарей, механизма регулировки угла атаки и гидросистемы. Основным рабочим органом являются диски. Регулирование горизонтальности рамы бороны относительно поверхности почвы производится изменениям длины талрепа. Регулировка глубины обработки производится путем изменения угла атаки дисковых батарей.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |
| длина | 6500 |
| ширина | 3500 |
| высота | 1430 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6440 |
| ширина | 3500 |
| высота | 1780 |
| Ширина захвата, м | 2,9 |
| Глубина обработки, см | 8…15 |
| Масса, кг | 2800 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При влажности почвы 11,7…13,4 %, твердости почвы 0,8…3,6 МПа, рабочей скорости 10,0 км/ч и глубине обработки 10,8 см получены следующие показатели: - крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-25 - 91,72 50-100 - 3,43 - гребнистость поверхностного почвы, см – 4,5 - заделка пожнивных остатков, % - 100 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона дисковая модульная вписывается в технологию возделывания с/х культур. |

| Производительность | На основной обработке почвы при рабочей скорости 8,8 км/ч производительность за 1 ч основного времени составила 2,54 га, сменного времени 2,06 га. На предпосевной подготовке почвы и рабочей скорости 6,6 км/ч производительность получена равной 1,92 га и 1,55 га соответственно. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 9,3…12,7 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 14,4 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. Борона отвечает требованиям ССБТ. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 ч с трудоемкостью - 0,2 чел.-ч. и ТО № 1 через 60 часов с трудоемкостью 0,56 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая модульная прицепная БДМП-3х4 соответствует требованиям ТУ и требованиям ССБТ. Борона БДМП-3х4 может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-74-2010 (1020112) от 18 октября 2010 года |