Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-88-2010  (5070462)

пневмосортировальной машины ПСМ-6 (стационарной)

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-6 |
| Назначение | Для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительных линий, а также и индивидуально. |
| Качество работы: |
| Культура, сорт | пшеница «Эстер» |
| Чистота семян, % | 99,82 |
| Содержание семян сорняков, шт./кг, | 4 |
| в т.ч. трудноотделимых (овсюг) | 2 |
| Вынос семян основной культуры в используемые отходы, %, | 9,78 |
| в т.ч. в воздушные отходы | 0,15 |
| Дробление семян, % | 0,04 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ЭС |
| Производительность за 1 час основного времени на окончательной очистке семян пшеницы, т | 6,1 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | стационарный |
| - привод | электрический |
| Потребляемая (активная) мощность, кВт | 6,8 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Состоит из корпуса, приемного бункера, поддерживающих сеток, выгрузного устройства очищенного материала, осадочной камеры, выгрузного устройства отходов, механизма для регулировки воздушного потока, вентилятора, рамы вентилятора и пульта управления. По заказу потребителя к вентилятору поставляется воздуховод для вывода отработанного воздуха или корпус фильтра. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 1990 |
| - ширина | 1800 |
| - высота | 2420 |
| Конструкционная масса, кг | 480 |
| Затраты труда на технологическую переналадку для очистки новой партии семян, чел.-ч | 0,35 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин | 1460 |
| Количество поддерживающих сеток, шт. | 2 |
| Размеры поддерживающей сетки (длина х ширина), мм х мм | 285 х 1100 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Очищенный материал пшеницы был доведен до категории ЭС по ГОСТ Р 52325-2005 (по ТУ – не ниже РС). Вынос семян основной культуры в используемые отходы составил 9,78% (по ТУ – не более 10%), в т.ч. в воздушные отходы – 0,15% (по ТУ – не более 0,2 %). Дробление семян получено в пределах ТУ и равно 0,04% (по ТУ – не более 0,05%). Условия испытаний: влажность семян пшеницы равнялась 13,6% (по ТУ – до 14,0%), а натура – 793 г/л, что удовлетворяло ТУ – не менее 730 г/л. Содержание отхода составляло 0,48% (по ТУ – до 3%). Чистота семян равнялась 99,52% с содержанием семян сорных растений 104 шт./кг, в т.ч. овсюга 51 шт./кг (по ТУ – не более 100 шт./кг). Исходный материал не соответствовал ни одной из категорий ГОСТ Р 52325-2005. |

| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшеницы составила 6,10 т. Удельный расход электроэнергии - 1,12 кВт.ч/т. Производительность за1 час сменного времени равна 5,73 т. Пневмосортировальная машина ПСМ-6 была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-10, который обслуживался одним человеком - механиком агрегата. |
| --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (пультовая ЗАВ-10) составили 78,5 дБА и 0,76 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); электрические кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; нанесены надписи по технике безопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,10 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,012 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более: 0,10 чел.-ч и 0,03 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-6 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-88-2010 (5070462) от 02 ноября 2010 года |