Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-02-07 (4070052)

Пневматический сортировальный стол ПСС-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Автоматика»» | 394029 г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Пневматический сортировальный стол ПСС-1 |
| Назначение | Пневматический сортировальный стол ПСС-1 предназначен для очистки семян зерновых, зернобобовых, крупяных, овощных, масличных и пряно-ароматических культур и семян трав от трудноотделимых примесей, отличающихся от семян основных культур по удельному весу, форме и свойствам поверхности. Исходный материал должен быть предварительно очищен на воздушно-решетных, триерных машинах и иметь кондиционную влажность. |
| Качество работы |
| Культура, сорт | Морковь «Витаминная» | Петрушка «Универсальная» | Укроп «Индийский»» |
| Неравномерность подачи семян, % | 13,5 | 23,3 | 17,0 |
| Выход фракции, %: |  |  |  |
| 1 | 7,2 | 11,7 | 18,1 |
| П | 15,1 | 18,8 | 21,4 |
| Ш | 25,4 | 30,7 | 25,2 |
| 1У | 48,4 | 31,7 | 19,0 |
| У | 3,7 | 7,1 | 16,3 |
| Подача семян, кг/ч: | 150,2 | 88,5 | 182,6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Передвижной |
| Привод | Электрический |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Основными частями пневмостола являются: станина, дека, виброрама, привод, вентилятор, механизмы регулировки углов наклона деки, подвески, регулятор воздуха, загрузочный бункер. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры пневмостола без аспирации, мм: |  |
| длина | 1730 |
| ширина | 1350 |
| высота | 1930 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 2 |
| Объем загрузочного бункера, л | 12 |
| Угол поперечного наклона вибростола, град. | 0…8 |
| Угол продольного наклона вибростола, град. | 0…10 |
| Амплитуда колебаний деки, ии | 3; 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Выход фракции семян товарного вида (Ш, IУ и У) составляет по моркови 77,7%, по петрушке 69,5% и по укропу – 60,5%. Средняя всхожесть семян товарного выхода составила 81% на моркови, 69,3% - на петрушке и 70,7% - по укропу, что находится в пределах требований ТЗ (55% на моркови; 45% на петрушке и 40% на укропе). |
| Производительность | Производительность пневмостола ПСС-1 составила на моркови 150,2 кг/ч, на петрушке 88,5 кг/ч и на укропе 182,6 кг/ч, что значительно превышает данный показатель в ТЗ (50 кг/ч). |
| Безопасность работы | Предупреждающие надписи и символы по безопасности отсутствуют |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,12 чел-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Пневмостол выполняет технологический процесс подготовки посевного материала с показателями качества соответствующими техническому заданию. Пневмостол имеет высокую степень надежности. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-02-07 (4070062) от 15 июня 2007 г. |