Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-03-09 (1050022)

Универсальная машина для возделывания картофеля и овощей

УМВК - 1,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Калибр-СМ» | Россия, 390028, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Универсальная машина для возделывания картофеля и овощей УМВК-1,4 |
| Назначение | Универсальная машина УМВК-1,4 предназначена: - для предпосадочной подготовки почвы под посадку картофеля и других культур; - для нарезки гребней под посадку картофеля и других культур; - для рыхления (фрезерования) почвы в междурядьях картофеля, возделываемого с междурядьем 70х75 см с одновременным образованием гребней через 12-14 дней после посадки; - для дробления ботвы и растительных остатков с укладкой их в междурядья. |
| Качество работы |
| Вариант сплошной обработки почвы |
| Средняя глубина обработки, см | 15,3 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,83 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| свыше 1 до 10 включ. | 82,8 |
| свыше 10 до 25 включ. | 14,1 |
| свыше 25 до 50 включ. | 2,9 |
| свыше 50 | 0,2 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2,03 |
| Вариант нарезки гребней (междурядная обработка) |
| Средняя глубина обработки, см | 14,5 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,45 |
| Характеристика гряды (средняя высота/ширина(по верху), см | 19,5/29,4 |
| Средняя ширина борозды по верху, см | 44,7 |
| Среднее расстояние между осями борозд, см | 73,6 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| свыше 1 до 10 включ. | 82,4 |
| свыше 10 до 25 включ. | 11,9 |
| свыше 25 до 50 включ. | 5,0 |
| свыше 50 | 0,7 |

| Вариант среза и дробления |
| --- |
| Ширина захвата, м | 1,45 |
| Средняя высота среза ботвы, см | 11,1 |
| Полнота среза, % | 96,2 |
| Качество измельчения, %: |  |
| массовая доля частиц длиной: |  |
| до 15 см | 85,0 |
| свыше 15 | 15,0 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип машины | Навесная |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20,0 |
| Рабочие скорости, км/ч: |  |
| - сплошная обработка почвы | 3,9 |
| - нарезка гребней | 3,6 |
| - срез и дробление | 4,5 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 1,4 – 2,0т.с., МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность, кВт | 21,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, ч./час | 0,36 |
| Трудоемкость переоборудования, чел.-ч |  |
| - на нарезку гребней | 4,17 |
| - на срез и дробление | 8,7 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч*: |  |
| - на сплошную обработку почвы | 0,3/0,1 |
| - на нарезку гребней | 0,3/0,15 |
| - на срез и дробление | 0,4/0,2 |
| Эксплуатационная надежность | 1,0 |
| *) в числителе – для работы; в знаменателе – для транспортировки |
| Описание конструкции машины |
| Универсальная машина УМВК-1,4 в полной комплектации представляет собой навесной агрегат и состоит из следующих основных единиц: рамы; привода фрезы; фрезы сплошной; катка; опорных колес, окучника роторного; гребнеобразователя; ротора ботводробителя и привода ротора с защитным ограждением. Для сплошного фрезерования почвы машина комплектуется: рамой, фрезой, стойками опорных колес, катком, переходниками, защитными кожухами. Для междурядной обработки картофеля машина комплектуется: рамой; опорными колесами; окучником роторным; гребнеобразователем; защитными кожухами. Для дробления ботвы машина комплектуется: рамой, ротором, опорными колесами, приводом ротора, защитными кожухами. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении*, мм: |  |
| длина | 2020/1960/1890 |
| ширина | 2350/2210/2200 |
| высота | 1270/1416/1390 |
| Расчетная производительность в час основного времени*, га | 0,71/0,52/0,65 |
| *) на сплошной обработке почвы/на нарезке гребней/на срезе и дроблении |  |
| Эксплуатационная масса машины**, кг: | 770/833/701 |
| **) на сплошной обработке почвы/на нарезке гребней/на срезе и дроблении |  |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия проведения испытаний, в основном, соответствовали требованиям проекта ТУ При скорости движения 3,9 км/ч машина обеспечивает мелкокомковатую структуру сплошной обработки почвы. В общей массе проб преобладают комки размером до 50 мм – 99,8 % и только 0,2 % составляют комки размером от 50 до 100 мм, что соответствует требованиям проекта ТУ. Гребнистость поверхности почвы после прохода машины составляет 2,03 см. |
|  | На нарезке гребней и междурядной обработке, при скорости движения машины 3,6 км/ч, средняя глубина обработки составила 14,5 см при требуемой по проекту ТУ – до 20 см. Средняя высота гребней составила 19,5 см с отклонением от стандарта в 1,5 см, (по проекту ТУ – данных нет). Среднее расстояние между осями борозд составило 73,6 см, что на 1,4 см меньше проекта ТУ (75,0 см). |
|  | При срезе и дроблении ботвы картофеля засоренность участка составила 8,0 т/га при средней высоте растительности – 73,8 см. При рабочей скорости движения 4,5 км/ч (по проекту ТУ – до 5,5 км/ч) высота среза составила 11,1 см, что соответствует требованиям проекта ТУ (8-20 см). Полнота среза – 96,2 %, при 80,0 % по проекту ТУ. |
| Безопасность | Из-за отсутствия быстросоединяющего сцепного устройства навеска машины на ЭС одним оператором невозможна. Агрегат имеет необходимые условия для движения по дорогам со скоростью до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,36 чел./час. Руководство по эксплуатации содержит все разделы, предусмотренные п.11.1. ГОСТ 27388-87. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина обеспечивает выполнение технологического процесса на предпосевной обработке почвы, на нарезке гребней (междурядной обработке), а также срезе и ботводроблении в соответствии с требованиями проекта технических условий. Машина не соответствует требованиям ССБТ по двум пунктам. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Пискунов Олег Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-03-09 (1090012) от 20 ноября 2009 г. |