Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-04-05 (1100052)

Тележка тепличная самоходная ТМС-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Гринкомплекс» | 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, 107 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Тележка тепличная самоходная ТМС-1 |
| Назначение | Тележка тепличная самоходная ТМС-1 предназначена для ухода за растениями в междурядьях теплиц на высоких (до 3,5 м) шпалерах |
| Качество работы |
| Производительность, т/ч | Не определялась |
| Масса перевозимого груза, кг | 100 |
| Агрегатируется | От электродвигателя. Мощности аккумуляторной батареи 12,8 В достаточно для передвижения тележки по регистрам надпочвенного обогрева с нагрузкой 100 кг |
| Скорость передвижения, м/с | 0,17 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Самоходная |
| Тип покрытия дорожки | Регистры надпочвенного обогрева |
| Среднее расстояние между трубами регистра, см | 45,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно. |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена. Вращающийся цепной привод огражден. Электродвигатель тележки от перегрузок и короткого замыкания защищен автоматическим устройством и предохранителями |
| Описание конструкции машины |
| Тележка состоит из следующих узлов: самоходной платформы, верхней рамки-модуля с рабочей площадкой и предохранительными поручнями, двух промежуточных рамок-модулей для изменения высоты расположения рабочей площадки Самоходная платформа состоит из собственно платформы, на противоположных концах которой снизу закреплены оси опорных ведущих колес, и пассивных колес, а в центре закреплены два независимых опорных колеса с резиновыми ребордами. Сверху платформы жестко закреплена нижняя рамка-модуль для установки на ней съемных промежуточных рамок-модулей или верхней рамки-модуля с рабочей площадкой. Сверху платформы и внутри нижней рамки-модуля установлена опорная площадка, на которой размещается аккумуляторная батарея и электродвигатель, от которого через цепную передачу передается крутящий момент на звездочку ведущего опорного колеса. Нижняя рамка-модуль представляет собой сварную пространственную конструкцию. Верхняя рамка-модуль и промежуточная рамка-модуль отличаются от нижней рамки-модуля наличием специальной перекладины с фиксатором, позволяющим осуществить их надежное крепление друг к другу. Снизу рабочей площадки жестко закреплены два концевых выключателя, ролики которых выступают через прорези сверху рабочей площадки. При нажатии на ролик одного из конечных выключателей тележка двигается в одном направлении, а при нажатии на другой – двигается в обратном. Все рамки-модули снабжены ступеньками, позволяющими рабочему залезать на рабочую площадку. Цепная передача закрывается специальным кожухом. Ведущие и пассивные колеса платформы тележки имеют профиль, позволяющий облегать в поперечном сечении трубы регистра надпочвенного обогрева, по которому тележка передвигается вдоль междурядья. Возможность выдвижения пассивных колес из труб-осей платформы тележки позволяют ей во время движения самонастраиваться под колею регистра надпочвенного обогрева. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры тележки в полной комплектации, мм: |  |
| длина | 1275 |
| ширина | 520 |
| высота | 2370 |
| Масса тележки, кг: |  |
| - с аккумуляторной батареей | 94 |
| - без аккумуляторной батареи | 69 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Ширина колеи колес по центрам труб регистра надпочвенного обогрева, мм | 450 |
| Минимальная высота рабочей площадки для рабочего, мм | 875 |
| Максимальная высота рабочей площадки для рабочего, мм | 1590 |
| Количество промежуточных рамок-модулей для изменения высоты рабочей площадки, шт. | 2 |

| Количество ступенек рамок-модулей, шт. | 4 |
| --- | --- |
| Расстояние от первой ступеньки до земли, мм | 430 |
| Расстояние между ступеньками, мм | 360 |
| Ширина ступеньки, мм | 60 |
| Длина ступеньки, мм | 330 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям технического задания. Тележка от аккумуляторной батареи передвигалась по трубам регистра надпочвенного обогрева и работала позиционно. Масса перевозимого груза составила 100 кг. Повреждений плодов, растений и тары не наблюдалось. Технологический процесс выполняется с хорошими показателями. |
| Производительность, т/ч | Не определялась |
| Безопасность | Материалы конструкции тележки не оказывают опасное и вредное воздействие на человека. Источником запыленности и выделения вредных веществ тележка не является. Бумага руководства по эксплуатации влаго-и маслопроницаемая, а переплет непрочный. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы устройства, техники безопасности и эксплуатации. |
| Техническое обслуживание | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Тележка тепличная самоходная ТМС-1 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности: Конструкционная масса тележки в полной комплектации на 11 кг больше показателя по ТЗ. Ширина и высота тележки не соответствуют ТЗ. Ручки тележки не покрыты малотеплопроводным материалом. Отсутствуют предупреждающие надписи по технике безопасности на конструкции тележки и не закреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указывается: марка тележки и ее наименование, наименование завода-изготовителя, порядковый номер тележки, год выпуска, обозначение ТЗ или ТУ. Тележка ТМС-1 может использоваться для ухода за растениями в междурядьях теплиц на высоких (до 3,5 м) шпалерах. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-04-05 (1100052) от 4 ноября 2005 г. |