Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-06-07 (4030162)

Сеялка точного высева СТВ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ПООС ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии и ООО «Зенкер» | 692779 Приморский край, г. Артем, с. Суражевка |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сеялка СТВ-5 |
| Назначение | Сеялка СТВ-5 предназначена для точного посева на ровной поверхности, грядах и гребнях семян пряно-ароматических и большинства других овощных культур. |
| Качество работы |
| Культура, сорт | Кориандр «Янтарь» | Укроп»Лесно-горский» | Сельдерей «Бодрость» |
| Норма высева семян, кг/га: |  |  |  |
| заданная | 3,6 | 5,2 | 0,9 |
| фактическая | 3,89 | 5,3 | 0,97 |
| Отклонение фактической нормы от заданной,% | 7,2 | 1,9 | 7,8 |
| Неравномерность высева между аппаратами, % | 2,3 | 5,1 | 3,1 |
| Неустойчивость общего высева, % | 2,6 | 2,9 | 4,2 |
| Дробление семян, % | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| Средняя глубина заделки семян (на грядах/гребнях), мм | 22/20 | 21/20 | 20/20 |
| Среднее распределение растений в рядке, см | 2,5-2,6 | 1,9-2,0 | 0,8-0,7 |
| Производительность, га/ч: |  |
| основного времени | 0,64 |
| эксплуатационного времени | 0,46 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Навесной |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 0,9 и 1,4 т.с |
| Привод | От опорно-приводного колеса |
| Рабочие скорости, км/ч | 3-5 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |
| для работы | 0,1 |
| для транспортировки | 0,1 |

| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| --- | --- |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Сеялка состоит из: рамы с навесным устройством, опорно-приводного колеса с механизмом перемены передач, опорного колеса со стойкой, трех или пяти высевающих секций, устройств для отвода камней и комков почвы, приводного вала, двух стояночных стоек. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 1720 |
| ширина | 2850 |
| высота | 950 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм, в рабочем и транспортном положениях: |  |
| длина | 5650 |
| ширина | 2850 |
| высота | 2485 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса с пятью сошниками, кг: | 450 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 5,9 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | 8,5 |
| Емкость одного бункера, дм3 | 2,0 |
| Количество высевающих секций, шт. | 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Неравномерность высева укропа, кориандра и сельдерея между отдельными аппаратами составила, соответственно, - 2,3; 5,1 и 3,1% (по ТЗ - не более 12%). Неустойчивость общего высева семян укропа, кориандра и сельдерея составила, соответственно, - 2,6; 2,9 и 4,2% (по ТЗ - не более 3%). Качественные показатели, определенные при лабораторных (стендовых) испытаниях находятся в пределах требований ТЗ, исключение составляет показатель «неустойчивость общего высева» на сельдерее. Объясняется это тем, что семена сельдерея имеют неправильную форму, слабо шлифованы (имеют «шипики»), поэтому неравномерно заполняют ложечку и зависают в семенной камере, образуя «пустотки». Среднее расстояние между семенами в рядке (распределение) составило на кориандре 2,5 и 2,6 см; на укропе -1,9 и 2,0 см; на сельдерее 0,8 и 0,7 см, соответственно, на грядах и гребнях, при этом коэффициент вариации находится в пределах требований ТЗ (не более 25 %): на кориандре -4,0 и 3,8 %; на укропе 15,1 и 15,0 %; на сельдерее 12,5 и 14,3 %. Глубина заделки семян на всех культурах также соответствует ТЗ. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость – до 15 км/ч. Имеется БСУ. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Машина не оборудована световозвращателями. Машина не имеет специальных мест для строповки. Надписи по ТБ отсутствуют. |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Места смазки обозначены указателями. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Сеялка СТВ-5 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при посеве семян пряно-ароматических культур на гребнях и грядах. Машина не соответствует четырем пунктам требований ТЗ и трем пунктам ССБТ. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-06-07 (4030162) от 30 октября 2007 г. |